TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – REIKALAVIMAI REKLAMINIAMS ĮRENGINIAMS IR JŲ ĮRENGIMUI (STATYMUI) ANT KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE, PATIKĖJIMO TEISE AR KITAIS TEISINIAIS PAGRINDAIS VALDOMŲ TILTŲ IR VIADUKŲ

1. Reklaminį įrenginį (toliau – RĮ), įrengiamą ant tilto ir viaduko Kauno mieste, turi sudaryti ant metalinės konstrukcijos įrengtas apšviestas tentinis įrenginys arba kintamo vaizdo ekranas, skirtas reklamai skleisti. Konstrukcijos turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir poįstatyminių aktų reikalavimus.

2. RĮ išmatavimai turi būti pritaikyti prie konkretaus tilto ar viaduko konstrukcijos.

3. RĮ gali būti įrengiami ant abiejų tilto ar viaduko pusių.

4. RĮ gali būti įrengiamas ne didesnis, nei po tiltu esančios gatvės plotis, įskaitant šaligatvius.

5. RĮ negali uždengti daugiau nei 50 proc. turėklų ar kitų svarbių architektūrinių tilto ar viaduko detalių.

____________________________