GATVIŲ ASFALTBETONIO DANGOS REMONTO KARŠTOJO REGENERAVIMO KELYJE METODU PAPILDOMŲ DARBŲ (RAUDONDVARIO PL. KELKRAŠČIO SUSTIPRINIMAS) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo apibūdinimas

Kauno miesto gatvių asfaltbetonio dangos remonto karštojo regeneravimo kelyje metodu papildomi darbai (Raudondvario pl. kelkraščio sustiprinimas).

Apie pirkimą nebus skelbiama, pirkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 14 dalimi ir 92 straipsnio 7 dalies 1 punktu, bus vykdomas apklausos būdu, kviečiant tiekėją AB „Kauno tiltai“.

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija.

Darbų vieta: Raudondvario pl.

Lentelė: Kelkraščio sustiprinimo darbų maksimalios apimtys

| Eil. Nr. | Darbų rūšis ir aprašymas | Mato vnt. | Planuojamos maksimalios apimtys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | kelkraščio stiprinimas |  |  |
| 1. | Asfaltbetonio dangos frezavimas | 100 m2 | 7,30 |
| 2. | Grunto iškasimas ir išvežimas iki 19 km atstumu | t. m3 | 0,966 |
| 3. | 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos | 100 m2 | 32,21 |
| 4. | Dangų valymas | 100m2 | 3,70 |
| 5. | Trinkelių su įspėjamuoju paviršiumi 6 cm storio įrengimas | 100 m2 | 0,384 |

II. Bendri reikalavimai darbų atlikimui

Rangovas privalo darbus atlikti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Automobilių kelių dangos konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 07, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT asfaltas 08, Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA asfaltas 08, statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003, Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT APM 10 ir Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA APM 10 reikalavimus ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbų atlikimą, ir Užsakovo Rangovui pateikta informacija apie Užsakovo poreikius.

III. Reikalavimai

1. Rangovas įsipareigoja:

1.1. nustatytomis sąlygomis ir tvarka, savo sąskaita, rizika ir priemonėmis atlikti kelkraščio sustiprinimo darbus;

1.2. Rangovas savo lėšomis kompensuoja darbų, kurie atlikimo metu vertinami kaip netinkamai įvykdyti, atlikimo išlaidas arba išlaidas, susijusias su neatliktais darbais.

1.3. atlikdamas Darbus užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimus, priešgaisrinę saugą ir ekologinę aplinkos apsaugą;

1.4. įstatymų nustatyta tvarka būti apsidraudęs rangovo civilinę atsakomybę;

1.5. sutartyje numatyta tvarka perduoti darbus Užsakovui pagal atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą;

2. Rangovas privalo:

2.1. vesti atliktų darbų kiekių apskaitą ir Užsakovui pareikalavus teikti šią informaciją;

2.2. atsakyti už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Automašinos privalo dirbti gatvėse su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai vilkėti specialius drabužius, skirtus dirbti kelyje. Automašinos, darbininkų apranga turi būti paženklinti Rangovo atributais;

2.3. privalo atlyginti žalą asmenims, kurie ją patyrė dėl netinkamo Sutarties vykdymo, įskaitant nuostolius, teismo ir vykdymo išlaidas, priteistus teismo sprendimais iš Užsakovo.

# Pastabas ir pasiūlymus dėl Kauno miesto gatvių asfaltbetonio dangos remonto karštojo regeneravimo kelyje metodu papildomų darbų (Raudondvario pl. kelkraščio sustiprinimas) techninės specifikacijos projekto teikti iki 2015-08-27  17.00 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vyr. specialistei Astai Kudirkienei CVP IS susirašinėjimo priemonėmis/ elektroniniu paštu: asta.kudirkiene@kaunas.lt.

Miesto tvarkymo skyriaus

Vyr. specialistas                                                                                                 Martynas Matusevičius

Miesto tvarkymo skyriaus

vedėjas                                                                                              	               Aloyzas Pakalniškis