INTEGRUOTOS PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMOS ĮRANGOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – Integruotos praėjimo kontrolės sistemos įrangos funkcionalumo palaikymas ir priežiūra, taip pat ir papildomos funkcionalumo paslaugos.

- Reikalavimai Sistemos priežiūros paslaugoms:

  - Teikti sistemos priežiūros paslaugas. Paslaugų teikėjas šias paslaugas teikia pagal sutartyje ir Paslaugų gavėjo užsakymuose nurodytus reikalavimus ir terminus;

  - Pašalinti Sistemos klaidas ir funkcionalumo trikdžius per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie tokias klaidas ir funkcionalumo trikdžius gavimo dienos, jeigu dėl klaidų ar funkcionalumo trikdžių Sistema negali veikti, arba per 10 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie tokias klaidas ir funkcionalumo trikdžius, jeigu klaidos ir funkcionalumo trikdžiai nedaro įtakos visos Sistemos veikimui. Per tą patį laiką Sistemos funkcijų plėtimo klaidas, atsiradusias ne dėl Paslaugų gavėjo kaltės, pašalinti neatlygintinai;

  - Teikti papildomas Sistemos įrangos priežiūros paslaugas, viršijančias įprastas įrangos priežiūros paslaugas, t.y. trūkumų ir gedimų, reikalaujančių įrangos komponentų keitimo, pašalinimas, taip pat montavimo, derinimo darbai, skirti papildomam įrangos funkcionalumui užtikrinti. Šias paslaugas teikti pagal Paslaugų gavėjo užsakymus, kuriuose pateikiamas pageidaujamų paslaugų aprašymas, reikalavimai, įskaitant terminus, ir kita informacija, kuri yra būtina paslaugoms teikti. Nauja įranga turi būti suderinama su esama įranga. Jei naujai pateikta įranga netinkamai veiks su esančia įranga ar trikdys ją, įranga turi būti pakeičiama į tokią, kuri veiks tinkamai.

2. Sistemos aprašymas:

2.1.

| Eil. Nr. | Įrangos komponentas | Matavimo vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Praėjimo kontrolės sistemos centralė | Vnt. | 1 |
| 2 | LCD valdymo klaviatūra | Vnt. | 1 |
| 3 | 1 skaitytuvo valdiklis | Vnt. | 2 |
| 4 | 2 skaitytuvų valdiklis | Vnt. | 3 |
| 5 | 4 skaitytuvų valdiklis | Vnt. | 3 |
| 6 | Išplėtimo modulis 4 skaitytuvų valdikliui | Vnt. | 1 |
| 7 | Nuotolinių kortelių skaitytuvas (PROMAG Europe RF/ID Reader) | Vnt. | 17 |
| 8 | Programinė įranga ir licencijos (Insight Profesional by Inner Range v. 3.2.1.4; management software for Concept 4000 security/Access systems) | Kompl. | 1 |
| 9 | Sąsaja kompiuterio prijungimui | Vnt. | 1 |
| 10 | Vienkartinių leidimų grąžinimo įrenginys | Vnt. | 3 |
| 11 | Maitinimo šaltinis su akumuliatoriumi | Vnt. | 4 |
| 12 | Elektromagnetinė spyna | Vnt. | 1 |
| 13 | Atvirkštinė elektromagnetinė sklendė | Vnt. | 3 |
| 14 | Avarinio durų atidarymo mygtukai | Vnt. | 4 |
| 15 | Akumuliatorius 12V 7Ah | Vnt. | 9 |
| 16 | Magnetiniai kontaktai | Vnt. | 4 |
| 17 | Indikacijos moduliai turniketui ir leidimų grąžinimo įrenginiams | Vnt. | 4 |
| 18 | Durų pritraukėjas | Vnt. | 4 |
| 19 | Rankenų komplektas | Kompl. | 4 |
| 20 | Signalinis kabelis 4x0,22 | 100 m | 2 |
| 21 | Kabelis UTP, 4P | 100 m | 12 |
| 22 | Maitinimo kabelis 3x1,5 | 100 m | 4 |
| 23 | Turniketas su Π formos korpusu (Gunnebo Worldwide) | Kompl. | 2 |

2.2. Pagal technines sąlygas įrengta integruota praėjimo kontrolės sistema užtikrina Savivaldybės administracijos darbuotojų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų, įmonių bei organizacijų tam tikrų darbuotojų, o taip pat daugkartinių ir vienkartinių Savivaldybės lankytojų judėjimo Savivaldybės administracinių pastatų komplekse srautų valdymą ir kontrolę ir kaupia šių procesų duomenis Sistemos duomenų bazėje.

2.3. Savivaldybės administracinių pastatų komplekso pastatuose, esančiuose Laisvės al. 96 ir 94 ir Sapiegos g. 4, įrengta kompiuterizuota Sistema Insight Profesional by Inner Range v. 3.2.1.4, funkcionuojanti kaip vieninga sistema MS Windows 2000, XP, 7 aplinkoje, valdoma iš ne mažiau nei 2 kompiuterinių darbo vietų (viena darbo vieta turi galimybę administruoti Sistemą ir išdavinėti leidimus, kitoje darbo vietoje užtenka išduoti leidimus).

2.4. Sistema suderinta su Lietuvos Valstybės tarnautojų pažymėjimais ir funkcionuoja su jais be papildomos sistemos modernizacijos.

2.5. Sistema užtikrina laisvą sistemos funkcijų bei darbuotojų ir lankytojų teisių administravimą ir yra galimybė ne mažiau kaip 2 kartus išplėsti valdomų praėjimų skaičių.

2.6. Sistema automatiškai praleidžia pro valdomus praėjimus (duris ar turniketus) Savivaldybės administracijos bei Savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojus ir daugkartinius bei vienkartinius Savivaldybės lankytojus, priklausomai nuo jų leidimams suteiktų praėjimo teisių ir registruoja praėjimo įvykius Sistemos duomenų bazėje.

2.7. Sistemos techninė įranga pagaminta Europos Sąjungoje arba turi CE sertifikatą ar jam lygiavertį dokumentą.

2.8. Sistema funkcionuoja su 3 tipų leidimais – tos pačios technologijos plastikinėmis nuotolinėmis lustinėmis kortelėmis, turinčiomis ID-1 formatą:

- Nuolatiniais vardiniais, be jų veikimo trukmės apribojimo;

- Laikinais vardiniais, su apribota jų veikimo trukme;

- Vienkartiniais, vienkartiniam įėjimui į pastatą/pastatus ir išėjimui iš pastato/pastatų.

2.9. Praėjimas su nuolatiniais ir laikinais leidimais galimas pro visus valdomus praėjimus priklausomai nuo šiems leidimams suteiktų praėjimo teisių, o su vienkartiniais – tik pro praėjimus Nr.1, Nr.2 ir Nr.3. Įėjimas į pastatus pro nurodytus praėjimus su vienkartiniais leidimais galimas priartinant leidimą prie įrengtų įėjimo skaitytuvų, o išėjimas – tik paliekant vienkartinius leidimus prie šių praėjimų įrengtuose vienkartinių leidimų surinkimo įrenginiuose. Vienkartinių leidimų surinkimo įrenginiai nereaguoja į nuolatinius ir laikinus leidimus.

2.10. Valdomame praėjime Nr.1 įrengti 2 savarankiškai valdomi dvipusio veikimo turniketai (Gunnebo Worldwide). Praėjimui su nuolatiniais ir laikinais leidimais skirti abu šie praėjimai.

2.11. Kitų valdomų praėjimų (Praėjimai Nr.2, Nr.3, Nr.4) durims įrengtos atvirkštinės elektromagnetinės sklendės, o praėjime Nr. 5 – elektromagnetai. Visuose praėjimuose (Praėjimai Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr. 5) įrengti automatiniai durų pritraukimo įrenginiai.

- Sistemos įranga

  - Skaitytuvai (PROMAG Europe RF/ID Reader)

    - Skaitytuvai yra nuotolinio tipo, skirti nuskaityti lustines korteles, turinčias  ID-1 formatą.

    - Leidimų nuskaitymo atstumas – ne mažiau 5 cm.

    - Maitinimo įtampa – 9-12 V.

    - Skaitytuvai tinkami naudojimui pastato išorėje.

  - Leidimų surinkimo įrenginiai

    - Leidimų surinkimo įrenginiai turi reikiamą įrangą, kuri leistų išeiti pro valdomą išėjimą lankytojui, pateikusiam galiojantį laikiną leidimą.

    - Leidimų surinkimo įrenginių talpa yra ne mažiau kaip 300 surinktų leidimų.

    - Surinktų leidimų išėmimui numatytos rakinamos durelės.

    - Leidimų surinkimo įrenginiai gali būti stalinio, sieninio ar ant grindų pastatomo tipo.

  - Valdikliai

    - Valdikliai užtikrina leidžiamo signalo įjungimą turniketui ar valdomoms durims, kai prie atitinkamo skaitytuvo priartinamas galiojantis leidimas.

    - Administravimo darbo vietose įrengti valdikliai užtikrina leidimų įdentifikacinių kodų perdavimą į sistemą, tame skaičiuje ir, kai prie skaitytuvo priartinamas neįvestas į sistemą leidimas.

    - Kai keletas valdomų praėjimų yra greta, naudojami daugelio skaitytuvų (2, 4 bei su išplėtimų moduliais) intelektualūs valdikliai.

  - Centralė ir valdymo programinė įranga (Insight Profesional by Inner Range v. 3.2.1.4; management software for Concept 4000 security/Access systems)

    - Centralė ir valdymo programinė įranga užtikrina Sistemos valdymą, administravimą ir praėjimo įvykių registravimą duomenų bazėje.

    - Centralė ir valdymo programinė įranga leidžia įvesti į Sistemą visų tipų leidimus, sudaryti jų grupes, nustatyti grupių ir kiekvieno leidimo teises ir apribojimus, veikimo terminus, atskirai administruoti kiekvieną praėjimą, programiniu būdu atlaisvinti ar blokuoti bet kurį valdomą praėjimą ar visus kartu, atlikti kitas sistemos nustatymo bei administravimo funkcijas.

    - Centralė per sąsają integruota su Savivaldybės kompiuteriniu tinklu ir sudaro galimybę administruoti Sistemą iš dviejų darbo vietų.

    - Programinė įranga turi apsaugotą administravimo lygio nustatymo sistemą.

  - Valdomi praėjimai

    - Turniketais valdomuose praėjimuose įrengiami atskiri tripodiniai turniketai su Π formos korpusais.

    - Turniketo išmatavimai ne didesni nei: aukštis (b) 1000 mm, plotis (a) 750 mm.

    - Turniketai dvikrypčiai ir turi atlaisvinti praėjimą įėjimo kryptimi tik tada, kai prie jo valdymo įėjimo skaitytuvo priartinamas galiojantis leidimas, o išėjimo kryptimi – kai leidimas priartinamas prie išėjimo skaitytuvo.

    - Prie turniketų įrengiami šviesiniai indikacijos moduliai, nurodantys leidžiamą bei draudžiamą praėjimo signalus.

3.5.5. Turniketai turi mechaninę antipanikos sistemą, užtikrinančią visiškai laisvą praėjimą bet kuria kryptimi, kilus gaisrui ar kitokio pavojaus atveju.

Pastabas ir pasiūlymus dėl techninės specifikacijos teikti iki 2015-10-23 d. 12.00 val., Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vyriausiajai specialistei Astai Kudirkienei CVP IS susirašinėjimo priemonėmis bei elektroniniu paštu adresu: asta.kudirkiene@kaunas.lt.