PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Kriterijus | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statinio projekto pavadinimas, adresas | Pastato Laisvės al. 96, Kaune sanmazgo (patalpų šifrai 1-18, 1-19, 1-20) kapitalinis remontas |
|  |  | Neįgaliųjų keltuvo įrengimas I a. laiptinėje (patalpos šifras 1-23) |
| 2. | Projektavimo etapas (stadija) | Techninis projektas |
| 3. | Statinio kategorija | Ypatingas statinys |
| 4. | Statinio paskirtis | Pastatas – administracinis |
| 5. | Statinio projekto pagrindas | Projektavimo užduotis |
| 6. | Planuojami projektavimo darbai | Planuojami darbai: I a. (pat. 1-18, 1-19, 1-20) sanmazgo žmonėms su negalia įrengimas, vykdant kapitalinio remonto darbus: - grindų keraminių plytelių įrengimas; - sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis iki lubų; - unitazo (pritaikyto neįgaliesiems) su prijungtu nuplovimo bakeliu įrengimas; - ranktūrių neįgaliesiems tvirtinimas; - trapo, 100 mm skersmens, montavimas; - NŽ* praplautuvų montavimas; - praustuvų NŽ* montavimas; - instaliacijos prietaisų-blokų (kištukinių lizdų, jungiklių) demontavimas ir sumontavimas; - lubų remontas; - liuminescencinių iki 4 lempų šviestuvų montavimas lubose; - sensoriaus montavimas šviestuvui. |
|  |  | Neįgaliųjų keltuvo įrengimas I a. laiptinėje (1-23) – (keliamoji galia – ne mažiau kaip 200 kg; platforma – ne mažesnė kaip 900x1200 mm), vadovaujantis STR2.03.01:2001 |
| 7. | Privalomieji statinio techninio projekto rengimo dokumentai (statytojo perduodami projektuotojui) | projektavimo užduotis statinio nuosavybės dokumentai inventorinės bylos kopija kultūros paveldo objekto adm.pastatas (1132). Vertinimo Tarybos aktas KPD-SD-79(2012-06-04) |
| 8. | Techninio projekto dalys | bendroji paveldosauginė statinio architektūra statinio konstrukcijos tvarkybos darbų projektas |
| 9. | Techninių sprendimų, specifikacijų detalumo bei komplektavimo reikalavimai | Techninį projektą rengti vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais statybą, nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą |
| 10. | Projekto derinimas | Techninio projekto projektiniai pasiūlymai teikiami KPD KS pritarimui. Esant pastaboms, sprendiniai taisomi. Pagal suderintus projektinius pasiūlymus, rengiamas Techninis projektas ir teikiamas Statytojui, kuris užsako specialiąją paveldosauginę ekspertizę, tvirtina projektą. Esant pastaboms, sprendiniai taisomi. Atlikus ekspertizę, projektas dauginamas ir teikiamas derinti KPD KS. Gavus pritarimą, parengiama projekto elektroninė versija. Projektas perduodamas Statytojui, kuris jį teikia Kauno m. sav. administracijai patikrinti bei išduoti statybą leidžiančiam dokumentui. |
| 11. | Projekto pridavimas | Viso rengiami 3 techninio projekto dokumentacijos komplektai (1 egz. – KPD KS, 2 egz. ir el. laikmena – Kauno miesto savivaldybei) |
| 12. | Projekto tvirtinimas | Techninį projektą tvirtina Kauno m. sav. administracijos direktorius |

* NŽ – neįgalieji žmonės

Kauno miesto savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus Administracinių pastatų priežiūros

poskyrio vyriausioji specialistė				Rasa Guzevičienė