PASTATO LAISVĖS AL. 96, SANMAZGO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KAPITALINIO REMONTO IR NEĮGALIESIEMS KELTUVO ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – pastato Laisvės al. 96, Kaune:

- I a. sanmazgo kapitalinis remontas, pritaikant neįgaliesiems (patalpų šifrai 1-18, 1-19, 1-20),  parengiant techninį projektą;

- I a. laiptinėje neįgaliųjų keltuvo įrengimas, parengiant techninį projektą (patalpos šifras 1-23).

1. Reikalavimai projekto rengimui, derinimui ir statinio projekto vykdymo priežiūrai.

1.1. Vadovaujantis Statybos įstatymu, Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01: 2014 ,,Kultūros paveldo tvarkymo darbų projektų rengimo taisyklės“, Statybos techniniu reglamentu STR 1.02-5.069:2010 ,,Statinio projektavimas“, Statybos techniniu reglamentu STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“, Statybos techniniu reglamentu                      STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ ir kitais šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais parengti techninį projektą I a. sanmazgo, pritaikant neįgaliesiems ir neįgaliųjų keltuvui I a. laiptinėje, kuriame turi būti paveldosauginė, architektūrinė, bendroji, konstrukcinės dalys ir tvarkybos darbų projektas.

1.2. Reikalavimai projektuotojui:

1.2.1. Projektuotojas užtikrina savo darbuotojų darbų saugą vykdant su projektavimu susijusius darbus;

1.2.2. Projektuotojas atsako už priimtus projektinius sprendimus pagal LR įstatymus ir Civilinį kodeksą;

1.2.3. Projektuotojas privalo vykdyti visus reikalavimus, numatytus LR Statybos įstatymo 14 straipsnyje bei atitikti STR 1.02.07:2012 ,,Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės rangovo ir statinio ekspertizės rangovo kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ numatytus reikalavimams.

1.2.4. Kultūros paveldo objekto ir ypatingo statinio techninio projekto rengimo metu rangovas privalės atsižvelgiant į šiam objektui taikomus kultūros paveldo objektų išsaugojimo reikalavimus, sprendinius projekto rengimo eigoje derinti su Užsakovu, pateikti suderinti Kultūros paveldo departamento Kauno skyriui (toliau – KPD KS). Gavus KPD KS pritarimą, parengtą techninį projektą pateikti ekspertizei, kurią atliks užsakovo parinktas ekspertas. Ekspertizės išlaidas apmokės užsakovas. Gavęs pastabų, projektuotojas privalės pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomąsias pastabas ar projektą tikrinančių institucijų nurodytas pastabas bei Užsakovo raštiškas pretenzijas per 10 kalendorinių dienų. Paslauga laikoma suteikta po perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

1.2.5. Projektuotojui privalomas ne žemesnės kaip II kategorijos Kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas.

2. Reikalavimai darbams:

2.1. prieš pradedant vykdyti I a. sanmazgo pritaikymo neįgaliesiems kapitalinio remonto darbus, ir neįgaliųjų keltuvo įrengimo darbus, rangovas turi sudaryti atskirą sutartį su projektuotoju dėl statinio projekto vykdymo priežiūros vykdymo, vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu, statybos techniniu reglamentu, statybos techniniu reglamentu STR.1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“ ir kitais teisės aktais;

2.2. I a. sanmazgo pritaikymo neįgaliesiems kapitalinio remonto darbus vykdyti vadovaujantis parengtu techniniu projektu;

2.3. vadovaujantis parengtu techniniu projektu įrengti keltuvą neįgaliesiems I a. laiptinėje.

3. Darbų kiekių žiniaraštis

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Neįgaliųjų keltuvo įrengimas I a laiptinėje |
| 1. | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg | 100 m | 0,03 |
| 2. | Panduso išardymas | m3 | 0,6 |
| 3. | Laiptų pakopų remontas | m3 | 0,6 |
| 4. | Keltuvo neįgaliesiems, kurio kėlimo galia ne mažiau 200 kg; platforma – ne mažesnė kaip 900x1200 mm; kėlimo eiga (įstrižainė) iki 3000 mm; sustojimų skaičius 2; kėlimo greitis 0,1 m/s; maitinimas 1x230V; galingumas 0,75 kW; platformos spalva RAL 7039; min. laiptų plotis 1070 mm; avarinio sustojimo mygtukas; automatiškai užlenkiama platforma; tvirtinimas prie sienos; iškvietimas – distancinis valdymas; valdymas nuo platformos – pultas su kabeliu, montavimas. | vnt. | 1 |
| 5. | Esamų turėklų remontas | vnt. | 1 |
| I a. sanmazgo kapitalinis remontas, pritaikant neįgaliems žmonėms |
| 6. | Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo | m3 | 1,5 |
| 7. | Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos iki 400 mm | m3 | 0,375 |
| 8. | Statinio mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu | m | 4,6 |
| 9. | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100 m2 | 0,066 |
| 10. | Medinių vidinių durų blokų daugiau 2,0 iki 3,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, aptaisant angokraščius analogiškai autentiškiems | m2 | 4,4 |
| 11. | Grindų keraminių plytelių dangos ardymas | 100 m2 | 0,0881 |
| 12. | Grindų betoninio pasluoksnio 60 mm storio įrengimas | 100 m2 | 0,0881 |
| 13. | Betoninių grindų armavimas tinklais | t | 0,03 |
| 14. | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant du kartus | m2 | 8,81 |
| 15. | Grindų keraminių plytelių dangos įrengimas | m2 | 8,81 |
| 16. | Lubų, aptaisytų plastikinėm dailylentėm, išardymas | 100 m2 | 0,0881 |
| 17. | Lubų remontas | m2 | 8,81 |
| 18. | Polivinilchloridinių plytelių dangos išardymas | 100 m2 | 0,3 |
| 19. | Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis iki lubų | m2 | 30 |
| 20. | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt. | 2 |
| 21. | Unitazo (pritaikyto neįgaliems žmonėms) su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas | vnt. | 1 |
| 22. | Ranktūrių neįgaliesiems tvirtinimas | kompl. | 2 |
| 23. | Trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas | kompl. | 1 |
| 24. | NŽ* praplautuvų montavimas | vnt. | 1 |
| 25. | Instaliacijos prietaisų-blokų (kištukinių lizdų, jungiklių) demontavimas ir sumontavimas | kompl. | 1 |
| 26. | Vamzdžių išvedžiojimas ir sumontavimas | kompl. | 1 |
| 27. | Praustuvų NŽ* montavimas | vnt. | 1 |
| 28. | Liuminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas | vnt. | 3 |
| 29. | Liuminescencinių iki keturių lempų šviestuvų montavimas lubose | vnt. | 3 |
| 30. | Sensoriaus montavimas šviestuvui | vnt. | 1 |
| 31. | Techninio projekto parengimas | vnt. | 1 |

4. Užsakovui pateikiamos projektinės dokumentacijos kiekis:

4.1. techninio projekto dokumentacija popieriniame variante, 3 kompl.

4.2. techninis projektas skaitmeninėje laikmenoje, 1 egz.

PRIDEDAMA:

1. Projektavimo užduotis, 1 lapas.

2. Patalpų planas, 1 lapas.

Reikalavimus remonto darbams parengė:

Bendrojo skyriaus Administracinių pastatų priežiūros poskyrio

vyriausioji specialistė				Rasa Guzevičienė

Reikalavimus remonto darbams suderino:

Bendrojo skyriaus vedėjas				Alfonsas Jarušauskas

Pastabas ir pasiūlymus dėl techninės specifikacijos teikti iki 2016-01-18 d., 9.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis bei elektroniniu paštu adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vyriausioji specialistė Asta Kudirkienė,            147 kab., Laisvės al. 94, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37425891, el. pašto adresas: asta.kudirkiene@kaunas.lt .