(PROJEKTAS)

PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO VEIVERIŲ G. NUO VYTAUTO DIDŽIOJO TILTO IKI KAUNO MIESTO RIBOS

STATYBOS DARBŲ KAUNO MIESTE PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Kauno miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 188764867, adresas: Laisvės al. 96, 44251 Kaunas (toliau – Perkančioji organizacija) įgyvendindama projektą ,,Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos“ (toliau – Projektas), kuris dalinai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos lėšomis, numato įsigyti pėsčiųjų ir dviračių tako Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos statybos darbus (II ir IV etapas).

2. Šis pirkimas į dalis neskirstomas.

3. Perkamų darbų savybės nustatytos parengtame bei patvirtintame techniniame projekte. Atliekant darbus naudojami techniniai standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos turi atitikti nurodytus techninėje dokumentacijoje arba turi būti jiems lygiaverčiai.

4. Pirkimo objekto pavadinimas – Pėsčiųjų ir dviračių tako Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos statybos darbų pirkimas.

5. Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ: 45233162-2 (dviračių takų statybos darbai), 45233161-5 (pėsčiųjų tako statybos darbai),  papildomi: 71320000-7 (inžinerinio projektavimo paslaugos) – darbo projektas; 71351810-4 (topografinės paslaugos), – 45316100-6 (lauko apšvietimo įrenginių montavimas). Pagrindiniai pirkimo objekto duomenys: statytojas – Kauno miesto savivaldybės administracija; statinys – pėsčiųjų ir dviračių takas; statybos darbų rūšis – nauja statyba, statinio kategorija – nesudėtingas statinys.

6. Perkamų darbų apibūdinimas:

6.1. Darbo projekto parengimas (toliau – Darbo projektas), pagal AB „Panevėžio keliai“ parengtą techninį projektą ir kitų inžinerinių paslaugų (tokių kaip topografinės nuotraukos, kadastrinės bylos) atlikimas. Parengtą Darbo projektą suderinti su Užsakovu ir statinio techniniu prižiūrėtoju pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų statybos darbus bei statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus;

6.2. Pėsčiųjų ir dviračių tako Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos įrengimas. Statybos darbus vykdyti pagal AB „Panevėžio keliai“ parengtą techninį projektą „Dviračių ir pėsčiųjų takas „Senamiestis (Vytauto Didžiojo (Aleksoto) tiltas) – Aleksotas (Veiverių g. iki Kauno miesto ribos) – Naujamiestis (Europos pr. iki M. K. Čiurlionio tilto)“:                        II etapas - Veiverių gatvės dešinioji pusė nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Europos pr. (ilgis - 2,2 km) ir IV etapas - Veiverių gatvės dešinioji pusė nuo Europos pr. iki Kauno r. ribos (ilgis - 2,05 km).

6.3. Apšvietimo tinklų prie pėsčiųjų ir dviračių tako Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos rekonstrukcija. Rekonstrukcijos darbus vykdyti pagal                   AB „Panevėžio keliai“ parengtą techninį projektą „Dviračių ir pėsčiųjų takas „Senamiestis (Vytauto Didžiojo (Aleksoto) tiltas) – Aleksotas (Veiverių g. iki Kauno miesto ribos) – Naujamiestis (Europos pr. iki M. K. Čiurlionio tilto)“: II etapas - Veiverių gatvės dešinioji pusė nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Europos pr. „Elektrotechnikos. Apšvietimo rekonstravimas. III tomas“ ir                           IV etapas - Veiverių gatvės dešinioji pusė nuo Europos per. iki Kauno r. ribos „Elektrotechnikos. Apšvietimo rekonstravimas. III tomas“

6.4. Informacinio ir nuolatinio aiškinamųjų stendų pagaminimas ir pastatymas. Perkančioji organizacija paveda Rangovui įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų gavėjams privalomą pareigą – informuoti visuomenę apie iš šių fondų gautą paramą, pranešti apie projekto pradžią ir pabaigą, tikslus, finansavimo šaltinius. Ši pareiga nustatyta 2014 m. spalio 8 d. Finansų ministro įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 450 ir 451 punktuose. Prie naujai įrengiamo tako pastatyti informacinius stendus ir nuolatinius aiškinamuosius stendus. Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiškinamieji stendai įrengiami vadovaujantis 2014 m. liepos 28 d. Europos Komisijos priimto įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 821/2014 nuostatomis. Informaciniai stendai turi būti pastatyti iki pėsčiųjų ir dviračių tako statybos pradžios, nuolatiniai aiškinamieji stendai turi būti pastatyti užbaigus dviračių tako statybos darbus vietoje informacinių stendų. Detalesnė informacija apie informacinių stendų įrengimą yra pateikta 2014-2020 m. ES fondų investicijų ženklo naudojimo vadove, kurį galima rasti internetinėje svetainėje adresu: www.esinvesticijos.lt.

7. Stendų projektai ir jų įrengimo vieta derinama su Užsakovu. Darbų atlikimo vieta – Veiverių gatvė.

8. Darbų pradžia –  statybos darbų pradžia nustatoma per 14 dienų po Statybvietės perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.

9. Darbų baigimo laikas – per 24 mėnesius nuo Darbo pradžios datos. Darbų baigimo laiko pratęsimas galimas 3 kartus, bet ne ilgiau kaip 3 mėn.

PRIDEDAMA:

1. Techninis projektas „Dviračių ir pėsčiųjų takas „Senamiestis (Vytauto Didžiojo (Aleksoto) tiltas) – Aleksotas (Veiverių g. iki Kauno miesto ribos) – Naujamiestis (Europos pr. iki M. K. Čiurlionio tilto)“: II etapas. Veiverių gatvės dešinioji pusė nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Europos pr. (4 tomai);

2. Techninis projektas „Dviračių ir pėsčiųjų takas „Senamiestis (Vytauto Didžiojo (Aleksoto) tiltas) – Aleksotas (Veiverių g. iki Kauno miesto ribos) – Naujamiestis (Europos pr. iki M. K. Čiurlionio tilto)“: IV etapas. Veiverių gatvės dešinioji pusė nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Europos pr. (4 tomai);

3. Darbų kiekių žiniaraščiai:

3.1. II etapas. Veiverių gatvės dešinioji pusė nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Europos pr.

3.1.1. Statinys „Dviračių ir pėsčiųjų takas“, 4 lapai;

3.1.2 Statinys  „Veiverių gatvės apšvietimo rekonstravimas (II etapas)“, 3 lapai;

3.2. IV etapas. Veiverių gatvės dešinioji pusė nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Europos pr.

3.2.1 Statinys „Dviračių ir pėsčiųjų takas“, 4 lapai

3.1.2 Statinys  „Veiverių gatvės apšvietimo rekonstravimas (IV etapas)“, 3 lapai;

Techninę specifikacija parengė                                    Inga Bendokienė

Aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistė

Techninę specifikaciją suderino                                  Radeta Savickienė

Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja