KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ (PATALPŲ) IR BEŠEIMININKIAIS PRIPAŽINTINŲ STATINIŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ar patikėjimo teise valdomų negyvenamosios paskirties pastatų (patalpų) ir bešeimininkiais pripažintinų statinių, kuriems inicijuotos daikto pripažinimo bešeimininkiu procedūros, atitvarų angų užtaisymo, aptvėrimo ir tvarkymo (paprastojo remonto) darbai.

1. Reikalavimai darbams atlikti:

1.1 darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais normatyviniais statybos techniniais reglamentais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais;

1.2. darbų apimtys ir jų atlikimo terminas nustatomas pagal užsakovo poreikį ir turimus finansinius išteklius. Perkančioji organizacija neįsipareigoja pirkti visų nurodytų darbų ir jų apimčių;

1.3. darbams atlikti parengti ir suderinti pastatų aptvėrimui reikalingus dokumentus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka;

1.4. pasiūlymo kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio nustatymas. Fiksuotas darbų įkainis yra nustatomas sutarties galiojimo laikotarpiui.

1.2. Reikalavimai Rangovui:

1.2.1. atlikti darbus užsakovo nurodytais terminais ir nurodytoje vietoje savo jėgomis, naudodamas savo medžiagas, priemones ir mechanizmus, ir prisiimdamas visą su tuo susijusią riziką;

1.2.2. jeigu yra keli objekto savininkai, darbus atlikti, tik gavęs iš užsakovo kitų objekto savininkų sutikimus darbams atlikti;

1.2.3. nekokybiškai atliktus darbus ar defektus, atsiradusius garantinio laikotarpio metu, šalinti savo lėšomis per užsakovo nurodytą terminą;

1.2.4. darbus atlikti, laikydamasis ir nepažeisdamas galiojančių Lietuvos Respublikos norminių aktų, taip pat teisėtų visuomenės, savivaldybių ir kitų valdžios organų reikalavimų, kurie yra susiję su darbų atlikimu. Užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi darbo vietoje, priešgaisrinę saugą, ekologinę aplinkos saugą ir nepažeisti trečiųjų asmenų teisių.

|  | Darbų kiekių žiniaraštis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil Nr. | Darbų aprašas | Matavimo vienetas | Maksimalus kiekis |
|  | Pastatų (patalpų) angų užtaisymo, aptvėrimo darbai |
| 1 | Naujos įleidžiamos spynos įrengimas, atliekant su spynos įrengimu susijusį durų varčių ir staktų remontą (įskaitant ir įleidžiamos spynos vertę) | vnt. | 104 |
| 2 | Naujos pakabinamos spynos įrengimas, atliekant su spynos įrengimu susijusį durų varčių ir staktų remontą (įskaitant ir pakabinamos spynos vertę) | vnt. | 40 |
| 3 | Naujos įleidžiamos spynos įrengimas, neatliekant durų varčių ar staktų remonto (įskaitant ir įleidžiamos spynos vertę) | vnt. | 210 |
| 4 | Naujos pakabinamos spynos įrengimas, neatliekant durų varčių ar staktų remonto (įskaitant ir pakabinamos spynos vertę) | vnt. | 40 |
| 5 | Atitvarų angų (ne didesnio kaip 2 kv. m ploto) užtaisymas OSB plokštės (storis ne mažesnis kaip 10 mm) skydais | kv. m. | 80 |
| 6 | Atitvarų angų (didesnio kaip 2 kv. m ploto) užtaisymas OSB plokštės (storis ne mažesnis kaip 10 mm) skydais | kv. m. | 180 |
| 7 | Atitvarų angų (ne didesnio kaip 2 kv. m ploto) užtaisymas plieninėmis grotomis (armatūros diametras ne mažesnis kaip ø 12 mm, akys ne mažesnės kaip 150x150 mm) | kv. m. | 45 |
| 8 | Atitvarų angų (didesnio kaip 2 kv. m ploto) užtaisymas plieninėmis grotomis (armatūros diametras ne mažesnis kaip ø 12 mm, akys ne mažesnės kaip 150x150 mm) | kv. m. | 60 |
| 9 | Atitvarų angų (ne didesnio kaip 2 kv. m ploto) užtaisymas 120 mm storio silikatinėmis plytomis | kv. m. | 50 |
| 10 | Atitvarų angų (didesnio kaip 2 kv. m ploto) užtaisymas 120 mm storio silikatinėmis plytomis | kv. m. | 60 |
| 11 | Atitvarų angų (ne didesnio kaip 2 kv. m ploto) užtaisymas dažyta plieno skarda (storis ne mažesnis kaip 0,5 mm) | kv. m. | 40 |
| 12 | Atitvarų angų (didesnio kaip 2 kv. m ploto) užtaisymas dažyta plieno skarda (storis ne mažesnis kaip 0,5 mm) | kv. m. | 35 |
| 13 | Statinių laikinas aptvėrimas OSB plokštės (storis ne mažesnis kaip 10 mm) skydų tvora (1,8 m aukščio, ne ilgesnė kaip 10 m) | m | 50 |
| 14 | Statinių laikinas aptvėrimas OSB plokštės (storis ne mažesnis kaip 10 mm) skydų tvora (1,8 m. aukščio, ilgesnė kaip 10 m) | m | 80 |
| 15 | Statinių laikinas aptvėrimas plieninio tinklo tvora (1,8 m aukščio, ne ilgesnė kaip 10 m) | m | 70 |
| 16 | Statinių laikinas aptvėrimas plieninio tinklo tvora (1,8 m aukščio, ilgesnė kaip 10 m) | m | 90 |
| 17 | Su tvoros įrengimu susijusių dokumentų gavimas, parengimas, derinimas | vnt. | 3 |
| 18 | Statinių laikinas aptvėrimas “Stop” juosta, pritvirtinant ją ant stulpelių | m | 300 |
| 19 | Draudžiamųjų saugos ženklų įrengimas | vnt. | 100 |
|  | Pastatų (patalpų) tvarkymo (paprastojo remonto) darbai |  |  |
|  | Sienos |  |  |
| 20 | Mūrinių sienų remontas (tinkavimas, glaistymas, dažymas 2 kartus) | kv. m. | 5000 |
| 21 | Mūrinių sienų paviršiaus remontas (tinkavimas, glaistymas, dažymas 2 kartus) ir mūrinių karnizų permūrijimas | kv. m. | 140 |
| 22 | Plyšių iki 10 cm pločio mūrinėse sienose užtaisymas cemento skiediniu | m | 335 |
| 23 | Plyšių nuo 10 iki 30 cm pločio mūrinėse sienose užtaisymas plytomis kai sienos storis 12 cm | m | 340 |
| 24 | Durų varčios mūrinėse sienose išėmimas, užtaisant angą 120 mm silikatinėmis plytomis | vnt. | 2 |
| 25 | Naujų klasikinių faneruotų durų įrengimas (įskaitant ir durų vertę), iškertant angą mūrinėse sienose kai sienos storis 25 cm (be apvadų) | vnt. | 3 |
| 26 | Fasadinių sienų atskirų vietų tinko remontas | kv. m. | 640 |
| 27 | Vidaus patalpų (sienų, lubų, grindų, langų, durų) kosmetinis remontas (glaistymas, dažymas 2 kartus) | kv. m | 10000 |
|  | Perdangos |  |  |
| 28 | Medinių perdangos sijų (ne mažesnių kaip 220x140 mm) remontas (medinių sijų galų pakeitimas pakalant lentas iš abiejų pusių) | vnt. | 15 |
| 29 | Medinių statramsčių (3 rūšies stor. 50-60mm, ilgis 2,0-6,5 m) įrengimas po sijomis ir rygeliais | m | 40 |
| 30 | Metalinių sijų (ne mažesnių kaip 576×768) ir ilginių (ne mažesnių kaip 327×170 mm) remontas (metalinių sijų ir ilginių apibetonavimas) | kub. m | 10 |
| 31 | Metalinių sijų (ne mažesnių kaip 576×768) sustiprinimas metalu | t | 3 |
|  | Stogai ir stogų dangos |  |  |
| 32 | Medinių gegnių (ne mažesnių kaip 50x200 mm) remontas (apkalant lentomis, gegnių tvirtinimas apkabomis, varžtais) | m | 20 |
| 33 | Medinių grebėstų (ne mažesnių kaip 25x120 mm) pakeitimas | kv. m | 10 |
| 34 | Atskirų netinkamų stogo dangos cinkuotos skardos (storis ne mažesnis kaip 0,5 mm) lakštų pakeitimas | kv. m. | 15 |
| 35 | Ruloninės stogo (bituminės) dangos atskirų vietų remontas | kv. m. | 300 |
| 36 | Cinkuotos skardos (storis ne mažesnis kaip 0,5 mm) stogo dangos remontas pakeičiant stogo grebėstus ir skardos dangą | kv. m | 300 |
| 37 | Čerpių (keraminių) stogo dangos atskirų vietų remontas nekeičiant gegnių ir grebėstų | kv. m. | 1000 |
| 38 | Čerpių (keraminių) stogo dangos atskirų vietų remontas pakeičiant stogo dangą ir grebėstus be a/c lakštų utilizavimo | kv. m. | 30 |
| 39 | Asbocementinių lakštų stogo dangos remontas nekeičiant gegnių ir grebėstų be a/c lakštų utilizavimo | kv. m. | 300 |
| 40 | Asbocementinių lakštų stogo dangos remontas pakeičiant stogo dangą ir grebėstus | kv. m. | 15 |
|  | Pertvaros |  |  |
| 41 | Atitvarų angų užtaisymas 120 mm storio silikatinėmis plytomis, išimant durų varčias mūrinėse pertvarose | vnt. | 4 |
| 42 | Angų iškirtimas, įrengiant naujas klasikines faneruotas duris (įskaitant ir durų vertę) mūrinėse 120 mm storio pertvarose | vnt. | 3 |
| 43 | Mūrinių pertvarų išardymas pneumoplaktuku | kub. m | 10 |
| 44 | Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu | kub. m | 20 |
| 45 | Pertvarų iš gipsokartono lakštų įrengimas – iš abiejų pusiu dvigubas GKP su 100mm akmens vatos izoliacijos sl. | kv. m | 20 |
| 46 | Pertvarų iš 120 mm storio silikatinių plytų įrengimas | kv. m | 30 |
|  | Kiti darbai |  |  |
| 47 | Lietvamzdžių atskirų vietų remontas (tiesiųjų grandžių, alkūnių pakeitimas, įlajų ir nuolajų pakeitimas, lietvamzdžių laikiklių pakeitimas, įskaitant ir lietvamzdžių vertę) | m | 550 |
| 48 | Gelžbetonio pakopų remontas, užtaisant plyšius ir išmušas (neteracinės) | vnt. | 1000 |
| 49 | 3 mm storio stiklų pakeitimas (įskaitant ir stiklo vertę), kai stiklo plotas mažesnis kaip 1 kv. m | kv. m. | 8 |
| 50 | 3 mm storio stiklų pakeitimas (įskaitant ir stiklo vertę), kai stiklo plotas didesnis kaip 1 kv. m | kv. m. | 10 |
| 51 | 4 mm storio stiklų pakeitimas (įskaitant ir stiklo vertę), kai stiklo plotas mažesnis kaip 1 kv. m | kv. m. | 10 |
| 52 | 4 mm storio stiklų pakeitimas (įskaitant ir stiklo vertę), kai stiklo plotas didesnis kaip 1 kv. m | kv. m. | 10 |
| 53 | Užtaisytų angų išardymas ir užtaisymas nekeičiant sandarinimo būdo, esant poreikiui patekti į patalpas | kv. m. | 30 |
| 54 | Pastatų apsauga tinklu | kv. m. | 90 |
| 55 | Betoninių ir cementinių dangų remontas | kv. m. | 330 |
| 56 | Laminuotų grindų dangos įrengimas (įskaitant medžiagų ir darbų vertę) | kv. m. | 1000 |
| 57 | Parketinių grindų atnaujinimas (įskaitant medžiagų ir darbų vertę) | kv. m. | 400 |
| 58 | Medinių archyvinių stelažų įrengimas (įskaitant medžiagų ir darbų vertę) h=2m 4 lentynų karkasinis-skydinis. | m | 900 |
| 59 | Vandentiekio ir kanalizacijos sistemų , vamzdynų remontas (įskaitant medžiagų ir darbų vertę) | m | 350 |

Reikalavimus paprastojo remonto darbams parengė:

Turto valdymo skyriaus Turto tvarkymo poskyrio

vyriausioji specialistė				Vitalija Lišauskienė

Reikalavimus paprastojo remonto darbams suderino:

Turto valdymo skyriaus vedėja			Jolanta Žemaitienė

Pastabas ir pasiūlymus dėl techninės specifikacijos teikti iki 2016-05-13  15.00 val. CVPIS susirašinėjimo priemonėmis bei elektroniniu paštu adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vyriausioji specialistė Asta Kudirkienė, 147 kab., Laisvės al. 94, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37425891, el. pašto adresas: asta.kudirkiene@kaunas.lt.