DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Patalpų Laisvės al. 96, Kaunas paprastasis remontas

| El. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Patalpa 4-12 (27,66 kv.m) |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 27,66 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis), kai parketlentės dydis 45x6 cm | m2 | 1 |
| 3. | Tapetų nuplėšimas nuo sienų | m2 | 68 |
| 4. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 68 |
| 5. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas | m2 | 68 |
| 6. | Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k. | m2 | 27,66 |
| 7. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt./sekc. | 2/18 |
|  |  | m2 | 0,85*2 |
| 8. | Durų su stakta demontavimas iš nišos | vnt./m2 | 1/4,3 |
| 9. | Durų nišos sutvarkymas | m2 | 2,7 |
| 10. | Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškomis esančioms, su rakinama spyna, kai esamos durys 90x217cm, stiklo intarpas 44,5x109,5 cm | vnt./m2 | 1/4,3 |
| 11. | Grindjuosčių pakeitimas medinėmis | m | 19 |
| 12. | Laidų paslėpimas į lovelius | m | ~25 |
| Patalpa 4-13 (20,84 kv. m) |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 20,84 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis), kai parketlentės dydis 45x6 cm | m2 | 1 |
| 3. | Tapetų nuplėšimas nuo sienų | m2 | 59 |
| 4. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 59 |
| 5. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas | m2 | 59 |
| 6. | Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k. | m2 | 20,84 |
| 7. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt./sekc. | 2/18 |
|  |  | m2 | 0,85*2 |
| 8. | Durų su stakta demontavimas iš nišos | vnt./m2 | 1/4,3 |
| 9. | Durų nišos sutvarkymas | m2 | 2,7 |
| 10. | Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškomis esančioms, su rakinama spyna, kai esamos durys 90x217cm, stiklo intarpas 44,5x109,5 cm | vnt/m2 | 1/4,3 |
| 11. | Grindjuosčių pakeitimas medinėmis | m | 16 |
| 12. | Laidų paslėpimas į lovelius | m | ~25 |
| Patalpa 4-14 (20,63 kv. m) |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 20,63 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis), kai parketlentės dydis 45x6 cm | m2 | 1 |
| 3. | Tapetų nuplėšimas nuo sienų | m2 | 59 |
| 4. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 59 |
| 5. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas | m2 | 59 |
| 6. | Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k. | m2 | 20,63 |
| 7. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt./sekc. | 2/18 |
|  |  | m2 | 0,85*2 |
| 8. | Durų su stakta demontavimas iš nišos | vnt./m2 | 1/4,3 |
| 9. | Durų nišos sutvarkymas | m2 | 2,7 |
| 10. | Durų bloko keitimas naujomis su angokraščiais, analogiškomis esančioms, su rakinama spyna, kai esamos durys 90x217cm, stiklo intarpas 44,5x109,5 cm | vnt/m2 | 1/4,3 |
| 11. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 16 |
| 12. | Laidų paslėpimas į lovelius | m | ~25 |
| Patalpa 3-20 (31,36 m2) |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 31,36 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis), kai parketlentės dydis 45x6 cm | m2 | 1 |
| 3. | Tapetuotų sienų perdažymas 2 k. | m2 | 65 |
| 4. | Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k. | m2 | 31,36 |
| 5. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt./sekc. | 3/21 |
|  |  | m2 | 0,7*3 |
| 6. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 23 |
| 7. | Laidų paslėpimas į lovelius | m | ~10 |
| Patalpa 3-19 (12,84 m2) |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 12,84 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis), kai parketlentės dydis 45x6 cm | m2 | 1 |
| 3. | Tapetuotų sienų perdažymas 2 k. | m2 | 46 |
| 4. | Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k. | m2 | 14 |
| 5. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt./sekc. | 1/7 |
|  |  | m2 | 0,7 |
| 6. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 13 |
| 7. | Laidų paslėpimas į lovelius | m | ~5 |
| Patalpa 3-16 (40,17 m2) |
| 1. | Medžio apdailos nuo sienų, lubų ir medinės sekcijos demontavimas | m2 | ~80 |
| 2. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 40,17 |
| 3. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis), kai parketlentės dydis 45x6 cm | m2 | 1 |
| 4. | Tinkuotų sienų paruošimas ir perdažymas 2 k. | m2 | 77 |
| 5. | Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k. | m2 | 40,17 |
| 6. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt./sekc. | 4/26 |
|  |  | m2 | 0,7*4 |
| 7. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 26,58 |
| 8. | Laidų paslėpimas į lovelius | m | ~25 |
| Patalpa 3-15 (19,80 m2) |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 19,80 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis), kai parketlentės dydis 45x6 cm | m2 | 1 |
| 3. | Tapetų nuplėšimas nuo sienų | m2 | 49 |
| 4. | Sienų paruošimas tapetavimui | m2 | 53 |
| 5. | Vinilinių tapetų klijavimas, dažymas | m2 | 49 |
| 6. | Tinkuotų lubų paruošimas ir perdažymas 2 k. | m2 | 19,80 |
| 7. | Apsauginės medinės plokštės (2 cm storio) nuo sienų demontavimas prieš tvarkant sienas | m2 | 5,6 |
| 8. | Radiatorių perdažymas 2k. | vnt./sekc. | 2/14 |
|  |  | m2 | 0,7*2 |
| 9. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 12 |
| Elektrotechninė dalis |
| 4-12, 4-13, 4-14 patalpos |
| 1. | Kištukinių lizdų, jungiklių išmontavimas | vnt. | 11 |
| 2. | Šviestuvų (sietynų) išmontavimas | vnt. | 5 |
| 3. | Elektros instaliacijos išmontavimas | m | 18 |
| 4. | Paslėptos elektros instaliacijos kištukinių lizdų montavimas | vnt. | 34 |
| 5. | Paslėptos elektros instaliacijos jungiklių montavimas | vnt. | 3 |
| 6. | Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai ir jų užtaisymas | m | 130 |
| 7. | Kabelio montavimas | m | 145 |
| 8. | Liuminescencinių šviestuvų 2x36W montavimas | vnt. | 13 |
| 9. | Elektros instaliacijos plastikinio kanalo montavimas (4-13 patalpoje internetinio kabelio sumontavimas į kanalą) | m | 6 |
| Medžiagos |  |  |
| 10. | Paslėptos instaliacijos kištukinis lizdas | vnt. | 34 |
| 11. | Paslėptos instaliacijos dvipolis jungiklis | vnt. | 3 |
| 12. | Reflektorinis šviestuvas su liuminescencinėmis lempomis 2x36W, IP20 | vnt. | 13 |
| 13. | Elektros instaliacijos plastikinis kanalas 40x20 | m | 6 |
| 14. | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 | m. | 80 |
| 15. | Kabelis Cu 3x2,5 mm2 | m. | 65 |
| 16. | Paskirstymo dėžutės | vnt. | 34 |
| 17. | Papildomos instaliacinės medžiagos | kompl. | 1 |
| 3-16 patalpa |
| 1. | Kištukinių lizdų, jungiklių išmontavimas | vnt. | 14 |
| 2. | Įleidžiamų šviestuvų su kaitrinėmis lempomis išmontavimas | vnt. | 16 |
| 3. | Sietynų išmontavimas | vnt. | 2 |
| 4. | Prožektorių išmontavimas | m | 4 |
| 5. | Elektros instaliacijos išmontavimas | m | 16 |
| 6. | Paslėptos elektros instaliacijos kištukinių lizdų montavimas | vnt. | 16 |
| 7. | Kištukinių lizdų kolonėlės montavimas | vnt. | 1 |
| 8. | Paslėptos elektros instaliacijos jungiklių montavimas | vnt. | 2 |
| 9. | Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai ir jų užtaisymas | m | 95 |
| 10. | Kabelio montavimas į paruoštas vagas | m | 198 |
| 11. | Kabelio montavimas į jau sumontuotus instaliacinius kanalus | m | 65 |
| 12. | Instaliacinių vamzdžių montavimas | m | 5 |
| 13. | Liuminescencinių šviestuvų 2x36W montavimas | vnt. | 8 |
| 14. | Automatinių jungiklių montavimas paskirstymo skydelyje PS3-1 | vnt. | 3 |
| 15. | Revizinės dėžės montavimas | vnt. | 1 |
| 16. | Kondicionieriaus vidinio agregato atjungimas, plastikinių kanalų ir kondicionieriaus vamzdžių išmontavimas | m | 5 |
| 17. | Vagų kirtimas kondicionavimo sistemos vamzdžių paslėpimui | m | 5 |
| 18. | Kondicionavimo sistemos vamzdžių montavimas į iškirstas vagas ir jų prijungimas ir vagų užtaisymas | m | 5 |
| Medžiagos |  |  |
| 19. | Paslėptos instaliacijos kištukinis lizdas | vnt. | 13 |
| 20. | Kištukinių lizdų telefono aparatui | vnt. | 2 |
| 21. | Paslėptos instaliacijos dvipolis jungiklis | vnt. | 2 |
| 22. | Paslėptos instaliacijos TV kištukinis lizdas | vnt. | 1 |
| 23. | Kolonėlė kištukiniams lizdams | vnt. | 1 |
| 24. | Reflektorinis šviestuvas su liuminescencinėmis lempomis 2x36W, IP20 | vnt. | 8 |
| 25. | Vienfazis automatinis išjungėjas 10A | vnt. | 1 |
| 26. | Vienfazis automatinis išjungėjas 16A | vnt. | 1 |
| 27. | Vienfazis automatinis išjungėjas 20A | vnt. | 1 |
| 28. | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 | m | 70 |
| 29. | Kabelis Cu 3x2,5 mm2 | m | 148 |
| 30. | Koaksialinis kabelis TV | m | 25 |
| 31. | Telefoninis kabelis 10x2 (10 porų) | m | 25 |
| 32. | Paskirstymo dėžutės | vnt. | 10 |
| 33. | Elektros instaliacinis vamzdis | m | 5 |
| 34. | Įleidžiama revizinė dėžutė 15x15 | vnt. | 1 |
| 35. | Papildomos instaliacinės (montažinės) medžiagos | kompl. | 1 |
| Komunikacijų tinklo įrengimas 3-16 kabinete (pravedant naujus laidus į 3-15 ir 3-14 kabinetus vietoje naikinamų) |
| 1. | Paslėptos instaliacijos dviguba kompiuterinio tinklo rozetė su montavimu | vnt. | 2 |
| 2. | Virštinkinė dviguba kompiuterinio tinklo rozetė su montavimu | vnt. | 3 |
| 3. | VGA + 2xRCA rozetė su montavimu | vnt. | 2 |
| 4. | HDMI rozetė su montavimu | vnt. | 2 |
| 5. | VGA kabelis su montavimu | vnt. | 1 |
| 6. | HDMI kabelis su montavimu | vnt. | 1 |
| 7. | Elektros maitinimo kabelis su montavimu | m | 16 |
| 8. | Ethernet vytos poros kabelio klojimas į plastikinį lovelį | m | 453 |
| 9. | Ethernet vytos poros kabelio pravedimas po grindimis | m | 4 |
| 10. | Vagų kirtimas, Ethernet vytos poros kabelio montavimas į vagas ir vagų užtaisymas | m | 6 |
| 11. | Plastikinio lovelio kabeliams išmontavimas | m | 30 |
| 12. | Naujas plastikinis lovelis su montavimu | m | 38 |
| 13. | Elektros maitinimo, HDMI, VGA, AUDIO kabelių pravedimas po grindimis | m | 4 |
| 14. | Vagų kirtimas, HDMI, VGA, AUDIO kabelių paklojimas ir vagų užtaisymas | m | 9 |
| Kiti darbai |
| 1. | Statybinių šiukšlių išvežimas iki 10 km, pakraunant rankiniu būdu | t | 3 |
| 2. | Baldų išnešimas iš kabinetų prieš remontą į Užsakovo nurodytas vietas iki 500 m atstumu |  |  |
| Parketo atnaujinimas Užsakovo nurodytose patalpose, Laisvės al. 96 pastate |
| 1. | Parketinių grindų atnaujinimas (šlifavimas, lakavimas) | m2 | 300 |
| 2. | Sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis) | m2 | 30 |
| 3. | Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis | m | 200 |