TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Objektas ir jo savybės.

  - Numatytos remontuoti III ir IV aukštų patalpos yra pastate, Kaune, Laisvės al. 96 (pastato, kuriame yra patalpos, žymėjimas plane – 1B6p, patalpų unikalus numeris 1993-4013-6018, remontuojamų patalpų indeksai – 4-12, 4-13, 4-14, 3-20, 3-19, 3-16, 3-15 (kartu su 3-22, 3-14 tik dėl kompiuterinių tinklų pravedimo/pajungimo (žr. kompiuterinių, komunikacijų tinklų pajungimo schemą). Remontuojamas patalpų plotas – 173,30 kv. m.

  - Numatytos remontuoti patalpas reikės atlaisvinti nuo baldų ir, pasirašius patalpų remonto darbų sutartį, nedelsiant bus perduotos rangovui, sudarant statybvietės perdavimo aktą.

  - Patalpų paskirtis – administracinė.

  - Patalpų nuosavybė – Kauno miesto savivaldybės administracija.

  - Statybos rūšis – paprastasis remontas.

  - Statinio kategorija – ypatingas.

  - Darbų  atlikimo  terminas – ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Darbų atlikimo vieta – Kaunas, Laisvės al. 96.

- Bendrieji reikalavimai darbams:

  - Tiekėjas privalo vykdyti darbus laikydamasis statybos techniniuose reglamentuose, teisės aktuose bei kituose normatyviniuose dokumentuose tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų.

  - Tiekėjas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir pajėgumais. Visos medžiagos, įrenginiai, įranga, gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje ir turi turėti atitikties įvertinimo dokumentus).

  - Tiekėjas, vykdydamas darbus, turi vadovautis medžiagų, gaminių ar įrengimų gamintojų instrukcijomis ir reikalavimais darbams su šiomis medžiagomis, gaminiais ar įrengimais.

  - Vykdant darbus Tiekėjas statybvietėje turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų higienos sąlygų reikalavimų ir turi užtikrinti, kad į statybvietę nepateks pašaliniai asmenys.

  - Prieš pradedant darbus Tiekėjas turi išnešti kabinetuose esančius baldus ir įrangą į Užsakovo nurodytas vietas Laisvės al. 96 pastate iki 500 m atstumu.

  - Tiekėjas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų. Suremontuotos patalpos turi būti perduodamos pilnai išvalytos.

  - Darbų metu neturi pablogėti kitų, neremontuojamų pastato dalių, patalpų, teritorijos eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tiekėjas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus pastato, inžinerinių statinių, vejos pažeidimus  ar apgadinimus.

  - Tiekėjas statybos darbams privalo suteikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje numatytus garantinius terminus. Sumontuotiems įrenginiams ar gaminiams turi būti taikomas jų gamintojo suteikiamas garantinis terminas.

  - Tiekėjas privalo darbus atlikti pagal techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Tiekėjo parengtoje darbų sąmatoje darbų kiekiai negali būti mažesni nei  kiekiai, nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose.

  - Tiekėjui prieš pateikiant pasiūlymą rekomenduojama apžiūrėti numatytą remontuoti objektą ir įvertinti faktinius darbų kiekius. Kontaktinis asmuo numatomo remontuoti objekto apžiūrai – Rasa Guzevičienė, mob. tel. (8 670) 10949, (8 37) 202829, rasa.guzeviciene@kaunas.lt.

  - Remontuojamų paviršinių apdailos elementų (dažai, grindų danga, durys, grindų glaistas, parketinis lakas ir kt.) dizainą, spalvas renkasi perkančioji organizacija (turi būti suteikta pakankama pasirinkimo galimybė).

  - Kurie darbai turi būti atliekami atitinkamose patalpose nurodyta darbų kiekių žiniaraštyje.

- Darbų aprašymas.

  - Ardymo darbai. Išardomos medinės grindjuostės, demontuojamos vidaus patalpų durys, demontuojama medžio apdaila nuo sienų, lubų ir medinė sekcija, tapetų nuplėšimas nuo sienų,  kištukinių lizdų, jungiklių išmontavimas, šviestuvų (sietynų) išmontavimas, elektros instaliacijos ir komunikacijos tinklų išmontavimas.

  - Tinkuotų sienų ir lubų paruošimas dažymui, durų nišų sutvarkymas. Patalpų sienos (tapetuotos arba tinkuotos), lubos, durų nišos remontuojamos, glaistomos, šlifuojamos, gruntuojamos ir dažomos 2 (du) kartus. Esamas atšokęs ir nutrupėjęs tinkas nudaužomas, paviršius švariai nuvalomas. Nutinkuoti paviršiai turi būti lygūs, be įskilimų, tinkas turi būti gerai sukibęs su tinkuojamu paviršiumi. Paruošti tinkuoti paviršiai turi būti gruntuojami. Kiekvieno dažyto sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų, be plaušelių ir plaukelių. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Paviršiai turi būti nudažyti spalva, suderinta su Užsakovu.

  - Tapetuotos sienos. Patalpų 4-12, 4-13, 4-14 ir 3-15 tapetai nuplėšiami, sienos paruošiamos tapetavimui. Tapetuojama viniliniais dažomais tapetais. Patalpų 3-20 ir 3-19 tapetuotos sienos tik perdažomos. Dažoma vandens emulsiniais dažais 2 (du) kartus. Dažai turi būti atsparūs plovimui.

  - Radiatoriai nudažomi radiatoriams dažyti skirtais dažais 2 (du) kartus.

  - Parketo grindų danga. Grindų atnaujinimo etapai:

- skutimas, šlifavimas;

- sulūžusių parketlenčių pakeitimas naujomis (analogiškomis), kai parketlentės dydis 45x6 cm;

- atsiradusių plyšių ir nelygumų glaistymas;

- išdžiūvus glaistui – nušveičiama šlifavimo audiniu;

- gruntavimas ir lakavimas 2 (du) kartus pusiau matiniu laku.

Naudojamas glaistas turi atitikti grindų atspalvį. Lakuojama, užtikrinant vientisą paviršiaus spalvą, nepaliekant ruoželių ir tepimo žymių.

  - Durys. Keičiamos vidaus patalpų (4-12, 4-13, 4-14) durys naujomis – analogiškomis esančioms (saugotini elementai - http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/14f9c49c-b89e-40d0-b41c-92df53381d9a ) su stiklo intarpu (pridedamas 2016-07-18 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriaus raštas Nr. (1.27-K)2K-795).

    - Reikalavimai keičiamų vidaus patalpų kabinetų durims su stiklo intarpu – medinių durų blokas su stakta ir varčia, faneruotos. Spynos chromuotos su rankenomis, užrakto mechanizmu. Apvadai mediniai – analogiški esantiems. Sandarinimo medžiagos turi turėti suderinamumą su sienų medžiagomis. Spalvą ir varstymo kryptį derinti su Užsakovu. Durų matmenys  pagal esamų angų išmatavimus. Duryse turi būti matinio stiklo intarpas ne mažesnis kaip 0,45 m2 dydžio.

  - Grindjuostės – keičiamos visų patalpų grindjuostės naujomis – medinėmis – autentiškomis esančioms, kurios turi derėti prie grindų.

  - Kompiuteriniai, komunikacijų tinklai.

Turi būti įrengtas kompiuterinis ir TV tinklas 3-16 kabinete ir vietoje remonto metu naikinamų kabelių, atvedami nauji kompiuterinio tinklo kabeliai į 3-15 ir 3-14 kabinetus, prijungiant prie komutacinio mazgo, esančio 3-22 kabinete. Kompiuterinio tinklo įrengimas apima dalies komutacinių lovelių pakeitimą į platesnius, vagų kirtimą ethernet, VGA, HDMI ir silpno signalo AUDIO kabeliams, kompiuterinių RJ45 rozečių įrengimą, kompiuterinių ethernet vytos poros, VGA, HDMI ir silpno signalo AUDIO  kabelio paklojimą, prijungimą prie atitinkamo tipo rozečių , ethernet vytos poros kabelio prijungimą prie kompiuterinio tinklo rozečių, antgalių užmontavimą, pratestavimą ir pažymėjimą numeriais rozečių ir komutacinio mazgo pusėse, VGA, HDMI ir silpno signalo kabelių prijungimą prie televizoriaus viename gale ir pratempimą po grindimis ir išvedimą po stalu kitame gale.

    - 3-16 kabinete turi būti įrengta viena dviguba paslėptos instaliacijos kompiuterinio tinklo rozetė sienoje, kurios vieta apytiksliai pažymėta tašku 3 ir dviguba rozetė grindyse įmontuotoje kolonėlėje kištukiniams lizdams įrengiant ją po stalu, kurios apytikslė vieta pažymėta tašku 2. Rozetėms prijungti turi būti nutiesti keturi nauji, ne mažesnės nei CAT5e kategorijos, ethernet vytos poros kabeliai. Šios rozetės turi būti prijungiamos prie tinklo komutatoriaus, esančio kabinete 3-22, kurio apytikslė vieta pažymėta tašku 1.

Nuo 2-u tašku pažymėtų rozečių kabelis turi būti pravestas po grindimis iki sienos, siena vedamas iškirstomis vagomis iki lubų, prie lubų išvedamas į koridoriuje esantį komutacinį lovelį kuriuo nuvedamas iki 3-22 kabinete esančio komutatoriaus.
Nuo 3-iu tašku pažymėtų rozečių kabelis turi būti pravestas sienose  iškirstomis vagomis iki 3-15 kabinete esančio lovelio ir loveliu nuvedamas iki 3-22 kabinete esančio komutatoriaus.

    - 3-16 kabineto sienoje, už televizoriaus, pažymėto 7-u tašku, turi būti įrengtos HDMI, VGA ir RCA rozetės, kurios atitinkamo tipo kabeliais sujungiamos su apytiksliai 8-ame taške sumontuotomis rozetėmis. 8-ame taške grindyse po stalu turi būti įrengta komutacinė kolonėlė, kurioje būtų ne mažiau po vieną HDMI, VGA, elektros maitinimo ir silpno signalo stereo rozetes. Kabeliai nuo 8-o taško rozečių turi būti pravesti po grindimis iki sienos. TV signalo kabeliai siena iškirstais kanalais vedami iki rozečių įmontuotų 7-ame taške. Elektros kabeliai nuo 8-o taško rozetės turi būti pravesti po grindimis iki sienos ir sienoje iškirstomis vagomis vedami iki elektros įtampos komutacinio taško. HDMI kabelis turi atitikti ne mažiau HDMI „High speed with ethernet“ standartą, būti suderinamas su HDMI 2.0 versijos standartu. VGA ir AUDIO kabeliai turi būti ekranuoti.

    - 3-15 kabinete turi būti įrengtos dvi dvigubos virštinkinės kompiuterinio tinklo rozetės, kurių apytikslė montavimo vieta pažymėta taškais 4 ir 5. Šios rozetės turi būti prijungiamos prie tinklo komutatoriaus, esančio kabinete 3-22, kurio apytikslė vieta pažymėta tašku 1. Rozetėms prijungti turi būti nutiesti keturi nauji, ne mažesnės nei CAT5e kategorijos, ethernet kabeliai. Iš 3-22 kabineto kabelis turi būti išvestas į koridorių, plastikiniu loveliu  per koridorių atvestas iki 3-15 kabineto. 3-15 ame kabinete turi būti paklotas naujas pakankamo dydžio lovelis, kuriuo kabeliai būtų atvesti iki 3-15 ir 3-16 kabinetų rozečių.

    - Tiesiant naujus kabelius iki 3-14, 3-15, 3-16 kabinetų nepakaks dalies šiuo metu esančio lovelio dydžio, todėl esamas komutacinis lovelis turės būti pakeistas nauju didesniu nuo grindų iki lubų prie 3-22 kabineto ir palei lubas nuo 3-17 iki 3-14 kabineto pabaigos (t.y. per visą 3-14 kabineto ilgį).

Kompiuterinių, komunikacijų tinklų  pajungimo schema pridedama.

  - Elektrotechnikos darbai. Demontuojami elektros instaliacijos elementai (seni elektros šviestuvai, jungikliai, rozetės). Elektros instaliacijos tinklai montuojami paslėptu būdu (sienose iškirstose vagose, angose). Šviestuvų ir apšvietimo el. instaliacijos keitimas, kištukinių lizdų prie darbo vietų įrengimas, el. instaliacijos sumontavimas į el. instaliacinius kanalus ar iškirstas vagas. Elektrotechninės dalies schemos pridedamos.

Elektros instaliacijos plastikinių kanalų ir kabelių ilgiai pateikti preliminarūs. Darbus atlikti vadovaujantis žemiau išvardintomis taisyklėmis: „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“, „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“, „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“, „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“. Visi šviestuvai su liuminescencinėmis ir iškrovos lempomis turi atitikti minimalų bendrą galios koeficientą lygų 0,9. Liuminescenciniai šviestuvai turi būti su elektroniniais balastais. Šviestuvai turi būti pateikti su visom jų pakabinimui, montavimui skirtomis medžiagomis. Šviestuvai turi būti sertifikuoti naudoti Lietuvoje arba turi turėti CE ženklinimą patvirtintą sertifikatą. Žemos įtampos kabeliai turi būti su vario gyslomis, nepalaikančia degimą izoliacija. Naujai montuojami kabeliai turi būti su PVC izoliacija ir PVC apvalkalu.

Pridedama:

1. Darbų kiekių žiniaraštis, 4 lapai.

2. Patalpų planai, 2 lapai.

3. Elektrotechninės dalies schema, 2 lapai.

4. Kompiuterinių, komunikacijų tinklų schema, 1 lapas.

5. 2016-07-18 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriaus raštas Nr. (1.27-K)2K-795), 1 lapas.

Parengė: 					Suderinta:

Pastabas ir pasiūlymus dėl techninės specifikacijos teikti iki 2016-08-17  17.00 val. CVPIS susirašinėjimo priemonėmis bei elektroniniu paštu adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vyriausioji specialistė Asta Kudirkienė, 143 kab., Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37425891, el. pašto adresas: asta.kudirkiene@kaunas.lt.