TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Požeminės pėsčiųjų perėjos, esančios M. K. Čiurlionio g. ir Vytauto pr. sankirtoje,

eksploatavimo ir priežiūros paslaugų teikimas

Perkančioji organizacija – Kauno miesto savivaldybės administracija

1. Objekto, kuriam perkamos paslaugos, sudėtis:

- požeminės pėsčiųjų perėjos tunelis (be prekybos patalpų plotų) – 819 kv. m;

- laiptai – 512 kv. m;

- kitos patalpos – 12,8 kv. m;

- viešasis tualetas – 26,5 kv. m;

- stiklinės laiptinių sienos (vidaus – 602 kv. m; išorės – 602 kv. m) – 1204 kv. m;

- nuožulnūs keltuvai – 2;

- automatinės durys DORMA ES-90 – 8;

- liftas – 1;

- apšvietimas: 157 šviestuvai po 2 (58 W) lempas, 11 – po 4 (18 W) lempas, 12 – po 1 (60 W) lempą, 19 – po 1 (40 W) lempą;

- kiti įrenginiai: viešajame tualete – 2 vandens šildytuvai (5000 W), fekalijų siurblys (3000 W), šviečiančios reklamos – tunelio viduje (2500 W) ir šviečianti reklama perėjos išorėje (12000 W).

2. Užduotys ir reikalavimai. Paslaugos teikėjas teikdamas paslaugą privalės:

1. priimti 1 punkte užsakovo nurodytą turtą su jam priklausančiais įrenginiais, o pasibaigus Sutarties galiojimo terminui, grąžinti Užsakovui šį turtą tos būklės, kokios buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą;

2. prižiūrėti viešąjį tualetą, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 55:2001 „Viešieji tualetai“ bei užtikrinti jo darbo laiką kiekvieną dieną visą parą;

3.  užtikrinti, kad tunelis ir jame esančios patalpos, laiptai, sienos, grindys ir durys, būtų valomi laikantis sanitarinių ir higienos normų;

4.  stiklines sienas ir duris valyti ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį;

5. užtikrinti keltuvų ir lifto darbą kiekvieną dieną visą parą bei padėti jais pasinaudoti neįgaliesiems, saugiai juos transportuojant. Keltuvus ir liftą aptarnaujantis personalas privalo turėti pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti su keliamaisiais įrengimais;

6. užtikrinti automatinių durų, keltuvų, lifto, šviestuvų ir kitų 1 punkte nuodytų įrenginių saugų ir nepertraukiamą eksploatavimą. Sugedusius įrenginius suremontuoti savo lėšomis ir sąnaudomis;

7. suremontuoti savo lėšomis ir sąnaudomis 1 punkte nurodytą turtą, kurį sudaužo, sulaužo ar sugadina tretieji asmenys;

8. keltuvų, lifto ir automatinių durų techninį patikrinimą atlikti kiekvieną mėnesį. Tvarkyti automatinių durų, lifto, keltuvų techninio patikrinimo dokumentaciją;

9. užtikrinti, kad darbuotojas, aptarnaujantis elektros apšvietimo tinklus ir elektros įrenginius, turėtų elektros kvalifikacijos pažymėjimą. Sudužus ar perdegus lempoms, jas pakeisti per 1 dieną nuo šio fakto nustatymo;

10. sudaryti Sutartis ir pagal jas laiku savo lėšomis atsiskaityti su techninio aptarnavimo organizacijomis, prižiūrinčiomis ir remontuojančiomis keltuvus, liftą, automatines duris, taip pat su tiekėjais už elektros energijos tiekimą, vandens ir nuotekų šalinimą;

11. keltuvų, lifto, tualeto paslaugas žmonėms su judėjimo negalia teikti nemokamai;

12. atlyginti trečiųjų asmenų patirtus nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo paslaugų teikimo, jei neįrodo, kad nuostoliai atsirado ne dėl jo kaltės;

13. per Užsakovo nurodytą terminą savo lėšomis pašalinti nekokybiškai suteiktų paslaugų trūkumus;

14. teikiant paslaugas užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, priešgaisrinę ir ekologinę aplinkos apsaugą bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

15. suderinęs su Užsakovu, nustatyti ne didesnį kaip Savivaldybės tarybos patvirtintą mokestį už naudojimąsi tualeto paslaugomis;

16. Sutartyje numatytas paslaugas teikti prisiimdamas riziką ir naudodamas savo medžiagas, priemones, mechanizmus ir įrangą;

3. Paslaugų teikimo sutarties galiojimo terminas.

Sutartyje numatytos paslaugos pradedamos teikti įsigaliojus sutarčiai, bet ne anksčiau kaip   2017 m. sausio 9  d.

Sutartis galioja 12 mėnesių, su galimybe ją pratęsti kasmet, bet ne ilgiau kaip dar 24 mėnesiams. Bendras Sutarties galiojimo terminas negali viršyti 36 mėnesių.