Nešiojamo (mobilaus) spausdintuvo techninė specifikacija (projektas)

Perkančioji organizacija – Kauno miesto savivaldybės administracija

Pirkimo objektas -– nešiojamas (mobilus) spausdintuvas, 1 vnt

Reikalavimai perkamai prekei:

| Nr. | Rodiklis | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mobilus spausdintuvas | Gamintojas, modelis ( nuorodos į gamintojo internetinį puslapį, nurodant konkretų puslapį, kuriame yra nurodyta reikšmė), gamintojo komplektuojami priedai ir aprašymai. |
| 2. | Spausdintuvo konstrukcija | Mobilus / nešiojamas |
| 3. | Paskirtis | Skirtas naudoti automobilyje |
| 4. | Spausdinimo technologija | Terminis spausdinimas |
| 5. | Spausdinimo formatai | Turi spausdinti ant A4 formato lapų ir ant popieriaus iš rulono |
| 6. | Spausdinimo greitis | Ne mažiau kaip 8 psl/min. A4 formatas |
| 7. | Spausdinimo rezoliucija | Ne blogiau kaip 200x200 dpi |
| 9. | Jungtis su PC | USB 2.0 ir Bluetooth |
| 10. | Maitinimas | Nuo automobilio 12 V cigarečių uždegimo lizdo |
| 11. | Spausdintuvo išmatavimai | Pageidautinas dydis apytiksliai 25,5x5,5x3 cm |
| 12. | Komplektacija (prekė pateikiama nurodytoje komplektacijoje) | Spausdintuvas Maitinimo adapteris nuo automobilio 12V cigarečių uždegimo lizdo; Spausdintuvo ir ruloninio popieriaus laikiklis skirtas montuoti į automobilį. Laikiklyje turi tilpti popieriaus rulonas iš kurio galima būtu atspausdinti ne mažiau kaip 90 lapų A4; Programinė įranga; 16 vienetų A4 formato terminio popieriaus ritinėlių; Vartotojo instrukcija lietuvių kalba. |
| 13. | Darbinė aplinka | Nuo -10 Cº iki +50 Cº, drėgmė 30 – 80 proc. |
| 14. | Saugojimo aplinka | Nuo -15 Cº iki +50 Cº |
| 15. | Garantija | 24 mėnesių įrangai |
| 16. | Garantinis aptarnavimas | Sugedęs spausdintuvas turi būti per ne vėliau kaip 8 darbo valandas pakeistas kitu, tol kol bus atliekamas sugedusio remontas. |