LAUKO TRENIRUOKLIŲ TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PROJEKTAS)

Perkančioji  organizacija – Kauno miesto savivaldybės administracija

Paslaugų apibūdinimas:

Pastaba: Lauko treniruoklių pavyzdyje (paveikslėlyje) nėra vaizduojamas tik konkretus treniruoklis, pavyzdžiai pateikti tikslu parodyti treniruoklio dalį,  kuri bus keičiama, remontuojama ir pan. (ji yra pažymėta apskritimu ir rodykle). Nurodytos dalies keitimas taikomas ir kito pavyzdžio, kuriame yra analogiška  dalis/ detalė, treniruokliams.

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalios planuojamos apimtys per metus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 7 |
|  | Tiekėjo atstovo atvykimas į treniruoklių įrengimo vietą, jų techninės būklės patikrinimas | vnt. | 45 |
|  | Guolio keitimas pvz. | vnt. | 40 |
|  | Treniruoklio guoliavietės tvarkymas pvz. | vnt. | 40 |
|  | Treniruoklio nugaros atramos pakeitimas pvz. | vnt. | 20 |

|  | Treniruoklio sėdimosios dalies pakeitimas pvz. | vnt. | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Treniruoklio kojų paminos pakeitimas pvz. | vnt. | 20 |
|  | Treniruoklio judančio skritulio (disko) pakeitimas pvz. | vnt. | 10 |
|  | Treniruoklio detalės virinimas kartu su šlifavimu ir dažymas pvz. | vnt. | 5 |
|  | Kosmetinis smulkus lauko treniruoklio remontas (atsipalaidavusių veržlių priveržimas, iškritusių varžtų, jų sureguliavimas, judančių mazgų sutepimas) | vnt. | 20 |

|  | Treniruoklių guminių rankenų pakeitimas | vnt. | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Treniruoklio pasipriešinimo detalės (spyruoklės) keitimas | vnt. | 5 |
|  | Pilnas treniruoklio paruošimas dažymui ir jo dažymas | m2 | 10 |
|  | Treniruoklio smūgį mažinančios gumos pakeitimas | vnt. | 150 |
|  | Treniruoklio pedalo keitimas | vnt. | 30 |
|  | Treniruoklio pagrindinio stovo pakeitimas | vnt. | 10 |

|  | Lygiagretės viršutinės dalies pakeitimas | vnt. | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skersinio viršutinės dalies pakeitimas | vnt. | 5 |
|  | Treniruoklio metalinės judančios dalies pakeitimas | vnt. | 15 |
|  | Pamato tvirtinimas betonuojant (pagal 4 punkt.), išardant seną pamatą ir jį utilizuojant | vnt. | 5 |
|  | Plastikinio pamato gaubto pakeitimas | vnt. | 5 |
|  | Plastikinio viršutinio treniruoklio gaubto pakeitimas | vnt. | 15 |

|  | Plastikinių kaištukų (dangtelių) pakeitimas | vnt. | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plastikinių kaištukų – burbulų detalių pakeitimas | vnt. | 60 |
|  | Metalinės informacinės lentelės su treniruoklio paskirties ir naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, kuri pritvirtinama ne mažiau kaip keturiomis kniedėmis ir turi būti pritaikyta įvairiomis klimatinėmis sąlygoms, pakeitimas | vnt. | 340 |

PAPILDOMI REIKALAVIMAI

- Viso Kauno mieste įrengta 329 lauko treniruokliai 38 skirtose vietose (treniruoklių kiekis gali keistis).   Apie įrengtus lauko treniruoklius, konkrečius adresus galima gauti pas Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus specialistą Mindaugą Radzevičių, kontaktiniu tel. nr. 8 37 73349 arba              el. paštu Mindaugas.Radzevicius@Kaunas.lt. Techninės specifikacijos lentelėje pateikti tik lauko treniruoklių reikiamų atlikti darbų pavyzdžiai, kurie bus atliekami skirtingiems lauko treniruokliams, o ne tik pavaizduotiems.

2. Pagal funkcinę paskirtį yra įrengti kelių tipų  treniruokliai:

- Liemens, pilvo preso bei nugaros raumenų stiprinimo treniruoklis

- Šlaunų, kirkšnies bei sėdmenų raumenų stiprinimo treniruoklis

- Krūtinės, rankų, kojų ir pilvo raumenų stiprinimo treniruoklis

- Kojų stiprinimo sporto įrenginys (švytuoklė)

- Rankų ir pečių stiprinimo sporto įrenginys

- Kojų stūmos / mankštos treniruoklis

- Šlaunų vidinių raumenų ir sėdmens raumenų stiprinimo treniruoklis

- Pilvo preso ir nugaros raumenų stiprinimo treniruoklis

- Kojų, rankų, pečių, krūtinės raumenų stiprinimo treniruoklis

- Lygiagretės

- 3 aukščių skersiniai

3. Treniruoklių remonto darbai vykdomi šalims, per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie sulūžusį treniruoklį gavimo, pasirašius defektinį aktą ir gavus raštišką užsakovo užsakymą, kuriame turi būti nurodoma darbų atlikimo vieta, kiekis, darbų suteikimo terminas, reikalingos medžiagos (detalės) ir kita būtina techninė informacija. Darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis kaip 7 kalendorinės dienos. Atskirais atvejais darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu iki 30 kalendorinių dienų.

4. Lauko treniruoklių aptarnavimo įkainiai turi būti pateikti įvertinant medžiagų ir darbų kainą. Jeigu negalima gedimo pašalinti vietoje, nemokamai pasiimti treniruoklį, jį sutaisyti, pristatyti atgal ir sumontuoti.               Lauko treniruokliai turi būti tvirtai įbetonuojami į ne žemesnės klasės kaip B20 klasės betoną, ne mažiau kaip 50 cm į gruntą, užtikrinant, kad laikui bėgant jie neišsibalansuotų, patvariai stovėtų ant pagrindo, būtų išvengta bet kokio pobūdžio grėsmės jais besinaudojančių žmonių saugumui. Išardytą seną pamatą išvežti į statybinių atliekų sąvartyną. Treniruoklis turi būti tvirtinamas antivibracinėmis veržlėmis ne mažiau kaip M18 prie iš ne mažiau kaip Ø18 mm diametro strypų suvirinto armatūros strypyno, kuris padengtas antikorozine danga, bei įbetonuoto žemėje (apie 0,3m³ betono monolite), ne mažiau kaip 4 tvirtinimo taškuose.

5. Visos treniruoklių plastikinės detalės turi būti originalios, atitikti esamą spalvą.

6. Judančių dalių jungtys gaminamos taip, kad galima būtų naudoti bet kokiu oru, jos susideda iš guolio lizdo, dvigubų guolių ir jungiamųjų dalių, kuriose yra guolio mechanizmas, apsaugotas nuo kontakto su išore.

7. Metalinės konstrukcijos yra pagamintos iš galvanizuoto metalo vamzdžio ir nudažytos elektrostatiniais milteliniais dažais. Stabilizuojančios konstrukcijos turi buti sujungtos su pagrindinėmis lituojant MIG (dujiniu metalo suvirinimo metodu) arba lygiaverčiu būdu, taip integruojant jas į pagrindinę konstrukciją ir jas nudažant.

8. Visa treniruoklių metalinė konstrukcija turi būti dažoma milteliniais dažais elektrostatiniu arba lygiaverčiu būdu ir užgrūdinama, kad būtų galima naudoti lauke bet kokiu sezonu ir būtų atspari UV spinduliams ir kitiems atmosferos poveikiams

9. Nulūžusias treniruoklių dalis, gavus informaciją iš Užsakovo, nedelsiant paimti sandėliuoti Tiekėjo teritorijoje.

10. Atlikus remonto darbus sutvarkyti teritoriją.

11. Suteikti 1 metų garantiją atliktiems darbams (išskyrus piktybinį naikinimą).

12. Garantijos laikotarpiu atsiradus garantiniams trūkumams, tiekėjas privalo sureaguoti (esant reikalui padaryti, kad įrenginiu ar jo dalimi negalima būtų naudotis) per 5 dienas nuo pranešimo gavimo, garantiniai trūkumai turi būti pašalinti per 15 dienų nuo pranešimo gavimo.

13. Atlikti darbai priduodami Užsakovo atstovui, o iki to laiko tiekėjas atsako už vykdomų darbų saugumą.

14. Darbus Tiekėjas turi atlikti vadovaujantis normatyvinių statybos techninių reglamentų ir techninių normatyvų reikalavimais.