Administracinių pastatų ir patalpų

apsauginės signalizacijos sistemų remonto paslaugų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija – Kauno miesto savivaldybės administracija

- Ši techninė specifikacija apima administracinių pastatų ir patalpų apsauginės signalizacijos sistemų remonto paslaugas Perkančiosios organizacijos administracinėse patalpose:

| Eil. Nr. | Adresas |
| --- | --- |
| 1. | Nemuno g. 29, Kaunas |
| 2. | Veiverių g. 132, Kaunas |
| 3. | Šv. Gertrūdos g. 7, Kaunas |
| 4. | V. Krėvės pr. 41A, Kaunas |
| 5. | P. Plechavičiaus g. 9A, Kaunas |
| 6. | Perlojos g. 29, Kaunas |
| 7. | A. Juozapavičiaus pr. 84, Kaunas |
| 8. | Lampėdžių g. 10, Kaunas |
| 9. | R. Kalantos g. 57, Kaunas |
| 10. | Partizanų g. 5, Kaunas |
| 11. | L. Sapiegos g. 8-8, Kaunas |
| 12. | J. Gruodžio g. 9, Kaunas |
| 13. | Baltų pr. 53, Kaunas |
| 14. | A. Mickevičiaus g. 58, Kaunas |
| 15. | M. Daukšos g. 13, Kaunas |
| 16. | I. Kanto g. 13, Kaunas |

Sutarties galiojimo laikotarpiu savivaldybės administracinių pastatų ir patalpų adresai gali keistis.

2.  Apsauginės signalizacijos sistemų remonto paslaugos atliekamos esant poreikiui, ši paslauga atliekama Perkančiajai organizacijai pateikus paraišką Paslaugų teikėjui dėl atsiradusio gedimo, kuris privalo būti pašalintas per 2 darbo dienas nuo informacijos apie gedimą išsiuntimo dienos.

3. Priklausomai nuo objekte esančios apsauginės signalizacijos sistemos gedimo, atliekamos šios remonto paslaugos:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Maksimalus planuojamas kiekis per 12 mėn. | Mato vnt. | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Signalizacijos kabelio su plastmasiniu loveliu pakeitimas, įskaitant prekės vertę | 300 | m | Daugiagyslis, ekranuotas folija, nedegi izoliacija, vienas neizoliuotas laidas įžeminimui, apsaugotas nuo staigių deformacijų (plaktuko smūgio), laido diametras ne mažesnis 0,22 mm |
| 2. | Apsauginės signalizacijos klaviatūros pakeitimas ir pajungimas, įskaitant prekės vertę | 16 | Vnt. | Pritaikyta RS-232 priežiūrai ir valdymui |
| 3. | Skylių gręžimas | 130 | Vnt. | Skylės gręžiamos sienose, pertvarose ir pan. |
| 4. | Montavimo dėžutės pakeitimas, įskaitant prekės vertę | 16 | Vnt. | Dviguba atidarymo apsauga; Dėžutė ne mažiau, kaip 8 kontaktų; Integruotas transformatorius; vieta baterijai ne mažesnei kaip 12 V 7 Ah |
| 5. | Signalizacijos judesio daviklio pakeitimas, įskaitant prekės vertę | 100 | Vnt. | Aukštos kokybės dviejų elementų jutiklis; skaitmeninis algoritmas; jautrumo reguliavimas; skaitmeninis temperatūros kompensavimas, davikliai 12 V. |
| 6. | Centralės pakeitimas, įskaitant prekės vertę | 8 | Vnt. | Nemažiau 5 zonų su galimybe plėsti iki 8; RS-232 prievadas (RJ tipo lizdas); nuotolinis programavimas; apsauga nuo perkrovos; apsauga nuo išsikrovimo; baterijos įkrovimo kontrolė |
| 7. | Zonos varžos matavimas | 32 | Vnt. | - |
| 8. | Centralės programavimas | 16 | Vnt. | - |
| 9. | Akumuliatoriaus pakeitimas, įskaitant prekės vertę | 16 | Vnt. | Talpa ne mažesnė 7Ah, 12V |

Lentelėje nurodytos paslaugų apimtys yra preliminarios, Perkančioji organizacija neįsipareigoja pirkti visų numatytų paslaugų ir jų apimčių.

4. Apsauginės signalizacijos remonto paslaugos turi būti teikiamos remiantis LR įstatymais ir norminiais aktais.

5. Apsauginės signalizacijos sistemos remonto paslaugas sudaro:

5.1. gedimų nustatymo, detalių keitimo, apsauginės signalizacijos sistemų veikimo atstatymo,  varžų matavimo paslaugos;

5.2. sistemos prietaisų ir įrangos keitimas ir programavimas.

6. Paslaugos turi būti teikiamos Paslaugų tiekėjo medžiagomis, detalėmis ir t.t., įranga, technika, įrankiais ir transportu. Užtikrinti, kad naudojamos medžiagos detalės ir sistemų dalys būtų originalios arba analogiškos ir atitiktų kokybės reikalavimus. Prekės turinčios cheminių medžiagų bei naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai turi turėti saugos duomenų lapus.

7. Suteiktoms paslaugoms turi būti suteikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų  numatytus garantinius laikotarpius:

7.1. paslaugoms – ne mažiau kaip 12 mėnesių;

7.2. atsarginėms detalėms – ne mažiau kaip 12 mėnesių arba atsižvelgiant į detalių gamintojų suteiktą garantiją.

8. Vykdant remonto paslaugas Tiekėjas turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų higienos sąlygų reikalavimų.

9. Sutartį numatoma sudaryti 12 mėnesių su galimybe pratęsti dar vieną kartą 12 mėnesių.

10. Tiekėjas pasirašęs remonto paslaugų sutartį privalo apžiūrėti ir susipažinti su pastatais ir patalpomis, kuriose yra įdiegta apsauginė signalizacija.

11. Tiekėjas privalo savo lėšomis išvežti utilizacijai susidariusias pavojingas atliekas ir vesti jų apskaitą, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais.

Pastabas ir pasiūlymus dėl techninės specifikacijos teikti iki 2016-12-28 12.00 val.,                  CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, elektroniniu paštu adresu: vyte.steponaviciene@kaunas.lt bei faksu (+370 37) 223106, Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vyriausiajai specialistei Vytei Steponavičienei, tel. (+370 37) 424747.