VDU „RASOS“ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO SUPAPRASTINTO PROJEKTO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PAPILDYMAS. SPORTO ĮRENGINIŲ (TRENIRUOKLIŲ) TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS (TS–7)

| Eil. Nr. | Įrenginys | Kiekis | Specifikacijos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lauko treniruoklis 1 Arba lygiavertis | 1 | Matmenys: 1000x800x1500 mm (ilgis, plotis, aukštis) Treniruoklis skirtas pilvo ir sėdmenų raumenims lavinti. Pritaikytas apkrovai iki 150 kg. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Visos metalinės detalės yra, galvanizuotos ir nudažytos. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Kojų pėdų atraminės dalys metalinės, su ertmėmis vandens išbėgimui. Apsaugai nuo slydimo turi būti ne mažesnis kaip 20 mm aukščio bortelis. Rankenos bei žmonių įsikibimui skirtos dalys turi būti padengtos specialia medžiaga, apsaugančia kūno dalis nuo slydimo. Treniruoklo elementai, jo dalys, turinčios kontaktą su žmogumi, turi būti nešiurkštūs, be aštrių kampų ir briaunų. Judriosios treniruoklio dalys (guoliai) privalo turėti apsaugą nuo atmosferos ir fizinio poveikio. Jos turi būti sumontuotos taip, kad sulūžus būtų galima pakeisti naujomis. Prie treniruoklio turi būti pritvirtintas atmosferai ir fiziniam poveikiui atsparus treniruoklio paskirties ir naudojimo aprašas lietuvių kalba. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį lauko treniruoklių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką. Treniruoklis turi atitikti standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus, bei turi turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. |

| 2. | Lauko treniruoklis 2 Arba lygiavertis | 2 | Matmenys: 850x500x1450 mm (ilgis, plotis, aukštis). Treniruoklis skirtas pilvo, nugaros, rankų ir kojų raumenims lavinti. Pritaikyta apkrovai iki 150 kg.Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Visos metalinės detalės yra galvanizuotos ir nudažytos. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Ant sėdimosios treniruoklių dalies neturi laikytis vanduo. Rankenos bei žmonių įsikibimui skirtos dalys turi būti padengtos specialia medžiaga, apsaugančia kūno dalis nuo slydimo. Treniruoklo elementai, jo dalys, turinčios kontaktą su žmogumi, turi būti nešiurkštūs, be aštrių kampų ir briaunų. Judriosios treniruoklio dalys (guoliai) privalo turėti apsaugą nuo atmosferos ir fizinio poveikio. Jos turi būti sumontuotos taip, kad sulūžus būtų galima pakeisti naujomis. Prie kiekvieno treniruoklio turi būti pritvirtintas atmosferai ir fiziniam poveikiui atsparus treniruoklio paskirties ir naudojimo aprašas lietuvių kalba. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį lauko treniruoklių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką. Treniruoklis turi atitikti standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus, bei turi turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Lauko treniruoklis 3 Arba lygiavertis | 1 | Matmenys: 1480x1340x1370 mm (ilgis, plotis, aukštis) Treniruoklis skirtas pilvo raumenims lavinti. Pritaikyta apkrovai iki 150 kg.Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Visos metalinės detalės yra galvanizuotos ir nudažytos. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Rankenos bei žmonių įsikibimui skirtos dalys turi būti padengtos specialia medžiaga, apsaugančia kūno dalis nuo slydimo. Treniruoklo elementai, jo dalys, turinčios kontaktą su žmogumi, turi būti nešiurkštūs, be aštrių kampų ir briaunų. Judriosios treniruoklio dalys (guoliai) privalo turėti apsaugą nuo atmosferos ir fizinio poveikio. Jos turi būti sumontuotos taip, kad sulūžus būtų galima pakeisti naujomis. Prie treniruoklio turi būti pritvirtintas atmosferai ir fiziniam poveikiui atsparus treniruoklio paskirties ir naudojimo aprašas lietuvių kalba. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį lauko treniruoklių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką. Treniruoklis turi atitikti standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus, bei turi turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. |
| 4. | Lauko treniruoklis 4 Arba lygiavertis | 1 | Matmenys: 1250x600x1600 mm (ilgis, plotis, aukštis). Šiaurietiško ejimo treniruoklis, skirtas pečių ir kojų raumenims lavinti. Pritaikyta apkrovai iki 150 kg. Konstrukcija metalinė, betonuojama. Visos metalinės detalės yra galvanizuotos ir nudažytos. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Kojų pėdų atraminės dalys metalinės, su ertmėmis vandens išbėgimui. Apsaugai nuo slydimo turi būti ne mažesnis kaip 20 mm aukščio bortelis. Rankenos bei žmonių įsikibimui skirtos dalys turi būti padengtos specialia medžiaga, apsaugančia kūno dalis nuo slydimo. Treniruoklo elementai, jo dalys, turinčios kontaktą su žmogumi, turi būti nešiurkštūs, be aštrių kampų ir briaunų. Judriosios treniruoklio dalys (guoliai) privalo turėti apsaugą nuo atmosferos ir fizinio poveikio. Jos turi būti sumontuotos taip, kad sulūžus būtų galima pakeisti naujomis. Prie kiekvieno treniruoklio turi būti pritvirtintas atmosferai ir fiziniam poveikiui atsparus treniruoklio paskirties ir naudojimo aprašas lietuvių kalba. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį lauko treniruoklių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką. Treniruoklis turi atitikti standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus, bei turi turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. |

| 5. | Lauko treniruoklis 5 Arba lygiavertis | 2 | Matmenys: 2115x560x1050 mm (ilgis, plotis, aukštis). Treniruoklis skirtas rankų, pečių bei nugaros raumenims lavinti. Pritaikytas apkrovai iki 150 kg. Vienu metu gali mankštintis du žmonės. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Visos metalinės detalės yra galvanizuotos ir nudažytos. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Ant sėdimosios treniruoklių dalies neturi laikytis vanduo. Rankenos bei žmonių įsikibimui skirtos dalys turi būti padengtos specialia medžiaga, apsaugančia kūno dalis nuo slydimo. Treniruoklo elementai, jo dalys, turinčios kontaktą su žmogumi, turi būti nešiurkštūs, be aštrių kampų ir briaunų. Judriosios treniruoklio dalys (guoliai) privalo turėti apsaugą nuo atmosferos ir fizinio poveikio. Jos turi būti sumontuotos taip, kad sulūžus būtų galima pakeisti naujomis. Prie kiekvieno treniruoklio turi būti pritvirtintas atmosferai ir fiziniam poveikiui atsparus treniruoklio paskirties ir naudojimo aprašas lietuvių kalba. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį lauko treniruoklių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką. Treniruoklis turi atitikti standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus, bei turi turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Lauko treniruoklis 6 Arba lygiavertis | 1 | Matmenys: 1010x575x1395 mm (ilgis, plotis, aukštis) Treniruoklis skirtas kojų ir rankų raumenims lavinti. Pritaikytas naudotojo svoriui iki 150 kg. Vienu metu gali mankštintis du žmonės. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Visos metalinės detalės yra galvanizuotos ir nudažytos. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Kojų pėdų atraminės dalys metalinės, su ertmėmis vandens išbėgimui. Apsaugai nuo slydimo turi būti ne mažesnis kaip 20 mm aukščio bortelis. Rankenos bei žmonių įsikibimui skirtos dalys turi būti padengtos specialia medžiaga, apsaugančia kūno dalis nuo slydimo. Treniruoklo elementai, jo dalys, turinčios kontaktą su žmogumi, turi būti nešiurkštūs, be aštrių kampų ir briaunų. Judriosios treniruoklio dalys (guoliai) privalo turėti apsaugą nuo atmosferos ir fizinio poveikio. Jos turi būti sumontuotos taip, kad sulūžus būtų galima pakeisti naujomis. Prie kiekvieno treniruoklio turi būti pritvirtintas atmosferai ir fiziniam poveikiui atsparus treniruoklio paskirties ir naudojimo aprašas lietuvių kalba. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį lauko treniruoklių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką. Treniruoklis turi atitikti standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus, bei turi turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. |
| 7. | Lauko treniruoklis 7 Arba lygiavertis | 1 | Matmenys: 1180x790x1430 mm (ilgis, plotis, aukštis) Treniruoklis skirtas rankų ir kojų raumenims lavinti. Pritaikyta apkrovai iki 150 kg. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Visos metalinės detalės yra galvanizuotos ir nudažytos. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Kojų pėdų atraminės dalys metalinės, su ertmėmis vandens išbėgimui. Apsaugai nuo slydimo turi būti ne mažesnis kaip 20 mm aukščio bortelis. Rankenos bei žmonių įsikibimui skirtos dalys turi būti padengtos specialia medžiaga, apsaugančia kūno dalis nuo slydimo. Treniruoklo elementai, jo dalys, turinčios kontaktą su žmogumi, turi būti nešiurkštūs, be aštrių kampų ir briaunų. Judriosios treniruoklio dalys (guoliai) privalo turėti apsaugą nuo atmosferos ir fizinio poveikio. Jos turi būti sumontuotos taip, kad sulūžus būtų galima pakeisti naujomis. Prie kiekvieno treniruoklio turi būti pritvirtintas atmosferai ir fiziniam poveikiui atsparus treniruoklio paskirties ir naudojimo aprašas lietuvių kalba. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį lauko treniruoklių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką. Treniruoklis turi atitikti standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus, bei turi turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. |
| 8. | Lauko treniruoklis 8 Arba lygiavertis | 1 | Matmenys: 1552x515x137mm Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Visos metalinės detalės yra galvanizuotos ir nudažytos. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Kojų pėdų atraminės dalys metalinės, su ertmėmis vandens išbėgimui. Apsaugai nuo slydimo turi būti ne mažesnis kaip 20 mm aukščio bortelis. Rankenos bei žmonių įsikibimui skirtos dalys turi būti padengtos specialia medžiaga, apsaugančia kūno dalis nuo slydimo. Treniruoklo elementai, jo dalys, turinčios kontaktą su žmogumi, turi būti nešiurkštūs, be aštrių kampų ir briaunų. Judriosios treniruoklio dalys (guoliai) privalo turėti apsaugą nuo atmosferos ir fizinio poveikio. Jos turi būti sumontuotos taip, kad sulūžus būtų galima pakeisti naujomis. Prie kiekvieno treniruoklio turi būti pritvirtintas atmosferai ir fiziniam poveikiui atsparus treniruoklio paskirties ir naudojimo aprašas lietuvių kalba. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį lauko treniruoklių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką. Treniruoklis turi atitikti standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus, bei turi turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. |
| 9. | Lauko treniruoklis 9 Arba lygiavertis | 2 | Saugos zona Treniruoklio matmenys: Aukštis 1500mm; Plotis 800mm; Ilgis 3000mm. Medžiagos: Skersinių stulpai pagaminti iš 5mm - storio, 114 mm skersmens plieninių cinkuotų vamzdžių ir 3,5mm - storio, 32mm - skersmens karštuoju būdu galvanizuotų plieninių vamzdžių. Pagrindinė konstrukcija sudaro vientisą monolitinį rėmą. Treniruoklis neturi jokių aštrių, šiurkščių dalių. Padengimas: Nudažyti kataforezės būdu, paviršius dažomas aukštatemperatūriniais poliesteriniais dažais. Tvirtinimas : įbetonuojama į B20 klases betoną. Treniruoklių konstrukcija pritaikyta tvirtam įmontavimui į žemę. Atitinka ES EN1176 standartus. 24 mėn. Garantija. |

| 10. | Lauko treniruoklis 10 Arba lygiavertis | 2 | Saugos zona Treniruoklių matmenys Aukštis 2200; 2260 (mm). Ilgis 1500 (mm). Plotis 114 (mm). 1 vnt- aukštis 2200 mm, 1 vnt- aukštis 2600 mm Medžiagos: Skersinių stulpai pagaminti iš 5mm-storio, 114 mm skersmens galvanizuotų metalo vamzdžių ir 3,5 mm - storio, 32 mm. Pagrindinė konstrukcija sudaro vientisą monolitinį rėmą. Treniruoklis neturi jokių aštrių, šiurkščių dalių. Padengimas: Nudažyti elektrostatiniais milteliniais dažais ir nulakuotas. Tvirtinimas: Įbetonuojama į B20 klases betoną. Treniruoklių konstrukcija pritaikyta tvirtam įmontavimui į žemę. Atitinka Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus - EN1176 standartus. Suteikiama 24 mėn. garantija. |
| --- | --- | --- | --- |