KaUNO MIESTO INŽINERINIŲ STATINIŲ (TILTŲ, VIADUKŲ IR KT.) PRIEŽIŪROS IR PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ Techninė specifikacija

I. Pirkimo apibūdinimas

Kauno miesto inžinerinių statinių (tiltų, viadukų ir kt.) priežiūros ir paprastojo remonto darbai.

Į Sutarties įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija.

Darbų vieta: Kauno miestas

II. Bendri reikalavimai darbų atlikimui

Rangovas įsipareigoja:

– darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais statybos darbus bei statybinę veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais bei normatyvinių dokumentų reikalavimais, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų;

– nuo atliktų statinio paprastojo remonto darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos suteikti atliktiems darbams 5 (penkerių) metų garantinį terminą;

– garantuoti saugų remonto darbų atlikimą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną, taip pat gretimos aplinkos apsaugą;

– atliekant gelžbetoninių konstrukcijų remonto darbus, stebėti remontuojamą paviršių, apie aptiktus kitų inžinerinių statinių konstrukcijos elementų pažeidimus – nedelsiant pranešti užsakovui;

– atsakyti už saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti saugumą remonto darbų atlikimo metu, rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinuosius kilnojamuosius kelio ženklus, atitinkančius Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių, patvirtintų LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 „Dėl kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus, bei atitvarus, apsaugines signalines tvoreles. Darbininkai privalo vilkėti specialius drabužius, jų apranga turi būti paženklinti Rangovo atributais;

– visus remonto darbų procesus vykdyti taip, kad esami statiniai, gaminiai, įranga ir kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso užsakovui, ar trečiam asmeniui, nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami ar sugadinami bei privalo atlyginti žalą padarytą Užsakovui ar tretiems asmenims;

– užsakovui raštu pareikalavus pateikti visų naudojamų medžiagų pasus ir sertifikatus pagal privalomai sertifikuojamų statybinių medžiagų sąrašą (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. D1-656 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“);

– per Užsakovo nustatytą protingą terminą savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti Užsakovo defektų akte nurodytus trūkumus, atsiradusius garantiniu laikotarpiu. Defektais nelaikomi mechaniniai ar kitokie (cheminiai) pažeidimai ne dėl Rangovo kaltės.

− Rangovas privalo darbus atlikti pagal Lietuvos ar jiems lygiaverčių standartų − LST EN 1504-2:2004 „Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas“, 2 dalis. Betono paviršiaus apsaugos sistemos; LST EN 1504-3:2006 „Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas“, 3 dalis. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas; LST EN 1504-7:2006 „Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas“, 7 dalis. Armatūros apsauga nuo korozijos; LST EN 1504-9:2009 „Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas“, 9 dalis. Bendrieji gaminių ir sistemų naudojimo principai; LST EN 1504-8:2009 „Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 8 dalis. Kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas“, LST EN 1504-10:2009 „Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas“, 10 dalis. Produktų ir sistemų naudojimas statybvietėje ir darbų kokybės kontrolė. ISO 12944-1:2000 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis“, 1-oji dalis, Bendrasis įvadas; ISO 12944-2:2000 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis“, 2-oji dalis, Aplinkos klasifikacija; ISO 12944-3:2000 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis“, 3-oji dalis, Projekto ypatumų aptarimas; ISO 12944-4:2000 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis“, 4-oji dalis, Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas; ISO 12944-5:2007 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis“, 5-oji dalis, Apsauginės dažų sistemos“ ir kitų  normatyvinių dokumentų reikalavimus.

II. Reikalavimai darbų atlikimui ir naudojamoms medžiagoms

Pažeisto betono sluoksnio pašalinimas

Blogai besilaikantis, atšokęs ir pažeistas betono sluoksnis turi būti pašalintas rankinėmis, pneumatinėmis ir elektrinėmis priemonėmis, bei aukšto slėgio vandens srautu.

Pažeisto betono sluoksnio pašalinimo būdai: daužymas/valymas rankinėmis, pneumatinėmis ir elektrinėmis priemonėmis; aukšto slėgio srautinis valymas vandeniu iki 60 MPa ir labai aukšto slėgio srautinis valymas vandeniu iki 110 MPa. Atliekant darbus reikia vadovautis standarto LST EN 1504-10:2003 „Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas“, 10 dalis. Produktų ir sistemų naudojimas statybvietėje ir darbų kokybės kontrolė  reikalavimais. Susidariusios po betono sluoksnio pašalinimo statybinės atliekos yra pašalinamos vadovaujantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.

Betono pagrindo valymas

Prieš atliekant gelžbetoninių konstrukcijų ištrupėjusių vietų atstatymo darbus, betono pagrindas turi būti tinkamai paruoštas ir nuvalytas. Pagrindo paruošimo būdai: sausas srautinis valymas; šlapias srautinis valymas; aukšto slėgio srautinis valymas vandeniu iki 60 MPa. Nuo paviršiaus reikia pašalinti dulkes, teršalus ir blogai besilaikantį betono sluoksnį. Nuvalyti reikia taip, kad būtą užtikrintas nuvalyto paviršiaus ir naujai dengiamos medžiagos sukibimas. Valymo būdai: srautinis valymas vandeniu, valymas suspaustu oru arba vakuuminis valymas.

Gelžbetoninių paviršių remontas ir dažymas

Esamų ir naujai įrengtų betoninių paviršių paruošimas ir padengimas apsaugos nuo aplinkos poveikio sistema.

Medžiagos ir gaminiai

Techniniai nurodymai, sudaryti gamintojo turi atitikti reikalavimus, keliamus sudėtiniams elementams. Naudojamos sistemos turi būti patvarios ir ilgaamžės. Sistemos ilgaamžiškumas ne trumpesnis nei 10 m.

Armatūros padengimas

Naudojant smėliasrovę armatūros paviršius turi būti paruoštas iki Sa2,5 lygio. Vietas kur matosi atvira armatūra padengti pasyvuojančiu antikoroziniu mišiniu, atliekant darbus vadovautis standarto LST EN 1504-7:2006 reikalavimais.

Metalinės konstrukcijos

Rangovas privalo vykdyti darbų kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 12944-7:2003 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis“, 7 dalis. Dažymo darbų vykdymas ir priežiūra.

Paviršiaus paruošimas. Prieš rankinį-mechaninį valymą plieno konstrukcijų paviršių nuplauti ir nuriebalinti aukšto slėgio (68-680 bar) nedruskingo vandens srove, kad neliktų purvo, druskų, riebalų ar chemijos produktų. Po surūdijusių dalių keitimo naujomis (jei tokios yra) visas aštrias briaunas ir suvirinimo siūles suapvalinti pagal standarto ISO 12944-3 nuorodas. Taip pat pašalinti esamus ar naujus suvirinimo purslus. Ruošiant paviršių iki St2 švarumo, nuo paviršiaus turi būti pašalinta visa sena danga, korozija ir bet kokie teršalai. Po paruošimo paviršių dar kartą vizualiai įvertinti pagal ISO 8501-1:2007 standartą.

Labiausiai iškorodavusias vietas įtrinti teptuku, naudojant dažymo sistemos kiekvieno sluoksnio produktą. Visas užapvalintas suvirinimo siūles ir nušlifuotas aštrias briaunas nutepti teptuku („juostinis dažymas“), naudojant antikorozinės sistemos kiekvieno sluoksnio produktą. Ypač kruopščiai paruošti ir užtepti teptuku vietas, kurios yra veikiamos barstant agresyvias medžiagas (druską su smėliu ir pan.).

Remontinis mišinys

Remontinis skiedinys turi būti su polimerais, hidraulinio surišimo, vienkomponentis, kad galima būtų dengti rankiniu būdu, naudojant mentelę, glaistyklę ir dengti užpurškimo būdu, tinkamas aukštybinės statybos betonams, dengti 10-50 mm storio sluoksnius, sukibti, galimybė naudoti tiek vertikaliems, tiek horizontaliems paviršiams, didelis atsparumas.

Dažomi betoniniai paviršiai

Medžiagos betono paviršiams dažyti turi būti elastingos dangos sistema. Danga turi apsaugoti konstrukcijas nuo vandens ir mikroplyšių atsiradimo, anglies dioksido (C02), atspari UV poveikiui. Nepriklausomai nuo produkto danga turi būti dengiama kelis kartus, kad tinkamai atliktų savo funkciją. Dažomų paviršių spalvą būtina suderinti su Užsakovu.

Epoksidinės dangos įrengimas

Betoninių pakloto paviršių apsaugai įrengiama epoksido — poliuretano danga. Danga ir jos medžiagos turi būti atsparios ledą tirpdančių druskų, naftos produktų poveikiams. Danga turi būti elastinga, atspari temperatūros kaitos poveikiui. Hidroizoliacinio dangos sluoksnio minimalus tarnavimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 5 metai. Paviršinių dangos sluoksnių remonto darbų periodiškumą privalo nurodyti parinktas dangos gamintojas arba tiekėjas.

Prieš dangos įrengimą betonas ant kurio įrengiama danga privalo išdžiūti (būti ne mažiau 10% drėgnumo). Prieš įrengiant dangą (pradedant gruntuoti) betoniniuose paviršiuose cementinis pienas ir netvirtai prikibę sluoksniai privalo būti nuvalomi smėliasrove, mechaniniu šepečiu (pašiaušti), ar nuplaunami aukšto slėgio vandens srove.

Atliekant gelžbetoninių konstrukcijų remonto darbus privalu laikytis produktų gamintojo nuorodų ir reikalavimų, išdėstytų gamintojo instrukcijose.

Vandens nuvedimo sistemos remontas

Esanti įrengta vandens surinkimo sistema demontuojama. Vietoje jos įrengiama vandens nuvedimo sistema iš PVC vamzdžių (Ø 200 mm; Ø 160 mm; Ø 110 mm) . PVC vandens nuvedimo sistemos prie perdangos  turi būti patikimai pritvirtintos,  lietvamzdžių skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 160 mm, jų nuolydis - ne mažesnis kaip 8%, sujungimo alkūnės - ne smailesnės kaip 45o. Vamzdžiai nuleidžiami ties atramomis.

Betoninių paviršių torkretavimas

Skiedinys turi būti skirtas naudoti torkretavimo metodu, tinkamas naudoti tiltų viadukų betono remonto darbams, skirtas naudoti torkretavimo (purškimo) metodu.

Naudojant torkretavimui skirtą skiedinį, pagrindo paviršius turi būti pakankamai šiurkštus, naudojant storesnius sluoksnius, naudoti armavimo tinklelį. Atidžiai nuvalyti paviršių. Pašalinti visus nutrupėjusius gabaliukus, cemento dulkes, purvą ir kitus nešvarumus. Nuo atvirų armatūros strypų pašalinti visus korozijos pėdsakus. Prieš naudojimą porėtus paviršius reikia sudrėkinti vandeniu. Stiprio klasė pagal EN 1504-3: R4.

| Eil. Nr. | Darbų rūšis ir aprašymas | Mato vienetas | Planuojamos apimtys per metus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Paviršių (turėklų, atitvarų ir kt.) plovimas aukštu slėgiu iki 250 bar | 10 m² | 2000,0 |
| 2 | Paviršių (gelžbetoninių konstrukcijų ir kt.) plovimas aukštu slėgiu iki 500 bar | 10 m² | 50,0 |
| 3 | Ištrupėjusio ir silpnai besilaikančio betono sluoksnio nudaužymas rankiniais/elektriniais įrankiais | 10 m² | 20,0 |
| 4 | Pažeistų betone vietų sukibimą gerinančio mišinio užnešimas | 10 m² | 20,0 |
| 5 | Pažeistų betone vietų atstatymas remontiniu mišiniu kai gylis iki 20 mm | 10 m² | 20,0 |
| 6 | Betoninių paviršių ištisinis glaistymas iki 2 mm storio | 10 m² | 70,0 |
| 7 | Armatūros nuvalymas iki Sa2,5 švarumo klasės ir padengimas antikorozine danga | 10 m2 | 1,0 |
| 8 | Betoninių paviršių tinkavimas iki 5 mm storio sluoksniu | 10 m2 | 15,0 |
| 9 | Pažeistų betone vietų atstatymas remontiniu mišiniu kai gylis hvid=40 mm | m3 | 2,0 |
| 10 | Įtrūkimų (gelžbetoninėse konstrukcijose) šlifavimas deimantiniais diskais | m | 100,0 |
| 11 | Įtrūkių (iki 20 mm) injektavimas epoksidiniais klijais | m | 50,0 |
| 12 | Paviršių valymas smėliasrove (betonas ir metalas) | 10 m² | 100,0 |
| 13 | Antigrafiti sistemos padengimas | 10 m² | 50,0 |
| 14 | Betoninių paviršių gruntavimas | 10 m² | 100,0 |
| 15 | Betoninių paviršių padengimas apsaugine skaidria hidrofobizuojančia danga | 10 m² | 100,0 |
| 16 | Betoninių paviršių dažymas du kartus (elastinga dažų sistema) | 10 m² | 100,0 |
| 17 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 200,00 |
| 18 | Betoninių paviršių gruntavimas epoksidiniu gruntu | 10 m² | 100,00 |
| 19 | Šalitilčių pėsčiųjų dalies padengimas 3 mm storio epoksidine danga su smėlio pabarstu | 10 m² | 100,0 |
| 20 | Šalitilčių pėsčiųjų dalies padengimas 3 mm storio poliuretanine danga su smėlio pabarstu | 10 m² | 100,0 |
| 21 | Technologinių siūlių įrengimas naudojant poliuretaninę mastiką ( gylis iki 40 mm /plotis iki 12 mm) | 10 m | 10,0 |
| 22 | Siūlių tarp gelžbetoninių konstrukcijų hermetizavimas mastikomis hvid=30 mm | 10 m | 10,0 |
| 23 | Esamos vandens nuvedimo sistemos demontavimas | m | 100,0 |
| 24 | Vandens nuleidimo šulinėlio įrengimas. Pagrindiniai resursai: vandens nuleidimo šulinėlis (ACO Multitop, W -150C tipo arba analogiškas) | vnt. | 6,0 |
| 25 | Vandens nuvedimo sistemos įrengimas (PVC vamzdžiai Ø 200 mm, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų). Pagrindiniai resursai: Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiais žiedais) | m | 200,0 |
| 26 | Vandens nuvedimo sistemos įrengimas (PVC vamzdžiai Ø 160 mm, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų). Pagrindiniai resursai: Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiais žiedais) | m | 200,0 |
| 27 | Vandens nuvedimo sistemos įrengimas (PVC vamzdžiai Ø 110 mm, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų). Pagrindiniai resursai: Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiais žiedais) | m | 200,0 |
| 28 | I grupės grunto kasimas 0,07 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą | m3 | 100,0 |
| 29 | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas | m3 | 50,0 |
| 30 | Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas. Pagrindiniai resursai: Plastmasiniai kanalizacijos valymo ir inspektavimo šuliniai (komplekte) | vnt. | 5,0 |
| 31 | Sulūžusių betoninių vandens nuleidimo latakų atstatymas, užbetonuojant naujai | m3 | 10,0 |
| 32 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | m3 | 100,0 |
| 33 | Dirvos paruošimas gazonams rankiniu būdu II gr. grunte, nepilant augalinio grunto | 10 m² | 50,0 |
| 34 | Paviršių torkretavimas iki 20 mm storio sluoksniu | 10 m² | 20,0 |
| 35 | Paviršių torkretavimas keičiant sluoksnio storį, kas 10 mm resurso kiekio pridėti arba atimti | 10 m² | 20,0 |
| 36 | Sulūžusių drenažo vamzdžių (d 160 mm) pakeitimas naujais. Pagrindiniai resursai: PVC drenažo vamzdis su geotekstilės filtru, išorės D160 mm / vidaus d145 mm | m | 100 |
| 37 | Šlaito sutvirtinimo iš betoninių plytelių ardymas ir atstatymas panaudojant esamas plyteles, siūles užpildant cemento skiediniu | 10 m² | 20,0 |
| 38 | Šlaito sutvirtinimo iš betoninių plytelių (49x49x8 mm) įrengimas, siūles užpildant cementiniu skiediniu. Pagrindiniai resursai: betoninės plytelės (49x49x8 mm) | 10 m² | 20,0 |
| 39 | Monolitinių laiptų remontas (klojinių įrengimas, betonavimo darbai) | m3 | 10,0 |
| 40 | Laiptų pakopų iš esamų granitinių plokščių tvid = 40 mm remontas (ardymas ir atstatymas panaudojant esamas plokštes) | m2 | 120,0 |
| 41 | Laiptų (keraminių, klinkerio) plytelių išardymas | m2 | 200,0 |
| 42 | Teptinės hidroizoliacijos įrengimas | m2 | 120,0 |
| 43 | Klinkerio plytelių įrengimas ant laiptų su medžiagomis | m2 | 200,0 |
| 44 | Betoninių pakopų keitimas naujomis, kai yra dvi laiptasijos. Pagrindiniai resursai: betoninės pakopos PSB, DSB, LSB tipo ar lygiavertės | m | 100,0 |
| 45 | 7 cm storio betoninių plytelių įrengimas (su medžiagomis) | m2 | 100,0 |
| 46 | Betoninių plytelių ardymas ir atstatymas (perklojimas), panaudojant esamas plyteles | m2 | 50,0 |
| 47 | Monolitinio betono elementų (teleskopinių latakų briaunos, sutvirtinimo juostos, atraminio bloko ir kt.) atstatymas | m3 | 10,0 |
| 48 | Išplauto pagrindo atstatymas smėlio - žvyro mišiniu | m3 | 100,0 |
| 49 | Gilių išplovų užtaisymas atvežtiniu gruntu | m3 | 100,0 |
| 50 | Šlaitų tvirtinimas 10cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu | 10 m² | 50,0 |
| 51 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis | m3 | 200,0 |
| 52 | Šlaito kūgio planiravimas rankiniu būdu | 10 m² | 100,0 |
| 53 | Šlaitų tvirtinimas betoninėmis plokštėmis (80x490x490 mm) ant žvyro skaldos pagrindo, užtaisant siūles cemento skiediniu. Pagrindiniai resursai: betoninės plokštės 80x490x490 | 10 m² | 50,0 |
| 54 | Sutvirtinimo iš lauko akmenų atstatymas ant žvyro skaldos pagrindo, kai šlaito nuolydis nuo 1:5 iki 1:1,5 | 10 m² | 30,0 |
| 55 | Pažeistų vietų užtaisymas naujomis medžiagomis - dolomitine skalda fr. 0-56 mm (su paskleidimu ir sutankinimu) | m3 | 50,0 |
| 56 | Vandens nutekėjimo gelžbetoninių latakų įrengimas pylimų šlaituose. Pagrindiniai resursai: gelžbetoninis latakas 400x500x240 arba lygiavertis) | m | 100,0 |
| 57 | Įrengti vieno sluoksnio bituminę prilydomąją izoliaciją. Pagrindiniai resursai: Bituminė prilydomoji hidroizoliacija | m2 | 50,0 |
| 58 | Įrengti dviejų sluoksnių bituminę prilydomąją hidroizoliaciją. Pagrindiniai resursai: Bituminė prilydomoji hidroizoliacija | m2 | 50,0 |
| 59 | Deformacinių pjūvių priežiūra. Susikaupusių nuosėdų valymas (sausas valymas, plovimas, prapūtimas) | m | 800,0 |
| 60 | Metalinių atraminių dalių padengimas antikorozinėmis dangomis, 320 mkm sauso storio dangos sluoksniu , dirbant ant pastolių (žemės) | m2 | 50,0 |
| 61 | Šarnyrų ir atraminių guolių priežiūra (valymas, sutepimas) | vnt. | 100,0 |
| 62 | Latako (U formos) po deformaciniu pjūviu įrengimas (iš 1 mm cinkuoto lakšto) | m2 | 70,0 |
| 63 | Šulinėlių, nuleidžiančių drėgmę nuo hidroizoliacijos priežiūra (mechaninis valymas, suplyšusios žarnos pakeitimas | vnt. | 20,0 |
| 64 | Smulkios metalo konstrukcijos (konstrukcijų gamyba iš juodo metalo, montavimo darbai, plieno markė S355) | kg | 500,0 |
| 65 | Siūlių tarp elementų užpildymas bitumine mastika, kai elemento storis iki 50 mm | m | 50,0 |

Techninę specifikaciją parengė:

Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas		                   Antanas Proberkas

Techninę specifikaciją patvirtino:

Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas			                    Aloyzas Pakalniškis

Pastabas ir pasiūlymus dėl Kauno miesto inžinerinių statinių (tiltų, viadukų ir kt.) priežiūros ir paprastojo remonto darbų pirkimo techninės specifikacijos projekto teikti iki 2017-03-01 9.00 val., CVPIS susirašinėjimo priemonėmis bei paštu adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinis viešųjų pirkimų ir koncesijų skyrius, Laisvės al. 92, 143 kab., LT-44251 Kaunas, faksu +370 3722 3106 ar el. p. asta.kudirkiene@kaunas.lt.