Inžinerinių statinių (TILTŲ IR VIADUKŲ)  TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ Techninė specifikacija

I. PIRKIMO APIBŪDINIMAS

Kauno miesto inžinerinių statinių (tiltų ir viadukų)  techninės priežiūros paslaugos.

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija.

Paslaugų teikimo vieta: Kauno miesto tiltai ir viadukai.

1. Tiltai:

1.1. Vytauto Didžiojo tiltas;

1.2. Petro Vileišio tiltas;

1.3. Panemunės tiltas (per Nemuną tarp A. Juozapavičiaus pr. ir Tilto g.);

1.4. Varnių tiltas;

1.5. Jiesios tiltas;

1.6. Užtvankos tiltas (per HE);

1.7. tiltas per Jiesios upę Upėtakių g.;

1.8. M. K. Čiurlionio tiltas;

1.9. tiltas per Jiesios upę Marijampolės pl.;

1.10. B tiltas Karaliaus Mindaugo pr. (ties A. Mickevičiaus g.);

1.11.  Karmelitų tiltas (A tiltas su prietilčio nuovaža Karaliaus Mindaugo pr.);

1.12. pėsčiųjų tiltas į Nemuno salą (Maironio g.);

1.13. S. Daukanto tiltas (pėsčiųjų tiltas į Nemuno salą);

1.14. pėsčiųjų tiltas per Jiesios upę;

1.15. Trijų Mergelių tiltas (pėsčiųjų tiltas per Nemuną.

2. Viadukai:

2.1. Ateities pl.;

2.2. Baltų pr. per Žemaičių pl.;

2.3. Žemaičių pl. per Kuršių g.;

2.4. Aukštieji Šančiai–Žaliakalnis;

2.5. Tunelio g.;

2.6. Utenos g. per Nuokalnės g.;

2.7. Baltų pr. per Panerių g.;

2.8. Žemaičių g. per P. Kalpoko g.;

2.9. Vaišydavos pl.;

2.10. Rokuose per geležinkelį (kelyje HE–Garliava);

2.11. Rokuose kelyje HE–Garliava;

2.12. Rokuose per geležinkelį (kelyje Rokai–Kudirkai);

2.13. Šilainių pl. per Vakarinį aplinkkelį;

2.14. Marvelėje prie Vakarinio aplinkkelio

2.15. Viadukas per Islandijos pl. ties PC Mega.

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS TEIKTI

3. Teikiant Kauno miesto inžinerinių statinių tiltų ir viadukų (toliau – statiniai) techninės priežiūros paslaugas, tvarkant dokumentaciją privaloma vadovautis Statybos, Kelių, Aplinkos apsaugos įstatymais, reglamentų STR 2.01.01 serija, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintomis Tiltų techninės priežiūros taisyklėmis TTPT 10 (toliau – TTPT-10), Automobilių kelių tiltų bandymo taisyklėmis (ST 188710638.10:2005) ir kitais šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais. Paslaugos teikėjas privalo žinoti ir vadovautis tiltų naudojimą, priežiūrą, ir remontą reglamentuojančiais normatyviniais dokumentais, darbų saugos reikalavimais. Privaloma pagal galiojančius reikalavimus tvarkyti tokią statinių dokumentaciją:

3.1. tilto (viaduko) pasą;

3.2. tilto (viaduko) priežiūros žurnalą;

3.3. tilto (viaduko) apžiūrų dokumentus:

3.4. nuolatinių  apžiūrų aktus;

3.5. metinių apžiūrų aktus;

3.6.  esminių (detaliųjų planinių) apžiūrų aktus;

3.7. tiltų, viadukų statinių ir dinaminių bandymų ataskaitas.

4. Statinių techninės priežiūros tikslas – fiksuoti statinių ir jų elementų būklę, statinių konstrukcijų mechaninį atsparumą ir stabilumą, patogų ir saugų eismą, aplinkos ir gamtos apsaugą, estetišką statinių ir jų aplinkos vaizdą.

Statinių techninė priežiūra turi apimti tilto (viaduko) apsaugos zoną su visais joje esančiais elementais. Tilto (viaduko) apsaugos zona laikoma ne mažiau kaip 1 m nuo pylimo pagrindo  apačios.

5. Nuolatinis  statinių būklės stebėjimas kartu su nuolatinėmis apžiūromis atliekamas  pagal sudarytą iš anksto grafiką, atsižvelgiant į metinių apžiūrų įvertį. Nuolatinių apžiūrų rezultatai  fiksuojami aktuose (TTPT-10 6 priedas).

6. Metinės visų statinių, atskirų jų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros atliekamos 1 kartą metuose, prieš žiemos sezoną (spalio mėn.) arba pasibaigus žiemos sezonui (balandžio mėn.), apžiūros rezultatai ir statinių būklės įvertinimas (penkiabale sistema) surašoma į metinės tilto apžiūros aktą pagal TTPT-10 7 priedą.

7. Esminės (detaliosios planinės) apžiūros atliekamos pagal atskirą Užsakovo nurodymą: pagal poreikį, atsižvelgiant į metinių apžiūrų ataskaitas arba techninio prižiūrėtojo raštišką pranešimą apie tokios apžiūros reikalingumą. Esminių apžiūrų metu pagal TTPT-10 8 priede nurodytą metodiką turi būti koduojami tilto elementų defektai ir pateikiami atskiruose žiniaraščiuose  pagal TTPT-10 9 priedą.

8. Specialiosios apžiūros rengiamos iškilus ypatingoms aplinkybėms (TTPT-10 1 lentelė), kitais atvejais, kai tilto techninio prižiūrėtojo turimų duomenų nepakanka būtinai ir pakankamai tilto techninei būklei ir jo laikomajai ar keliamajai galiai įvertinti. Specialiosios apžiūros būtinumą nustato Kauno miesto savivaldybės administracijos sudaryta komisija. Paslaugos teikėjo parengta ataskaita pateikiama komisijai.

9. Automobilių kelių tiltų (viadukų) dinaminiai bandymai atliekami pagal atskirą Užsakovo nurodymą: pagal poreikį, pripažįstant tinkamais naudoti naujai pastatytus, rekonstruotus, kapitališkai suremontuotus tiltus ir tuos tiltus, kurių esminių apžiūrų ataskaitose nurodoma, kad būtina atlikti jo statinį laikomosios galios nustatymo bandymą arba dinaminį bandymą.

Automobilių kelių tiltų (viadukų) dinaminiai bandymai atliekami norint ištirti perdangos jautrumą ir komfortiškumą nuo dinaminių apkrovų sukeliamo poveikio, nustatyti ar tiltų perdangų svyravimai nepatenka į neleistinų virpesių diapazoną.

Automobilių kelių tiltų (viadukų) dinaminiai bandymai atliekami nuo natūraliai judančių sunkiasvorių transporto priemonių sukeliamų dinaminių apkrovų.

Pėsčiųjų tiltų (viadukų) dinaminiai bandymai atliekami nuo natūralios žmonių minios judančios tiltu, arba tiltų perdangas priverstinai žadinant dinamine apkrova.

Automobilių kelių tiltų (viadukų) ir pėsčiųjų tiltų (viadukų) statinių ir dinaminių bandymų atlikimo būtinumą nustato Kauno miesto savivaldybės administracijos sudaryta komisija. Paslaugos teikėjo parengta ataskaita pateikiama komisijai.

10. Statinių gelžbetoninių perdangų deformacijų geodeziniai matavimai atliekami pagal poreikį. Kiekvienam statiniui būtina paruošti matavimo reperius, kurie išsaugojami kitiems matavimams. Išmatuoti perdangų vertikalų profilį, tiltų perdangas, plyšius gelžbetoninėse konstrukcijose, kai plyšių plotis didesnis kaip 0,3 mm, atramų nusėdimus, poskyrius, atraminių guolių poslinkius (matuojama esant aukščiausiai ir žemiausiai aplinkos temperatūrai), upės dugno profilį tilto ašyje ir prie atramų, kai tilto atramos stovi upės vagoje.

III. REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKĖJUI

11. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:

11.1. nustatytomis sąlygomis ir tvarka, rizika ir priemonėmis teikti tiltų ir viadukų techninės priežiūros ir tiltų eksperimentinių tyrimų paslaugas Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas paslaugas ir sumokėti pagal sutartyje nurodytą paslaugų kainą;

11.2. savo lėšomis kompensuoti paslaugų, kurios įvertinamos kaip netinkamai suteiktos, teikimo išlaidas arba išlaidas, susijusias su paslaugų nesuteikimu;

11.3. teikdamas paslaugas užtikrinti darbų saugos reikalavimus;

11.4. sutartyje nustatyta tvarka perduoti paslaugas Užsakovui pagal suteiktų paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą, kartu pateikti statinių apžiūrų ir bandymų aktus ir kitus dokumentus, kuriuos pagal teisės aktų, reglamentuojančių tokių paslaugų teikimo reikalavimus, reikia pateikti;

11.5. pateikti Užsakovui įsakymo dėl Paslaugos teikėjo paskyrimo techniniu prižiūrėtoju kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis;

11.6. pranešti Užsakovui apie apžiūrų metu rastus pavojingus statinių defektus ir pažaidas ar stambius statinių naudojimo pažeidimusi.

| Eil. Nr. | Paslaugos rūšis ir aprašymas | Mato vnt. | Planuojamas kiekis per metus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 |
|  | Tiltų ir viadukų techninės priežiūros sudėtis |  |  |
| 1. | Nuolatinė (einamoji) apžiūra Apžiūros periodiškai atliekamos atsižvelgiant į metinių apžiūrų įvertį | vnt. | 30 |
| 2. | Metinė apžiūra Atliekama kasmet | vnt. | 20 |
| 3. | Esminė (detalioji planinė) apžiūra Atliekama vadovaujantis metinių apžiūrų rezultatais ne rečiau kaip kartą per 10 metų, jeigu atliekant metines apžiūras nenustatomas kitas periodiškumas | vnt. | 5 |
| 4. | Specialioji (neplaninė detalioji) apžiūra Atliekama šiais atvejais: po stichinių nelaimių (didelių potvynių, liūčių), tiltų avarijų, eismo įvykių; pasikeitus tilto valdytojui ir(ar) techniniam prižiūrėtojui, jeigu prašo tilto valdytojas; tilto valdytojo sprendimu prieš praleidžiant ir praleidus sunkiasvores transporto priemones (jų junginius), kurioms nustatyta tvarka yra išduoti leidimai važiuoti keliais; tilto ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, atvejais | vnt. | 3 |
| 5. | Tiltų ir viadukų gelžbetoninių perdangų deformacijų geodeziniai matavimai | vnt. | 2 |
| 6. | Tiltų ir viadukų esančių automobilių keliuose statiniai bandymai | vnt. | 1 |
| 7. | Pėsčiųjų tiltų ir viadukų statiniai bandymai | vnt. | 1 |
| 8. |  |  |  |
|  | Tiltų ir viadukų esančių automobilių keliuose dinaminiai bandymai nuo natūraliai judančių sunkiasvorių transporto priemonių apkrovų | vnt. | 1 |
| 9. | Pėsčiųjų tiltų ir viadukų dinaminiai bandymai nuo natūralaus pėsčiųjų srauto ir priverstinai žadinant dinamine apkrova | vnt. | 1 |

Techninę specifikaciją parengė:

Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas		                   Antanas Proberkas

Techninę specifikaciją patvirtino:

Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas			                    Aloyzas Pakalniškis

PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TVARKA

Pastabas ir pasiūlymus dėl  techninės specifikacijos projekto teikti iki 2017-03-03  17.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis arba paštu adresu: Vytė Steponavičienė, 147 kab. Kauno miesto savivaldybės administracija, Centrinis viešųjų pirkimų ir koncesijų skyrius, Laisvės al. 92, LT-44251, Kaunas bei   el. paštu: vyte.steponaviciene@kaunas.lt