KAUNO PILĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ŠIAURĖS PR. 73 KAUNE,  SPORTO AIKŠTELIŲ REKONSTRAVIMO SUPAPRASTINTO PROJEKTO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PAPILDYMAS. SPORTO ĮRENGINIO (LAUKO GIMNASTIKOS), VAIKŲ ŽAIDIMŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Eil. Nr. | Įrenginys | Kiekis | Specifikacijos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sporto įrenginys (lauko gimnastikos) Eskizas Nr. 1(Vaizdas iš priekio) Eskizas Nr. 2 (Vaizdas iš viršaus) Eskizas Nr. 3 (vaizdas iš šono 1) Eskizas Nr. 4 (vaizdas iš šono 2) Eskizas Nr. 5 VAIKŲ ŽAIDIMO ĮRENGINYS 1 Eskizas Nr. 1 Eskizas Nr. 2 Eskizas Nr. 3 Pvz. VAIKŲ ŽAIDIMO ĮRENGINYS 2 Eskizas Nr. 1 Eskizas Nr. 2 Eskizas Nr. 3 Pvz. | 1 1 1 | Konstrukcijos matmenys: nurodyti brėžinių eskizuose (Nr.1 - Nr.4) (leidžiama paklaida ±10 proc.) 1. Daugiafunkcinis įrenginys susideda iš: 1.1. trijų skirtingų aukščių skersinių prisitraukimams; 1.2. trijų skirtingų aukščių skersinių atsispaudimams; 1.3. klasikinių lygiagrečių; 1.4 vertikalių kopėtėlių; 1.5. horizontalių kopėtėlių. 2. Lauko gimnastikos įrenginio išpildymas pateiktas brėžinių eskizuose (Nr.1 - Nr.4). 3. Lauko gimnastikos įrenginiai turi atitikti standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus. Įrenginiai turi turėti gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus. 4. Lauko gimnastikos įrenginiai turi būti tvirti, ilgaamžiai, neprarandantys savo geometrijos garantijos metu, apsaugoti nuo vandalizmo, patikimai įtvirtinti į žemę (visos laikančiosios konstrukcijos turi būti komplektuojamos su tvirtinimo elementais betonavimui žemėje). 5. Konstrukcijų elementai turi būti be aštrių kampų ir briaunų. 6. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį fiziniam lavinimui skirtų įrenginių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką bei teikiant prioritetą naudojimo saugai ir atsparumą vandalizmui. 7. Visa treniruoklių konstrukcija turi būti dažoma/dengiama milteliniais dažais elektrostatiniu būdu ir užgrūdinama, kad būtų galima naudoti lauke bet kokiu sezonu ir būtų atspari visiems atmosferos poveikiams. 8. Reikalavimai metalo profiliams: lauko gimnastikos įrenginys gaminamas iš plieninio profilinio vamzdžio 120x120 mm, sienelės storis 4 mm (prisitraukimų ir atsispaudimų skersinių stovams), plieninio profilinio vamzdžio 100x100 mm, sienelės storis 3 mm (skersinio stovams), gimnastikos skersiniai gaminami iš kalibruoto plieno strypo. Kiti reikalavimai ir įrenginio elementų matmenys nurodyti eskizuose Nr.1, Nr.2. 9. Lauko gimnastikos įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. Matmenys: 2800 x 2070 x 2500 mm (ilgis x plotis x aukštis) (leidžiama paklaida ±10 proc.). 1. Daugiafunkcinė lipynė: alpinizmo sienelė, laipiojimo sienelė, švediška sienelė, laipiojimo virvė, virvinės kopėčios, gimnastikos žiedai, laipiojimo tinklas voratinklis, horizontalus laipiojimo tinklas, XO žaidimas. 2. Amžiaus grupė: 5-12 m. 3. Naudotojų skaičius: 12. 4. Atskirų įrenginio konstrukcijų elementų gamybai naudojamos medžiagos: klijuota mediena, vandeniui atspari fanera, aukšto slėgio plastikas (HDPE), nerūdijantis plienas, cinkuotas metalas, milteliniu būdu dažytas metalas, kombinacinė virvė, ekologiški dažai ir gruntai sertifikuotos tvirtinimo detalės. 5. Konstrukcijų elementai turi būti be aštrių kampų ir briaunų. 6. Įrenginys turi atitikti standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus. 7. Vaikų žaidimo įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. Matmenys: 6479 x 5490 x 3490 mm (ilgis x plotis x aukštis) (leidžiama paklaida ±10 proc.). 1. Vaikų žaidimo įrenginį sudaro: dvi platformos su stogeliais 1500 mm aukščio, sujungtos pakabinamu tilteliu, alpinizmo sienelė, laipiojimo tunelis, gaisrininko stulpas, čiuožykla, laiptai, laipiojimo tinklas, švediška sienelė, beždžionių takas, virvinės kopėčios, gimnastikos žiedai. 2. Amžiaus grupė: 3-12 m. 3. Naudotojų skaičius: 16. 4. Atskirų įrenginio konstrukcijų elementų gamybai naudojamos medžiagos: klijuota mediena, vandeniui atspari fanera, aukšto slėgio plastikas (HDPE), nerūdijantis plienas, cinkuotas metalas, milteliniu būdu dažytas metalas, kombinacinė virvė, ekologiški dažai ir gruntai sertifikuotos tvirtinimo detalės. 5. Konstrukcijų elementai turi būti be aštrių kampų ir briaunų. 6. Įrenginys turi atitikti standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus. 7. Vaikų žaidimo įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. |