TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimas skaidomas į dvi dalis:

I dalis Stacionarūs ir nešiojamieji kompiuteriai

II dalis Kompiuterinė techninė įranga

------------------------------------------------------

# I dalis - Stacionarūs ir nešiojamieji kompiuteriai

| A stacionarus kompiuteris (1) |
| --- |
| Dalis | Specifikacija |
| Procesorius | Ne blogiau kaip: dviejų branduolių, |
|  | galintis dirbti su 32 ir 64 bitų programomis, |
|  | pagal http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php testo CPU MARK rezultatas ne mažiau kaip 3800 |
|  | integruota vaizdo posistemė, |
|  | procesoriaus max TDP ne daugiau 15W, visos sistemos didžiausias galios poreikis ne daugiau 65 W |
| Operatyvinė atmintis | ne mažiau 8GB, vienoje plokštėje |
| Kietasis diskas | SSD technologijos, SATA3 jungtis |
|  | ne mažiau 120GB,. |
| Korpusas | UCFF tipo, su VESA tvirtinimu prie monitoriaus, turintis: |
|  | Display Port ir HDMI arba šių jungčių mini versijas |
|  | ne mažiau keturias USB3 jungtis, |
|  | ausinių ir mikrofono jungtis (kurios gali būti kombinuotos) |
| Maitinimo blokas | Atitinkantis kompiuterio bloko gamintojo reikalavimus, pritaikytas LR elektros tinklams ir rozetėms |
| Kabelis prijungimui prie monitoriaus | Kabelis kompiuterio sujungimui su monitoriumi turinčiu DVI jungtį. |
| Klaviatūra | 104 arba 105 klavišų, atspari apliejimui, su lietuviškais simboliais viršutinėje skaičių eilutėje; |
|  | Klaviatūroje negali būti papildomos paskirties klavišų; |
|  | Klaviatūra turi būti ne siauresnė nei 34 cm; |
|  | Jungiama USB jungtimi |
| Pelė | optinė 3 klavišų su ratuku, USB, |
|  | skiriamoji geba ne mažiau 800 dpi |
|  | pelės ilgis ne mažiau 10 cm, pelės laido ilgis ne mažiau 1,8 m |
|  | medžiaginis kilimėlis pelei |
| Operacinė sistema | Ne blogiau Windows 10 Professional |
| Garantiniai įsipareigojimai | Garantiniai įsipareigojimai ne mažiau 3 metai |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcija po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas, ne ilgiau kaip 24 val. |
|  | Tiekėjas turi pateikti visas kartu su komponentais buvusias komplektuojamas dalis (jungtys, kabeliai ir t.t.) |

| B stacionarus kompiuteris (2) |
| --- |
| Dalis | Specifikacija |
| Procesorius | Ne mažiau kaip 8 branduolių, iš kurių 4 gali būti loginiai |
|  | galintis dirbti su 32 ir 64 bitų programomis, |
|  | pagal http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php testo CPU MARK rezultatas ne mažiau kaip 10500 naudojant visus branduolius ir ne mažiau 2200 naudojant vieną branduolį |
|  | integruota vaizdo posistemė, |
|  | procesoriaus max TDP ne daugiau 65W |
| Operatyvinė atmintis | ne mažiau 16GB |
| Kietasis diskas | SSD technologijos, SATA3 jungtis |
|  | ne mažiau 240GB |
| Korpusas | Turintis priekyje: |
|  | CD/DVD-RW, palaikantį “+” ir “–“ DVD versijas, dual layer DVD (8GB) |
|  | ne mažiau dvi USB3 jungtis, |
|  | ausinių ir mikrofono jungtis |
| Maitinimo blokas | Ne mažiau 300W, active PFC, su 12cm ventiliatoriumi, ne mažiau “80+ bronze” sertifikacija, dviejų SATA jungčių |
| Klaviatūra | 104 arba 105 klavišų, su lietuviškais simboliais viršutinėje skaičių eilutėje; |
|  | Klaviatūra turi būti ne siauresnė nei 34 cm; |
|  | Jungiama USB jungtimi |
| Pelė | optinė 3 klavišų su ratuku, USB, |
|  | skiriamoji geba ne mažiau 800 dpi |
|  | pelės ilgis ne mažiau 10 cm, pelės laido ilgis ne mažiau 1,8 m |
|  | medžiaginis kilimėlis pelei |
| Operacinė sistema | Ne blogiau Windows 10 Professional |
| Garantiniai įsipareigojimai | Garantiniai įsipareigojimai ne mažiau 2 metai |
|  | Garantinio aptarnavimo reakcija po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas, ne ilgiau kaip 24 val. |
|  | Tiekėjas turi pateikti visas kartu su komponentais buvusias komplektuojamas dalis (jungtys, kabeliai ir t.t.) |

| C nešiojamas kompiuteris (3) |
| --- |
| Dalis | Specifikacija |
| Procesorius | turintis ne mažiau 4 branduolius, iš kurių ne mažiau 2 fiziniai, remiantis www.cpubenchmark.net svetainėje publikuojamais spartos testais ne lėtesnis nei 3900 naudojant visus branduolius ir ne lėtesnis nei nei 1400 naudojant vieną branduolį, procesoriaus naudojama galia ne daugiau 15W, pradėtas gaminti ne anksčiau nei 2015 metais |
| Ekranas | Įstrižainė ne mažiau 35 cm, neblizgus (anti glare), su LED pašvietimu, ne mažesnės raiškos nei 1920x1080 |
| Operatyvinė atmintis | Ne mažiau 8 GB |
| Kietasis diskas | Ne mažiau 120 GB SSD HDD |
| Klaviatūra | Atspari apliejimui klaviatūra su pašviečiamais mygtukais |
| Pelė | Optinė, bevielė (to paties gamintojo kaip kompiuteris) trijų mygtukų pelė, maitinama AA tipo baterija(-omis), su bevielio ryšio moduliu, jungiamu į USB lizdą. |
| Jungiamumas | Kompiuteris privalo turėti: ne mažiau kaip dvi iš VGA, HDMI, DisplayPort jungčių arba šių jungčių mini versijas, RJ45, ausinių, SD kortelių skaitytuvo jungtis ne mažiau kaip tris USB3 jungtis, iš kurių viena gali būti “USB type C” pirštų antspaudų skaitytuvą, galimybę jungti prie išplėtimo modulio (ang. Docking Station, Port Replicator). |
| Svoris ir dydis | Ne daugiau 1,8 kg |
| Operacinė sistema | Ne blogiau Windows 10 Pro |
| Krepšys | Krepšys kompiuteiro nešiojimui |
| Garantiniai įsipareigojimai | Garantiniai įsipareigojimai ne mažiau 3 metai (baterijai gali būti taikoma 12 mėnesių garantija) |
|  | Tiekėjas turi pateikti visas kartu su komponentais buvusias komplektuojamas dalis (jungtys, kabeliai ir t.t.) |

| D nešiojamas kompiuteris (4) |
| --- |
| Dalis | Specifikacija |
| Procesorius | turintis ne mažiau 4 branduolius, iš kurių ne mažiau 2 fiziniai, remiantis www.cpubenchmark.net svetainėje publikuojamais spartos testais ne lėtesnis nei 2800 naudojant visus branduolius ir ne lėtesnis nei nei 1050 naudojant vieną branduolį, procesoriaus naudojama galia ne daugiau 15W, pradėtas gaminti ne anksčiau nei 2015 metais |
| Ekranas | Įstrižainė ne mažiau 35 cm, su LED pašvietimu |
| Operatyvinė atmintis | Ne mažiau 4 GB |
| Kietasis diskas | Ne mažiau 120 GB SSD HDD |
| Jungiamumas | Kompiuteris privalo turėti bent vieną iš VGA, HDMI, Display Port jungčių arba šių jungčių mini versiją(-as), RJ45, ausinių, SD kortelių skaitytuvo jungtis ir ne mažiau dviejų USB jungčių iš kurių ne mažiau viena būtų USB3 tipo |
| Svoris ir dydis | Ne daugiau 2,5 kg |
| Operacinė sistema | Ne blogiau Windows 10 Pro |
| Krepšys | Krepšys kompiuteiro nešiojimui |
| Garantiniai įsipareigojimai | Garantiniai įsipareigojimai ne mažiau 2 metai (baterijai gali būti taikoma 12 mėnesių garantija) |
|  | Tiekėjas turi pateikti visas kartu su komponentais buvusias komplektuojamas dalis (jungtys, kabeliai ir t.t.) |

| E nešiojamo kompiuterio išplėtimo modulis (5) |
| --- |
| Dalis | Specifikacija |
| Išplėtimo modulis, tinkantis šiose specifikacijose aprašytam “C” nešiojamam kompiuteriui. | Išplėtimo modulis turi turėti: ne mažiau kaip DisplayPort arba HDMI arba šių jungčių mini versijas, VGA, RJ45, audio, mikrofono jungtis; ne mažiau 4-ias USB jungtis, iš kurių ne mažiau dvi USB3 tipo. |

-----------------------------------

# II dalis – Kompiuterinė techninė įranga

# Monitoriai

A monitorius (1)

Specifikacija

Ne mažiau 59 cm įstrižainės, ne žesnės nei 1920x1080 raiškos, turintis analoginę VGA(D-SUB) ir skaitmeninę(-es) DVI arba HDMI jungtis, integruotus garsiakalbius, su LED pašvietimu, vidiniu maitinimo bloku, ne mažesnės nei A energetinės klasės, miego režime (sleep arba standby) energijos suvartojimas ne daugiau 1W, VESA montavimo vieta, kuri turi būti neuždengta su standartiniu monitoriaus stovu, garantija ne mažiau 2 metų

B monitorius (2)

Specifikacija

Ne mažiau 68 cm matomo vaizdo įstrižainės, ne mažiau 2560 ekrano taškų horizontaliai ir ne mažiau 1440 ekrano taškų vertikaliai, vertikalaus ir horizontalaus matymo kampai ne mažiau 178 laipsniai, turintis analoginę VGA(D-SUB) ir skaitmeninę(-es) DVI arba HDMI arba DisplayPort jungtis, integruotus garsiakalbius, su LED pašvietimu, vidiniu maitinimo bloku, ne žemesnės nei A energetinės klasės, miego režime (sleep arba standby) energijos suvartojimas ne daugiau 0,5W, VESA montavimo vieta, kuri turi būti neuždengta su standartiniu monitoriaus stovu, garantija ne mažiau 2 metų

# Spausdintuvai ir multifunkciniai įrenginiai

A spausdintuvas (3)

Specifikacija

spausdintuvo tipas – lazerinis;

A4 formatas;

spausdinimo greitis ne mažiau kaip 35 A4 puslapių/min;

spausdinimo raiška ne mažiau 1200 dpi

standartinė atmintinė ne mažiau kaip 128 MB;

programinis suderinamumas (emuliacijos) su ne mažiau: PCL6, PCL5 arba PCL5e, PostScript3;

automatinis spausdinimas ant abiejų lapo pusių (dupleksas)

ne mažiau kaip 250 lapų talpos horizontalus popieriaus tiektuvas;

ne mažiau kaip 250 lapų talpos spaudinių išdavimo dėklas;

spausdintuvas turi būti sukomplektuotas su nauju to paties gamintojo ne mažiau kaip 2200 A4 formato puslapių (esant 5% puslapio padengimui) talpos toneriu;

galimybė naudoti didelės talpos tonerį, kurio talpa ne mažesnė kaip 7200 A4 formato puslapių (esant 5% puslapio padengimui);

Jungtis: USB ne žemesnė nei 2.0 versija; RJ45 (Ethernet, greitis ne mažiau 1000Mbit)

operacinių sistemų palaikymas: Windows 7, Windows 10

Svoris ne daugiau 20 kg

garantija ne mažiau 2 metai, būgnui ne mažiau 100000 lapų

B spausdintuvas (4)

Specifikacija

spausdintuvo tipas – lazerinis;

A4 formatas;

spausdinimo greitis ne mažiau kaip 50 A4 puslapių/min;

spausdinimo raiška ne mažiau 1200 dpi

standartinė atmintinė ne mažiau kaip 256 MB;

programinis suderinamumas (emuliacijos) su ne mažiau: PCL6, PCL5 arba PCL5e arba PCL5c, PostScript3;

automatinis spausdinimas ant abiejų lapo pusių (dupleksas)

ne mažiau kaip 500 lapų talpos horizontalus popieriaus tiektuvas;

ne mažiau kaip 500 lapų talpos spaudinių išdavimo dėklas;

spausdintuvas turi būti sukomplektuotas su nauju to paties gamintojo ne mažiau kaip 10000 A4 formato puslapių (esant 5% puslapio padengimui) talpos toneriu;

galimybė naudoti didelės talpos tonerį, kurio talpa ne mažesnė kaip 25000 A4 formato puslapių (esant 5% puslapio padengimui);

Jungtis: USB ne žemesnė nei 2.0 versija; RJ45 (Ethernet, greitis ne mažiau 1000Mbit)

operacinių sistemų palaikymas: MS Windows 7

Svoris ne daugiau 20 kg

garantija ne mažiau 2 metai, būgno resursas garantinio laiko metu ne mažiau 500000 lapų

C multifunkcinis įrenginys (5)

Specifikacija

Bendros charakteristikos: spausdinimo įrenginio tipas - lazerinis; A4 formatas; ne mažiau 250 lapų standartinis popieriaus tiektuvas + ne mažiau 50 lapų multifunkcinis popieriaus tiektuvas; ne mažiau 150 lapų talpos spaudinių išdavimo dėklas; Standartinio tonerio talpa ne mažesnė kaip 3100 A4 formato puslapių (esant 5% puslapio padengimui), startinio tonerio užpildymas ne mažesnis 3100 A4 formato puslapių; Galimybė naudoti didelės talpos tonerį, kurio talpa ne mažiau 9000 A4 puslapių Jungiamumas pri ekompiuterio: ne mažiau USB2 ir ne mažiau 10/100/1000 Mbit Ethernet; operacinių sistemų palaikymas: Windows 7, Linux programinis suderinamumas (emuliacijos) su ne mažiau: PCL6, PCL5 arba PCL5e arba PCL5c, PostScript3 arba su ja suderinama; Spausdinimo funkcija: spausdinimo greitis ne mažiau kaip 38 A4 puslapių/min; skiriamoji geba ne mažiau 1200 dpi (taškų į colį); popieriaus storis ne blogiau nei nuo 60 iki 105 g/m2 dvipusis spausdinimas Kopijavimo funkcija: skiriamoji geba ne mažiau 600 dpi (taškų į colį); užduodamas kopijų skaičius ne mažesnis kaip 1-99; didinimas/mažinimas ne mažiau 25-400%; Skenavimo funkcija: optinė skiriamoji geba ne mažiau 600x600 dpi (taškų į colį); vieno lapo skenavimas (flatbed) ir automatinis lapų paėmiklis (ADF) Palaikomi skenavimo formatai ne mažiau: JPG, TIFF, PDF TWAIN, WIA palaikymas garantija ne mažiau 1 metai

# Skeneriai

A skeneris (6)

Specifikacija

USB, flatbed tipo,

A3 formato

ne blogiau 1200x1200 DPI;

garantija ne mažiau 1 metų

B skeneris (7)

Specifikacija

Juodai-baltas, spalvinis, vienpusis ir dvipusis skenavimas (vienu lapo praleidimu);

skenavimo būdas: per automatinį dokumentų padavimo įrenginį

optinė skiriamoji geba ne mažiau kaip 600x600 dpi

Vienu lapo paėmimu turi būti nuskaitomos abi lapo pusės.

A4 formato vienspalvio ir spalvoto dokumento skenavimo greitis, skenuojant 200 dpi skiriamąja geba - ne mažiau kaip 24 puslapių per minutę skenuojant vienpusį dokumentą ir 48 vaizdų per minutę skenuojant dvipusį dokumentą

automatinio dokumentų padavimo įrenginio talpa ne mažiau 25 lapų

skenuojamų dokumentų formatas A4-A8

skenerio programinės įrangos funkcinės galimybės: tiesioginis skenuojamų dokumentų konvertavimas į PDF, PDF su paieškos galimybe, JPEG, TIFF formato bylas;

sąsaja: ne mažiau USB2.0

tvarkyklės: TWAIN, ISIS Windows Win7/Win10 operacinėms sistemoms

Įrenginys neturi užimti daugiau nei 40*30 cm stalo ploto.

garantija ne mažiau 2 metų

# Diktofonas

A diktofonas (8)

Specifikacija

Skaitmeninis diktofonas, ne mažiau 4 GB vidinės atminties, įrašymo formatai ne mažiau MP3

maitinimas AAA dydžio baterijomis;

garantija ne mažiau 2 metai

# Kompiuterinio tinklo įranga

A komutatorius (9)

Specifikacija

Ne mažiau 24 ethernet 10/100/1000 Mbit įvadų ir ne mažiau 4 SFP įvadų, vidiniu maitinimo šaltiniu

Montavimui į 19” panelę komutacinėje spintoje

Su galimybe kurti VLAN, priskirti skirtingus prioritetus skirtingiems tinklo srauto tipams, valdomas per WEB sąsają

Garantija ne mažiau 2 metų

B komutatorius (10)

Specifikacija

Ne mažiau kaip: dešimties 10G Base-T prievadų ir ne mažiau dviejų 10G Base-SFP+ prievadų. Prievadai gali būti kombinuoti, tačiau vienu metu turi veikti ne mažiau dešimties 10G Base-T prievadų.

Bendras komutatoriaus pralaidumas ne mažiau 220 Gbps, ne mažiau 160 Mpps

Su galimybe įrašyti ne mažiau 1K statinių MAC adresų, kurti ne mažiau 4K VLAN grupių, priskirti skirtingus prioritetus skirtingiems tinklo srauto tipams, valdomas per WEB sąsają

Garantija ne mažiau 1 metų

C komutatorius (11)

Specifikacija

Ne mažiau 24 ethernet 10/100/1000Mbit prievadų ir ne mažiau keturių 10Gbit prievad. Bendras įranginio greitis ne mažiau 128 Gbps, vidinis maitinimo šaltinis

Montavimui į 19” panelę komutacinėje spintoje

Su galimybe kurti VLAN, priskirti skirtingus prioritetus skirtingiems tinklo srauto tipams, valdomas per WEB sąsają

Garantija ne mažiau 2 metų

D komutatoriaus dalis (12)

Specifikacija

10G SFP+ keitiklis multimode optikos kabeliui, turintis DDM((Digital Diagnostic Monitoring) technologiją, leidžiančią realiu laiku stebėti įeinančio ir išeinančio signalo galingumą, temperatūrą, įtampą ir tinkantis C komutatoriui

Prijungimas 2xLC(duplex LC) jungtis, palaikomas kabelio atstumas ne mažiau 300 metrų

Garantija ne mažiau 2 metų

E bevielių tinklų prieigos taškas (13)

Specifikacija

Ne blogiau kaip: dirbantis IEEE 802.11 standartais ac/g/n;

dažnių ruožai 2,4 GHz ir 5 GHz;

ethernet prievado darbas 10/100/1000 Mbps greitaveika

darbo režimai: prieigos taškas, belaidis klientas;

galimybė šifruoti duomenis WPA2 protokolu;

RADIUS serverio palaikymas;

ne mažiau 8 VLAN palaikymas;

galimybė vienu metu dirbti su keliais SSID

galimybė kiekvienam SSID naudoti skirtingą VLAN

darbinės temperatūros nuo 0' C iki 40' C;

valdymas per web, ssh sąsajas;

galimybė leisti priėjimą tik nustatytiems MAC adresams;

48V PoE palaikymas;

metalinis korpusas, galimybė tvirtinti prie sienos, ne mažiau 4 antenos (po dvi 2,4 ir 5,4 GHz);

garantija ne mažiau 1 metų

F tinklo plokštė (14)

Specifikacija

USB jungtis, dirbanti standartais 802.11b,g,n, su galimybe prijungti išorinę anteną

Palaikanti WPA2 protokolą.

garantija ne mažiau 1 metų

G tinklo plokštė (15)

Specifikacija

PCI-e jungtis, 10/100/1000 Mbps, turi būti komplektuojama su standartinio dydžio ir žemo profilio nugarėlėmis

garantija ne mažiau 1 metų

H LTE tinklo maršrutizatorius (16)

Specifikacija

Internet maršrutizatorius su integruotais LTE (4G) tinklo modemu ir bevieliu prieigos tašku, leidžiančiu dalinti internetą ne mažiau 32 įrenginiams. Įrenginys privalo: dirbti su ne mažiau trijų Lietuvoje veikiančių mobiliojo ryšio tiekėjų SIM kortelėmis(t.y. įrenginys turi dirbti su Lietuvoje numatytuose dažnių ruožuose ir negali būti susietas su vienu konkrečiu interneto ryšio tiekėju) turėti galimybę 4G ryšiu parsisiųsti duomenis ne mažiau 140 Mbps, o išsiusti ne mažiau 40 Mbps sparta turėti galimybę 3G ryšiu parsisiųsti duomenis ne mažiau 40 Mbps, o išsiusti ne mažiau 5 Mbps sparta turėti ne mažiau vieną, ne mažesnės nei 100 Mbit greitaveikos Ethernet RJ45 jungtį. turėti ne mažiau vieną USB jungtį, prie kurios būtų galima prijungti USB išorinę talpyklą, spausdintuvą. turėti ne mažiau vieną jungtį išorinės antenos prijungimui

garantija ne mažiau 1 metų

# Akumuliatoriai ir krovikliai

A akumuliatorius (17)

Specifikacija

12V 7,2Ah, skirtas rezervinio maitinimo šaltiniams

Garantija ne mažiau 1 metų

B akumuliatorius (18)

Specifikacija

Akumuliatorius nešiojamam kompiuteriui HP ProoBook 6440b, ne mažiau 54 Wh

C akumuliatorius (19)

Specifikacija

Du AAA dydžio Ni-MH akumuliatoriai, ne mažesnės nei 800 mAh talpos, gamintojo specifikuoti kaip išlaikantys ne mažiau 75% krūvio praėjus metams po įkrovimo, atlaikantys 1000 įkrovimo/iškrovimo ciklų, garantija ne mažiau 1 metai

D akumuliatorius (20)

Specifikacija

Du AA dydžio Ni-MH akumuliatoriai, ne mažesnės nei 2000 mAh talpos, gamintojo specifikuoti kaip išlaikantys ne mažiau 75% krūvio praėjus metams po įkrovimo, atlaikantys 1000 įkrovimo/iškrovimo ciklų, garantija ne mažiau 1 metai

E akumuliatorių kroviklis (21)

Specifikacija

Automatinis Ni-Cd, Ni-MH akumuliatorių pakroviklis, galintis vienu metu krauti nuo vieno iki ne mažiau keturių AA ir AAA dydžio akumuliatorių, krovimą kontroliuojnatis mikroprocesoriumi, turintis –dV detekciją krovimo užbaigimui, taimerį neleidžiantį perkrauti akumuliatorių, sugedusių akumuliatorių detekciją. Garantija ne mažiau 1 metų

# Kietieji diskai

A kietasis diskas (22)

Specifikacija

SATA, 2.5 formato, ne mažiau 1000 GB, gamintojo specifikuotas kaip galintis dirbti diskų masyve 24x7 režimu

Garantija ne mažiau 3 metai

B kietasis diskas (23)

Specifikacija

SATA, 3.5 formato, ne mažiau 3 TB, gamintojo specifikuotas kaip galintis dirbti diskų masyve 24x7 režimu

Garantija ne mažiau 3 metai

# CD/DVD įrenginiai

A CD/DVD-RW įrenginys (24)

Specifikacija

CD/DVD-RW DL, SATA jungtis,

garantija ne mažiau 2 metų

B CD/DVD-RW įrenginys (25)

Specifikacija

CD/DVD-RW, išorinis, USB jungtis, nuskaitymo greitis ne lėtesnis kaip CD 22x, DVD 5x

garantija ne mažiau 2 metų

# Maitinimo blokai

A maitinimo blokas (26)

Specifikacija

Ne mažiau 350W, active PFC, su 12cm ventiliatoriumi, ne mažiau “80+ bronze” sertifikacija,

ne mažiau dviejų PATA, dviejų SATA jungčių, vienos 4 kontaktų 12V jungties,

garantija ne mažiau 2 metų

B maitinimo blokas (27)

Specifikacija

Nešiojamo kompiuterio maitinimo blokas, tinkantis 220-240V 50Hz elektros tinklams, tinkantis nešiojamam kompiuteriui HP ProoBook 6440b

C maitinimo blokas (28)

Specifikacija

Kompiuterio maitinimo blokas, tinkantis 220-240V 50Hz elektros tinklams, tinkantis desktop, mini-ITX tipo korpusams, ne mažiau 250W galios, ne blogiau 80 PLUS Bronze efektyvumo, turintis aktyvią galios koeficiento korekciją (Active PFC), turintis ne mažiau dvi SATA, vieną MOLEX, vieną 12V, vieną ATX jungtis, matmenys negali viršyti 175mm, 85mm, 70 mm

# Įrangos dalys

A dalis (29)

Specifikacija

Būgnas spausdintuvui kyocera P2135 (DK-170); resursas ne mažiau 100000 lapų.

B dalis (30)

Specifikacija

Adpateris, leidžiantis prijungti diską su M.2 jungtimi prie SATA kontrolerio. Jeigu prijungimui prie SATA kontrolerio reikalingi kitokie nei SATA duomenų ir SATA maitinimo kabeliai, tada komplekte turi būti pateikti ir visi reikalingi prijungimui kabeliai

C dalis (31)

Specifikacija

Adpateris, leidžiantis prijungti diską su mSATA jungtimi prie SATA kontrolerio. Jeigu prijungimui prie SATA kontrolerio reikalingi kitokie nei SATA duomenų ir SATA maitinimo kabeliai, tada komplekte turi būti pateikti ir visi reikalingi prijungimui kabeliai

D dalis (32)

Specifikacija

Adpateris, palaikantis ne mažiau SATA 3.0 (6G), leidžiantis prijungti SATA diską prie USB3 prievado. Adapteris privalo būti tokios konstrukcijos, kad būtų galima prijungti tiek 2.5’, tiek 3.5’ diskus, turėti savo maitinimo bloką

E dalis (33)

Specifikacija

Ekranuotas UTP tinklo kabelio antgalis, atitinkantis CAT5e kategoriją, 100 vnt.

F dalis (34)

Specifikacija

UTP tinklo kabelio antgalis, atitinkantis CAT6A kategoriją, 100 vnt.

G dalis (35)

Specifikacija

Plastikinių RJ45 antgalio apsaugų komplektas iš penkių pakuočių, kurių kiekvienoje ne mažiau 50 vnt. apsaugų. Visos į komplektą įeinančios pakuotės turi būti skirting spalvų, t.y. viso turi būti ne mažiau 250 apsaugų, po 50 apsaugų kiekvienos spalvos.

# Kabeliai

A kabelis (36)

Specifikacija

Optinio tinklo vienmodis kabelis, LC-ST jungtys,

ne trumpesnis nei 50cm, ne ilgesnis nei 100 cm

B kabelis (37)

Specifikacija

Optinio tinklo vienmodis kabelis, LC-SC jungtys,

ne trumpesnis nei 50 cm, ne ilgesnis nei 1 m

C kabelis (38)

Specifikacija

Optinio tinklo daugiamodis kabelis, LC-LC jungtys

ne trumpesnis nei 50 cm, ne ilgesnis nei 1 m

D kabelis (39)

Specifikacija

CAT6A kategorijos tinklo kabelis,

ne mažiau 305m pakuotė.

E kabelis (40)

Specifikacija

VGA (kompiuteris-monitorius) kabelis, ne trumpesnis kaip 5m

F kabelis (41)

Specifikacija

HDMI kabelis, atitinkantis HDMI 1.4 standartą, ne trumpesnis kaip 5m

G kabelis (42)

Specifikacija

HDMI kabelis, atitinkantis HDMI 1.4 standartą, ne trumpesnis kaip 10m

# Diskeliai

A diskelis (43)

Specifikacija

CD-R, ne mažiau 700Mb

B diskelis (44)

Specifikacija

CD-RW, ne mažiau 700Mb

C diskelis (45)

Specifikacija

DVD-RW, ne mažiau 4,7Gb

D diskelis (46)

Specifikacija

DVD+RW, ne mažiau 4,7Gb

E diskelis (47)

Specifikacija

DVD-R, ne mažiau 4,7Gb

F diskelis (48)

Specifikacija

DVD-R, DL , ne mažiau 8,5 Gb

Pastabas ir pasiūlymus dėl techninės specifikacijos teikti iki 2017-04-27 d. 9.00 val. CVPIS susirašinėjimo priemonėmis bei elektroniniu paštu adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vyriausioji specialistė Asta Kudirkienė, 143 kab., Laisvės al. 94, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37425891, el. pašto adresas: asta.kudirkiene@kaunas.lt.