Daugiafunkcių aparatų techninės specifikacijos projektas

Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninės funkcinės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas.

| Eil. Nr. | Specifikacija | Minimalūs reikalavimai (ne blogiau) | Tiekėjo siūloma specifikacija (nurodyti konkrečias reikšmes, kur jos nereikalaujamos - nurodyti YRA/NĖRA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Daugiafunkcis nespalvinis aparatas ........................ (nurodyti gamintoją, modelį, nuorodą į internetinį tinklapį) |
|  | Formatas | Turi palaikyti formatus A5, A4, A3 |  |
|  | Kopijavimo/spausdinimo greitis | Ne mažiau kaip 20 kop./min. (A4 juodai baltas) |  |
|  | Spausdinimo raiška | Ne blogiau nei 1200 x 600 dpi (be interpoliacijos) |  |
|  | Dvipusis kopijavimas/spausdinimas (duplex) | turi būti |  |
|  | Automatinis dvipusis dokumentų padaviklis | Ne mažiau nei 100 lapų (68 g/m², A4) |  |
|  | Popieriaus padavimas | Ne mažiau nei 2 kasetės po 500 lapų; ne mažiau nei 50 lapų šoninis (angl. Bypass tray) |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau nei 2 GB |  |
|  | Kietasis diskas | Ne mažiau nei 250 GB |  |
|  | Procesorius | Ne mažiau nei 1 GHz |  |
|  | Tinklo protokolai | TCP/IP, HTTP, IPX/SPX, LPD, SMB, SNMP |  |
|  | Jungtys | USB2.0; Ethernet 10/100/1000 BaseT |  |
|  | Skenavimo greitis | Ne mažiau nei 40 psl./min. (A4) |  |
|  | Skenavimo režimai | Scan to e-Mail (SMTP, TCP/IP), Scan to Folder (SMB/FTP), Scan to HDD, Scan to USB, Network Twain |  |
|  | Skenavimo bylų formatai | JPEG, PDF, TIFF |  |
|  | Spausdintuvo kalbos | PCL6, Postscript (arba lygiavertė, veikianti Windows ir Linux aplinkose) |  |
|  | Valdymo panelė | turi būti su spalviniu ekranu |  |
|  | Komplekte tonerio (tonerių) resursas | Ne mažiau nei 40000 kopijų (juodai baltos spalvos prie 5% A4 formato lapo dengimo) |  |
|  | Microsoft katalogų tarnybos (angl. MS Active Directory) palaikymas | turi būti |  |
|  | ID kortelių autentifikacija | turi būti |  |
|  | Kortelių nuskaitymo įrenginys | turi būti |  |
|  | Originali spintelė su ratukais | turi būti |  |

Prekių funkciniai reikalavimai.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Tiekėjo siūlymas (nurodoma, ar bus įvykdomas reikalavimas PATVIRTINU/NEPATVIRTINU) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparatai turi būti sukonfigūruoti darbui vietiniame tinkle, vartotojų adresų knyga (vartotojų vardai, autentifikacinių kortelių kodai, elektroninio pašto adresai) aparate susinchronizuota su Microsoft Windows serverio katalogų tarnyba (angl. MS Active directory) |  |
| 2 | Vartotojo autentifikacija prie aparato privalo įvykti pridėjus kortelę prie kortelių nuskaitymo įrenginio (automatinis vartotojo atpažinimas, vartotojo vardo ir slaptažodžio vedimo per valdymo ekraną ar mygtukus nebuvimas). |  |
| 3 | Visų vartotojo užduotų spaudinių iš stacionarios darbo vietos atspausdinimas privalo įvykti be vartotojo papildomų veiksmų iškart po autentifikacijos arba panaudojus sumoje nedaugiau kaip tris mygtukų ir valdymo ekrano paspaudimus |  |
| 4 | Aparatai privalo užtikrinti greitą, patikimą kopijavimą, spausdinimą, spalvotą skenavimą, siuntimą-priėmimą tiesiai iš/į kompiuterį ir suderinamumą su vietiniu kompiuteriniu tinklu |  |
| 5 | Aparatai privalo būti pilnai sukomplektuoti ir surinkti su visais priklausančiais priedais, turėti veikiantį, sumontuotą, sudiegtą ir sukonfigūruotą autentifikacijos kortelės („Mifare“ tipo darbo leidimas-kortelė) nuskaitymo įrenginį |  |
| 6 | Aparatų modeliai privalo būti naujausių technologijų; šių aparatų modelių gamybos pradžia turi būti ne ankstesnė nei 2015 m. Aparatai privalo būti nauji (nenaudoti) ir pateikiami gamykliniame įpakavime |  |
| 7 | Aparatams turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija (resursinėms detalėms ar dalims ne trumpesnė garantija, kaip numato aparato gamintojas) | Nurodyti garantiją konkrečiam modeliui |

Mes patvirtiname, kad visi aukščiau nurodyti privalomi techniniai reikalavimai atitinka reikalingas charakteristikas.

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų jog aukščiau pateikti duomenys yra neteisingi, (teikėjo pavadinimas) pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Man taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog aukščiau pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikiami dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti iš (teikėjo pavadinimas) padarytus nuostolius.

2017 m………………… mėn…..d.

______________________________________			A.V.

(Įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)