Projektas

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.

AUKŠTESNIOJO LYGIO PAVOJINGO OBJEKTO

UAB ,,OKSETA“

IŠORĖS AVARINIS PLANAS

Kaunas

2021 m.

# PLANO DERINIMO LAPAS

| Eil. Nr. | Derinanti institucija | Data | Atsakingo asmens pareigos, vardas pavardė, parašas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

# IŠORĖS AVARINIO PLANO PERŽIŪROS IR ATNAUJINIMO LAPAS

| Eil. Nr. | Išorės avariniame plane padaryti pakeitimai | Peržiūros ir atnaujinimo data | Atsakingo asmens pareigos, vardas pavardė, parašas |
| --- | --- | --- | --- |

Turinys

PLANO DERINIMO LAPAS	2

IŠORĖS AVARINIO PLANO PERŽIŪROS IR ATNAUJINIMO LAPAS	3

I. BENDROSIOS NUOSTATOS	5

II. INFORMACIJA APIE PAVOJINGĄJĮ OBJEKTĄ	5

2.1 Informacija apie pavojingame objekte esačių pavojingų medžiagų kiekius	5

2.2 Bendrovėje sandėliuojamų pavojingų medžiagų charakteristikos	6

III. PLANO AKTYVINIMAS IR ATŠAUKIMAS	7

IV. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE DIDELĘ PRAMONINĘ AVARIJĄ ORGANIZAVIMAS	7

4.1 UAB ,,Okseta“ veiksmai, įvykus avarijai	7

4.2 Savivaldybės administracijos specialistų, atsakingų už civilinę saugą veiksmai gavus UAB ,,Okseta“ pranešimą apie įvykusią avariją	8

4.3 Savivaldybės administracijos specialistų, atsakingų už civilinę saugą veiksmai gavus Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos struktūrinio padalinio darbuotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus arba savivaldybės ESOC vadovo nurodymą	8

V. INFORMACIJOS APIE DIDELĘ PRAMONINĘ AVARIJĄ TEIKIMO TVARKA	10

VI. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO VEIKSMŲ ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS	10

6.1 Valstybės ir savivaldybės institucijų funkcijos likviduojant avarijos padarinius.	10

6.1.1 Kauno miesto ekstremalių situacijų komisija	10

6.1.2 Kauno miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras	11

6.1.3 Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba	11

6.1.4. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariatas	11

6.1.5 VšĮ Kauno miesto grietosios medicinos pagalbos stotis	12

6.2 Pagalbos teikimas likviduojant avariją jos padarinius objekto teritorijoje	12

6.3 Likviduojant avariją ir šalinant jos padarinius už pavojingojo objekto teritorijos ribų.	13

6.3.1 Evakavimo organizavimas	14

VII. Aplinkos būklės atkūrimo organizavimas	14

VIII. INFORMACIJOS APIE EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS ATŠAUKIMĄ TEIKIMAS  15

IX. PLANO PRIEDAI	15

# I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Aukštesniojo lygio pavojingojo objekto UAB „Okseta” NPT (toliau NPT) išorės avarinis planas parengtas vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70 „Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo “ (Žin., 2011, Nr. 24-1200) ir pavojingojo objekto UAB „Okseta” NPT vidaus avariniu planu.

Išorės avarinio plano rengimo tikslas – apriboti ir kontroliuoti avarinę situaciją už pavojingojo objekto teritorijos, savalaikiai perspėti ir informuoti gyventojus ir ūkio subjektus apie gresiantį pavojų, apsaugoti gyventojus ir jų sveikatą, turtą, aplinką nuo pramoninės avarijos metu kilusio gaisro ir susidariusių pavojingų cheminių junginių poveikio, sušvelninti, lokalizuoti ir likviduoti avarijos padarinius. Planas nustato Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančių institucijų, pajėgų veiksmus, kurių reikia imtis, įvykus didelio masto pramoninei avarijai pavojingajame objekte UAB „Okseta” naftos produktų terminale, Biruliškių g. 18A, Kaunas.

Planas saugomas Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriuje, jo kopija pateikiama Kauno priešgaisrinei gelbėjimo valdybai ir kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms ar jų padaliniams. Planas peržiūrimas ir atnaujinamas esant technologijos pasikeitimams, po įvykusių savivaldybės lygio  civilinės saugos pratybų, įvykus avarijai, personalo ar atsakingų asmenų už objekto eksploatavimą pasikeitimams, įvedus į eksploataciją naujus produktus, padidinus pajėgumus, modernizavus technologinius procesus, pasikeitus teisės aktams ir kitais atvejais, bet ne rečiau kaip kas treji metai.

# II. INFORMACIJA APIE PAVOJINGĄJĮ OBJEKTĄ

UAB „Okseta” naftos produktų terminalas – Biruliškių g. 18A, LT-52174 Kaunas, įmonės kodas juridinių asmenų registre 161410513.

Pagrindinė UAB ,,Okseta“ Kauno NPT ūkinė veikla: šviesiųjų naftos produktų (dyzelino, benzino) išpylimas iš geležinkelio cisternų į antžeminius rezervuarus, jų sandėliavimas rezervuarų parke, pakrovimas į autocisternas bei riebalų rūgščių metilo esterio (tolau – RRME) ir dehidratuoto etilo alkoholio (toliau – DEA) iškrovimas iš autocisternų į antžeminius rezervuarus, jų saugojimas, RRME  įvedimas į dyzeliną, o DEA įvedimas į benzinus ir šių produktų didmeninė prekyba.

## 2.1 Informacija apie pavojingame objekte esačių pavojingų medžiagų kiekius

Dyzelinas saugomas: septyniuose antžeminiuose V=2000 m3 rezervuaruose; trijuose antžeminiuose V=3000 m3 rezervuaruose ir keturiuose antžeminiuose V=5000 m3 rezervuaruose. A-95 markės benzinas saugomas viename antžeminiame V=1000 m3 rezervuare ir trijuose antžeminiuose V=5000 m3 rezervuaruose. RRME saugomas viename antžeminiame V=1000 m3  rezervuare. DEA saugomas viename antžeminiame V=1000 m3  rezervuare. Viso rezervuarų parke eksploatuojama 21 antžeminė talpykla, bendras tūris 58000 m3.

Avarijų pavojų kelia visi eksploatuojami technologiniai įrenginiai, kuriuose yra šviesieji naftos produktai, tačiau didžiausias pasekmes sukeltų avarijos pavojingųjų medžiagų saugyklose-sprogimas, gaisras (saugyklos su benzinu, dyzelinu ir DEA). Sanitarinė apsaugos zona yra 50 metrų.

## 2.2 Bendrovėje sandėliuojamų pavojingų medžiagų charakteristikos

Benzinas:  Lakių  parafininių,  nafteninių  olefininių  ir  aromatinių  angliavandenilių

C 4-  C 12  mišinys  kuriame  gali  būti  oksigenatų  bei  kokybę  gerinančių priedų. Projektinis kiekis

10000 tonų.

Pavojingumo klasė T, F+

Rizikos frazė R12-38-45-52/53-65-67

Saugos frazė S 23-24-29-43-45-53-61-62

Poveikio būdai (įkvėpus, per sąlytį su oda ir akimis ir prarijus). Garai dirgina odą, akis ir kvėpavimo organus. Užtiškus skystam produktui, akys ir oda sudirginama. Benzine gali būti iki 1% tūrio benzeno, kuris klasifikuojamas kaip 2-os kategorijos kancerogenas, todėl ilgalaikis poveikis gali sukelti vėžį, anemiją, leukemiją ir kitas ligas. Įkvėpti produkto garai gali sukelti mieguistumą ir svaigulį. Degant išsiskiria anglies monoksidas, azoto oksidai, sotieji angliavandeniai ir sieros oksidai. Didžiausia sklaida iki 1 km.

Dyzelinas: angliavandenilių C10- C28 mišinys vidutinis naftos distiliuotas. Jo sudėtyje gali būti kokybę gerinančių priedų. Projektinis kiekis 30000 tonų.

Pavojingumo klasė Xn

Rizikos frazė R 40-65-66

Saugos frazė S 24-36/37-43-61-62

Poveikio būdai (įkvėpus, per sąlytį su oda ir akimis ir prarijus). Garai dirgina kvėpavimo organus. Įkvėpus didelį kiekį dyzelino garų, galimas cheminio apsinuodijimo pavojus. Dyzeline gali būti nemažas (iki 11% masės) policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis. Eksperimentiniai tyrimai parodė, kad kai kurie iš šių angliavandenilių gali sukelti vėžinius susirgimus. Nuo ilgalaikio ir pasikartojančio dyzelino poveikio sausėja ir trūkinėja oda. Degant išsiskiria anglies monoksidas, azoto oksidas, sotieji angliavandeniliai ir sieros oksidai. Didžiausia sklaida iki 1km

Denatūruotas etilo alkoholis: Etilo alkoholis 96%. Projektinis kiekis 850 m3.

Pavojingumo klasė F

Rizikos frazė R 11

Saugos frazė S7-16-26-36-45

Poveikio būdai (įkvėpus, per sąlytį su oda ir akimis ir prarijus). Šis skaidrus, bespalvis mišinys yra stabilus prie standartinių gamtinių temperatūrų, tačiau aukštoje temperatūroje garai, kurie sunkesni už orą, gali užsidegti ir sprogti nuo atviros liepsnos ar kibirkšties. Dalinio skilimo metu susidaro dūmai, anglies monoksidas bei kitos kenksmingos dujos. Mišinys dirgina gleivines, kvėpavimo takus ir sukelia kvėpavimo bei centrinės nervų sistemos sutrikimus. Etilo alkoholio degimo produktai yra 30% mažiau toksiški nei benzinas. Didžiausia sklaida iki 1 km.

Suskystintos naftos dujos: Angliavandenilių C3 mišinys su nežymia C2, C4 dalimi. SND sudėtyje 1,3-butadieno yra mažiau kaip 0,1% masės. Projektinis kiekis 1700 m3.

Pavojingumo klasė F+

Rizikos frazė R 12

Saugos frazė H220-280

Poveikio būdai (įkvėpus, per sąlytį su oda ar akis ir prarijus). Įkvėpti SND angliavandeniliai žmogaus organizmą veikia kaip narkotikai, sukeldami nervų sistemos ir širdies veiklos sutrikimus, sudirgina kvėpavimo takus ir akis. Įkvėpus didelės koncentracijos dujų dėl deguonies trūkumo net per trumpą laikotarpį galima netekti sąmonės ar uždusti. Suskystintos dujos, patekusios ant odos ar į akis, dėl intensyvaus garavimo gali sukelti nušalimą.

# III. PLANO AKTYVINIMAS IR ATŠAUKIMAS

Planas aktyvinamas, gavus informaciją iš Bendrojo pagalbos centro, Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – KPGV) pareigūnų ar specialiųjų tarnybų apie įvykusią didelę pramoninę avariją UAB ,,Okseta“ NPT ir gresiantį pavojų gyventojams. Savivaldybės pavojingojo objekto UAB ,,Okseta“ išorės avarinis planas aktyvinamas savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymu. Veiksmams už pavojingojo objekto ribų koordinuoti vadovauja Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas (jei yra paskirtas) ar savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorius-savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, o jam nesant, šias funkcijas atlieka operacijų centro koordinatoriaus pavaduotojas. Savivaldybės ESK ir ESOC sudėtis, kontaktiniai telefonai pateikiami šio plano priede (1 ir 2 priedai).

Pavojingojo objekto išorės avarinis planas atšaukiamas, kai pabaigiami veiksmai, skirti gyventojų apsaugai organizuoti. Sprendimą priima Savivaldybės administracijos direktorius arba Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas.

# IV. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE DIDELĘ PRAMONINĘ AVARIJĄ ORGANIZAVIMAS

## 4.1. UAB ,,Okseta“ veiksmai, įvykus avarijai.

Įvykus avarijai UAB ,,Okseta“ NPT Vidaus avarinio plano suaktyvinimą įgalioti asmenys pateikti plano priede (3 priedas).

Terminalų valdymo direktorius Vaidotas Cirtautas arba vyr. inžinierius Justinas Urbonavičius informaciją apie įvykusią avariją telefonu 112 perduoda Bendrajam pagalbos centrui. Bendrasis pagalbos centras, gavęs informaciją apie avariją UAB „Okseta“ NPT, informuoja kompetentingąją instituciją – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą (toliau PAGD), policiją, greitąją medicinos pagalbą, Kauno miesto savivaldybės administraciją ir registruoja visus atliktus veiksmus. Kol atvyks KPGV operacinio vadovavimo lygmens gaisro gesinimo vadovas, terminalų valdymo direktorius pirminiu momentu vykdo gaisro gesinimo vadovo funkcijas.

## 4.2. Savivaldybės administracijos specialistų, atsakingų už civilinę saugą, veiksmai, gavus UAB ,,Okseta“ NPT pranešimą apie įvykusią avariją.

Kauno miesto savivaldybės administracijos  Viešosios tvarkos skyriaus Civilinės saugos ir mobilizacijos poskyrio darbuotojas (tuo metu vykdantis poskyrio budėtojo funkcijas (8-687-29307), gavęs pirminę informaciją apie įvykusią avariją iš Bendrojo pagalbos centro (toliau – BPC) operatoriaus ar iš UAB ,,Okseta“, pirmiausia informuoja savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Civilinės saugos ir mobilizacijos poskyrio vedėją, o jam nesant, savivaldybės administracijos direktorių ar direktoriaus pavaduotoją ir, esant reikalui, vyksta į incidento vietą situacijai išsiaiškinti bei įvertinti ir toliau palaiko ryšį su poskyrio vedėju. Poskyrio vedėjas gautą informaciją išanalizuoja, įvertina jos patikimumą, prognozuoja avarijos mastą, pavojų gyventojams, galimus padarinius, susidariusios situacijos tolimesnę eigą ir kartu su konkrečiais siūlymais nedelsiant pateikia telefonu Savivaldybės administracijos direktoriui, o jam nesant, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui - Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriui.

## 4.3. Savivaldybės administracijos specialistų, atsakingų už civilinę saugą, veiksmai, gavus Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos struktūrinio padalinio darbuotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus arba savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriaus nurodymą.

Gavus parnešimą iš KPGV, įvertinama esama padėtis, gręsiantis pavojus, informuojamas Savivaldybės administracijos direktorius arba Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas - savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorius.

Sprendimą perspėti ir informuoti gyventojus ir civilinės saugos sistemos subjektus, panaudojant perspėjimo sirenomis sistemą (toliau – PSS) priima Savivaldybės administracijos direktorius (Ekstremalių situacijų komisijos (toliau – ESK) pirmininkas) arba Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ( toliau – ESOC) koordinatorius) ir duoda nurodymą Viešosios tvarkos skyriaus Civilinės saugos ir mobilizacijos poskyrio vedėjui nedelsiant vykdyti į pavojingą zoną patenkančių gyventojų ir ūkio subjektų perspėjimą.

Gavęs nurodymą Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Civilinės saugos ir mobilizacijos poskyrio specialistas iš savivaldybės sirenų valdymo punkto įjungia prognozuojamoje pavojingoje zonoje esančių kitų ūkio subjektų centralizuoto valdymo elektros sirenas.

Papildomai darbuotojams ir gyventojams perspėti ir informuoti gali būti siunčiami pasiuntiniai.

Sprendimą perspėti ir informuoti gyventojus ir civilinės saugos sistemos subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją panaudojant gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistemą (toliau – GPIS) priima Savivaldybės administracijos direktorius (ESK pirmininkas) arba Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas, o nesant paskirtam Operacijų vadovui- Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (savivaldybės ESOC koordinatorius).

Gavę nurodymus Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Civilinės saugos ir mobilizacijos poskyrio specialistai parengia ir suderina trumpojo perspėjimo pranešimo tekstą, perdavimo laiką, teritoriją, kitus svarbius duomenis su savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju (savivaldybės ESOC koordinatoriumi). Šį pranešimą pateikia PAGD prie VRM Situacijų koordinavimo skyriui ir Kauno PGV pranešimo paskelbimui per LRT ir perdavimui regioniniam transliuotojui. Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Civilinės saugos ir mobilizacijos poskyrio specialistas, turintis teisę naudotis GPIS, valstybiniu internetiniu ryšiu prisijungia prie GPIS ir perduoda trumpąjį perspėjimo pranešimą apie gresiantį pavojų į gyventojų mobiliuosius telefonus. Perspėjimo trumpojo pranešimo perdavimo per GPIS pradžia turi sutapti su sirenų jungimo laiku. Nurodymus davusieji asmenys informuojami apie nurodymų įvykdymą ir darbo žurnale įrašomi gauti nurodymai ir atlikti veiksmai.

Esant dideliam avarijos mastui ir iškilus būtinybei informuoti apie įvykį miesto gyventojus, Kauno miesto savivaldybės ESOC koordinatorius kreipiasi į Kauno priešgaisrinę gelbėjimo valdybą dėl informacijos perdavimo gyventojams per vietines per radijo stotis „Pūkas“, „Radijas kelyje“.

Kauno miesto savivaldybės ESOC koordinatoriaus sprendimu gyventojų informavimui ir informacijos iš gyventojų, patenkančių į užterštą zoną, priėmimui organizuojama telefono „Karštoji linija“, tel. +370 687 29307. Savivaldybės ESOC Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupė organizuoja spaudos konferencijas, Kauno miesto savivaldybės ESOC koordinatorius, ESOC grupių vadovai, kiti savivaldybės administracijos įgalioti asmenys teikia informaciją masinės informacijos priemonių atstovams apie įvykusią avariją, tuo metu vykdomus gelbėjimo, padarinių likvidavimo darbus.

Kauno miesto savivaldybės ESOC koordinatorius, ESOC Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės vadovas palaiko ryšį su UAB ,,Okseta“ vadovais ar jų įgaliotais administracijos atstovais.

# V. INFORMACIJOS APIE DIDELĘ PRAMONINĘ AVARIJĄ TEIKIMO TVARKA

Savivaldybėje už informacijos apie įvykusią avariją teikimą valstybinės priežiūros institucijoms yra atsakingas Kauno savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Civilinės saugos ir mobilizacijos poskyrio vedėjas, kuris duoda nurodymus Poskyrio specialistams parengti reikiamą informaciją ir pranešimus. Informacija ir nustatytos formos pranešimai apie įvykusią avariją, vykdomus gelbėjimo darbus ir avarijos padarinių likvidavimo eigą periodiškai teikiami Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (toliau – PAGD) prie VRM Situacijų koordinavimo skyriui (8 5) 27 17 511; mob. +370 610 02359, ir el. p.; ems@vpgt.lt, sks@vpgt.lt ) pagal ES-1, ES-2, ES-3 formas. Ekstremaliųjų situacijų pranešimo formos ES-1, ES-2, ES-3 pateiktos plano priede (4 priedas).

Savivaldybės ESOC organizuoja gyventojų informavimą apie įvykusią pramoninę avariją ir žiniasklaidos priemonių pagalba teikia informaciją visuomenei, gyventojams apie atliekamus avarijos pasekmių lokalizavimo ir likvidavimo darbus.

# VI. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO VEIKSMŲ ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

Objekte avarijos likvidavimo darbams vadovauja objekto vadovas. Atvykus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams, vadovavimą perima priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnysis pareigūnas, kuris tampa gelbėjimo darbų vadovu.

Gelbėjimo darbų vadovas atsako už gaisro gesinimą, žmonių gelbėjimą, terminalo darbuotojų evakavimą ir civilinės saugos pajėgų saugumą, padarinių likvidavimą židinyje, o Ekstremalių situacijų operacijų vadovas (jeigu yra paskirtas) ar Savivaldybės ESOC koordinatorius koordinuoja veiksmus ir atsako už gyventojų gelbėjimą, jų evakavimą iš pavojingos zonos, avarijos padarinių likvidavimo darbus už pavojingo objekto ribų.

## 6.1. Valstybės ir savivaldybės institucijų funkcijos likviduojant avarijos padarinius.

### 6.1.1. Kauno miesto ekstremalių situacijų komisija:

- teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos skelbimo ir atšaukimo, dėl savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo, skiriamo vadovauti visoms civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius įvykio židinyje, kandidatūros;

- teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės gyventojų evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir sveikatai;

- priima sprendimus, reikalingus savivaldybėje gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti;

- teikia visuomenei informaciją apie savivaldybėje gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti.

### 6.1.2. Kauno miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras:

- prognozuoja įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos eigą, padarinių pobūdį ir mastą, planuoja civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus;

- teikia ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui pasiūlymus dėl reikiamų civilinės saugos sistemos pajėgų, racionalaus ir veiksmingo finansinių ir kitų materialinių išteklių panaudojimo gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti;

- organizuoja ir koordinuoja įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą ir evakavimą;

- koordinuoja veiksmus ir keičiasi informacija su ūkio subjekto administracija ir ESOC;

- perduoda ekstremalių situacijų komisijos, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus ir kitą būtiną informaciją civilinės saugos sistemos pajėgoms ir kitiems sistemos subjektams;

- organizuoja būtinų materialinių išteklių, kurie gali būti panaudoti įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ir ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jų padariniams šalinti, telkimą;

- organizuoja materialinių išteklių, reikalingų būtiniausioms gyvenimo sąlygoms atkurti, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos metu, telkimą gyventojams;

- rengia visuomenei informaciją apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;

- organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ir ekstremaliąją situaciją, galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo būdus.

### 6.1.3. Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Nemuno g. 2-1, Kaunas tel. (8-37) 37 23 37, faks. (8-37) 37 23 39, el. p. kaunas.pgv@vpgt.lt ):

- vykdo gaisro gesinimą;

- vykdo skubų žmonių evakavimą iš avarijos židinio;

- vykdo nukentėjusiųjų paieškos ir gelbėjimo darbus;

- nustato avarijos židinio ribas, pažymi ir (ar) aptveria židinio perimetrą ,,Stop“ juosta;

- vykdo gyventojų perspėjimą ir informavimą, organizuoja pranešimo gyventojams perdavimą per vietines radijo stotis „Pūkas“ ir „Radijas kelyje“;

- vykdo avarijos padarinių lokalizavimo ir likvidavimo darbus.

### 6.1.4 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariatas (Vytauto pr. 91, Kaunas, tel. (8 37) 223 726, faks. (8 37) 209 809, el. p. kaunovpk.bud@policija.lt ):

- organizuoja gyventojų perspėjimą automobiliais su garso įranga;

- organizuoja viešosios tvarkos palaikymą įvykio zonoje;

- organizuoja eismo reguliavimą įvykio zonoje;

- kontroliuoja civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgų bei kitų tarnybų patekimą į avarijos židinį;

- renka ir sistemina informaciją apie nukentėjusiuosius ir žuvusius, nustato žuvusių tapatybę bei organizuoja jų išgabenimą iš įvykio vietos;

- užtikrina fizinių ir juridinių asmenų turto apsaugą.

### 6.1.5. VšĮ Kauno miesto grietosios medicinos pagalbos stotis (Pramonės pr. 33, Kaunas  tel.: (8 37) 40 86 79, el. paštas: kaunogmp@greitojipagalba.lt ):

- teikia nukentėjusiesiems pirmos medicinos pagalbos ir būtinos medicinos pagalbos paslaugas;

- gabena nukentėjusiuosius į asmens sveikatos priežiūros įstaigas.

6.1.6. Aplinkos apsaugos agentūra ( oro kokybės vertinimo skyrius, A. Juozapavičiaus g. 9 Vilnius, tel. 8 706 62 008, 8 706 68 088, el. paštas : aaa@aaa.am.lt ):

- organizuoja aplinkos taršos tyrimus;

- atlieka teršalų sklaidos prognozes ir tiekia jas institucijoms, dalyvaujančioms valdant ekstremaliąją situaciją;

- nustato aplinkai padarytą žalą;

- teikia rekomendacijas dėl aplinkos atstatymo.

6.1.7. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas (K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel. (8 37) 331683, el. paštas kaunas@nvsc.lt ):

- teikia siūlymus dėl būtinos gyventojų evakuacijos;

- teikia rekomendacijas dėl asmeninių apsaugos priemonių naudojimo;

- teikia siūlymus dėl gyvenamosios aplinkos apsaugos;

- organizuoja oro bandinių išgyvenamosios aplinkos tyrimus ir jus vertina;

- vertina kitų žinybų atliktų laboratorinius tyrimus poveikio visuomenės sveikatai aspektais;

- atlieka gyvenamosios aplinkos vertinimą visuomenės sveikatos saugos požiūriu (lokalizavus ir likvidavus cheminio užteršimo atvejį);

- teikia siūlymus savivaldybės ESK dėl sprendimo atšaukti ekstremaliąją situaciją.

## 6.2. Pagalbos teikimas likviduojant avariją jos padarinius objekto teritorijoje

Gavus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo darbų vadovo prašymą dėl pagalbos suteikimo, savivaldybės ESOC nedelsiant išanalizuoja prašymą, kreipiasi į ūkio subjektus, su kuriais savivaldybė yra sudariusi sutartis, ir organizuoja papildomų civilinės saugos pajėgų, materialinių išteklių pateikimą. Ūkio subjektai, pagal gautas iš savivaldybės paraiškas, pateikia techniką ir kitus materialinius išteklius į nurodytas vietas. Materialinių išteklių teikimas ir koordinavimas organizuojamas vadovaujantis 2010 m. liepos 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1107 „Dėl materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo ir valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, turtui ar aplinkai, savivaldybės administracijos direktoriaus ar savivaldybės ESOC koordinatoriaus  rašytiniu reikalavimu turimus materialinius išteklius privalo pateikti ir ūkio subjektai bei kitos įstaigos, su kuriais nesudarytos sutartys.

Kai savivaldybėje, esamų materialinių išteklių nepakanka, Savivaldybės administracijos direktorius gali prašyti gretimų savivaldybių turimų materialinių išteklių gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, vadovaudamasis sudarytais tarpusavio pagalbos planais.

## 6.3. Likviduojant avariją ir šalinant jos padarinius už pavojingojo objekto teritorijos ribų.

Prognozuojamas avarijos pobūdis - vietinė. Įvykus atsitiktiniam pažeidimui ir gaisrui 5000 m3 rezervuare su benzinu bus didelis uždūminimas. Dūmuose (degimo produktuose) bus azoto oksidai (NOx). Galimo žmonių sveikatos pavojaus maksimali azoto oksidų (NOx) zona sudarys 1045 metrus.

Pavojingoje zonoje bus gretimų objektų darbuotojai, klientai ir aplinkiniai gyventojai. Viso apie 860 žmonių.

Prognozuojamas žmonių, patenkančių į pavojingą zoną, skaičius:

-Pavojingame objekte 				-54 žm.

-Greta pavojingo objekto esančiose įmonėse		-210 žm.

-Greta pavojingo objekto gyvenančių namų valdose, būstuose	-596 žm.

Gyvenamojo sektoriaus adresai, kurie avarijos metu gali patekti į pavojingą zoną:

I sektorius – pramoninis rajonas, gyventojų nėra.

II sektorius apie 66 gyventojai (Veiviržo g.).

III sektorius apie 252 gyventojai (Upytės g. (28), dalis Palemono g. (224).

IV sektorius apie 278 gyventojai (Ožiažolių takas (7), Šventagaršvių takas (13), Krapų takas (2), Kalendrų takas (21), Gelteklių takas (34), Bruknių takas (63), Porų takas (1), Mairūno takas (25), Aktinidijų takas (47), Čiobrelių takas (56), Salierų takas (9).

## 6.3.1. Evakavimo organizavimas

Vadovaujantis gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502, 3.2. punktu, sprendimą dėl gyventojų evakavimo priima Savivaldybės administracijos direktorius.

Aplinkinių gyventojų laikiną evakavimą iš pavojingos zonos organizuoja savivaldybės ESOC kartu su Kauno miesto Petrašiūnų seniūnija, pasitelkus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnus.

Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymu gali būti paskelbta gyventojų evakuacija, organizuotas transportas (autobusai) gyventojų pervežimui.

Gyventojai avarijos metu bus evakuojami į Kauno miesto 8-ąjį gyventojų priėmimo punktą – Kauno Petrašiūnų progimnazija (M. Gimbutienės g. 9, kontaktinis tel. 8 37 45 57 48, punkto vadovas Petrašiūnų seniūnijos seniūnas). Planuojama, kad paskelbus gyventojų evakavimą, didžioji dalis gyventojų evakuosis, pasinaudodami nuosavomis transporto priemonėmis ir tik 15 procentų gyventojų pasinaudos savivaldybės suteiktu transportu.

Pučiant Pietvakarių vėjui evakuacija bus vykdoma iš II sektoriaus vienu autobusu. Evakuacija vyks maršrutu: Palemono g., Ateities pl., Gimbutienės g.

Pučiant Šiaurės vakarių vėjui evakuacija bus vykdoma iš III sektoriaus trimis autobusais. Evakuacija vyks maršrutu: Palemono g., Ateities pl,. Gimbutienės g.

Pučiant Šiaurės rytų vėjui evakuacija bus vykdoma iš IV sektoriaus aštuoneriais  utobusais. Evakuacija vyks maršrutais:

Mairūno takas., Ateities pl., M. Gimbutienės g;

Jonvabalių takas., Ateities pl., M. Gimbutienės g;

Chemijos g., Ateities pl., M. Gimbutienės g.

Gretimų įmonių ir įstaigų vadovai organizuoja darbuotojų ir kitų asmenų evakuaciją savarankiškai.

## VII. APLINKOS BŪKLĖS ATKŪRIMO ORGANIZAVIMAS

NPT teritorijos degazavimo darbus po avarijos likvidavimo vykdys terminalo darbuotojai. Specialiųjų tarnybų darbuotojų, dalyvavusių avarijos likvidavime, pirminis sanitarinis valymas vyks terminalo buitinėse patalpose. Galutinis – padalinių dislokacijos vietose. Gyventojų sanitarinis švarinimas bus vykdomas Gyventojų priėmimo punkte.

Likvidavus gaisro ir pavojingų cheminių medžiagų išsiliejimo padarinius, konsultuojamasi su Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdyba ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentu, vykdomi šių institucijų pareigūnų nurodymai, išvalant ir sutvarkant avarijos metu pažeistas aplinkos zonas.

Likvidavus cheminių medžiagų nutekėjimo padarinius, apžiūrima aplinka, kad nebūtų dujų susikaupimo žemesnėse vietose, pažeista augmenija atsodinama.

# VIII. INFORMACIJOS APIE EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS ATŠAUKIMĄ TEIKIMAS VISUOMENEI

Likvidavus avarijos padarinius, atsižvelgiant į KPGV gelbėjimo darbų vadovo ar savivaldybės ESOC koordinatoriaus pateiktus siūlymus, o taip pat gavus ESK rekomendaciją dėl ekstremaliosios situacijos atšaukimo, Savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą atšaukti ekstremaliąją situaciją. Tokiu būdu parengiamas ir įforminamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl ekstremaliosios situacijos atšaukimo. Apie ekstremaliosios situacijos atšaukimą informuojama žiniasklaida ir visuomenė.

________________________________

# IX. PLANO PRIEDAI

| 1 priedas | Kauno miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos personalinė sudėtis |
| --- | --- |
| 2 priedas | Kauno miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro personalinė sudėtis |
| 3 priedas | UAB” Okseta” NPT atsakingų asmenų sąrašas |
| 4 priedas | Formos: ES-1; ES-2; ES-3. |
| 5 priedas | UAB” Okseta” NPT detalus planas ir gaisrinio inventoriaus išdėstymas |

Priedas Nr.1

Kauno miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos personalinė sudėtis

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Telefonai | El. pašto adresas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Darbo | Mobilus |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Komisijos pirmininkas |
| 1. | Vilius Šiliauskas | Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius | (8 37) 42 26 31 | +370 679 48 482 | vilius.siliauskas@kaunas.lt |
| Komisijos pirmininko pavaduotojas |
| 2. | Paulius Keras | Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas | (8 37) 24 02 05 | +370 687 82 424 | paulius.keras@kaunas.lt |
| Komisijos sekretorė |
| 3. | Audronė Gustienė | Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir mobilizacijos poskyrio vyriausioji specialistė | (8 37) 42 42 83 | +370 620 75 649 | audrone.gustiene@kaunas.lt |
| Komisijos nariai |  |
| 4. | Vigimantas Abramavičius | Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos valdymo skyriaus vedėjas | (8 37) 42 25 27 | +370 698 24102 | vigimantas.abramavicius@kaunas.lt |  |
| 5. | Vidas Barauskas | Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas | (8 37) 37 2323 (8 37) 37 23 37 (sekr.) | +370 614 11 722 | vidas.barauskas@vpgt.lt kaunas.pgv@vpgt.lt |  |
| 6. | Raimundas Endrikis | Kauno miesto savivaldybės administracijos Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius | (8 37) 42 36 17 |  | raimundas.endrikis@kaunas.lt |  |
| 7. | Raminta Jančauskaitė | Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir mobilizacijos poskyrio vedėja | (8 37) 42 60 16 | +370 615 15 764 | raminta.jancauskaite@kaunas.lt |  |
| 8. | Kristina Kripienė | Kauno miesto savivaldybės administracijos Teisės ir konsultavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja | (8 37) 42 34 36 |  | kristina.kripiene@kaunas.lt |  |
| 9. | Renata Kudukytė-Gasperė | Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja (savivaldybės gydytoja) | (8 37) 42 45 76 | +370 645 77 045 | renata.kudukyte-gaspere@kaunas.lt |  |
| 10. | Asta Liubinaitė | Nacionalinio visuomenės centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento l.e. direktorės pareigas | (8 37) 33 16 88 |  | asta.liubinaite@nvsc.lt |  |
| 11. | Martynas Matusevičius, | Kauno miesto savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas; | (8 37) 20 00 09 | +37061277608 | martynas.matusevicius@kaunas.lt |  |
| 12. | Aloyzas Pakalniškis | Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas | (8 37) 42 36 77 | +370 686 13 951 | aloyzas.pakalniskis@kaunas.lt |  |
| 13. | Radeta Savickienė | Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja | (8 37) 42 45 63 | +370 686 53 401 | radeta.savickiene@kaunas.lt |  |
| 14. | Remigijus Stukas | Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos viršininkas | (8 37) 30 31 80 +370 700 64 400 | +370 686 19 763 | remigijus.stukas@policija.lt kaunovpk.bud@policija.lt |  |
| 15. | Roma Vosylienė | Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja | (8 37) 22 98 10 | +370 680 98 528 | roma.vosyliene@kaunas.lt |  |
| 16. | Rasa Žitkevičiūtė | Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos Kauno aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkė |  | +370 686 55829 | rasa.zitkeviciute@aad.am.lt |  |

Priedas Nr.2

Kauno miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro personalinė sudėtis

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Telefonai | El. pašto adresas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Darbo | Mobilus |  |
| Centro koordinatorius |
| 1. | Paulius Keras | Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas | (8 37) 24 02 05 | +370 687 82 424 | paulius.keras@kaunas.lt |
| Centro koordinatoriaus pavaduotojas |
| 2. | Eglė Andriuškienė | Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja | (8 37) 24 02 05 | +37068719173 | egle.andriuskiene@kaunas.lt |
| Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės vadovė |
| 3. | Raminta Jančauskaitė | Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Civilinės saugos ir mobilizacijos poskyrio vedėja | (8 37) 42 60 16 | +370 615 15 764 | raminta.jancauskaite@kaunas.lt |
| Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės nariai |
| 4. | Audronė Gustienė | Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Civilinės saugos ir mobilizacijos poskyrio vyr. specialistė | (8 37) 42 42 83 | +370 620 75 649 | audrone.gustiene@kaunas.lt |
| 5. | Orina Ivanauskienė | Nacionalinio visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja | +37065230105 | +37065230105 | orina.ivanauskiene@nvsc.lt |
| 6. | Arnoldas Zokas | Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus vyresnysis specialistas |  | +37070769519 | arnoldas.zokas@vpgt.lt |
| 7. | Ilona Kajokaitė | VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus pavaduotoja medicinai | (8 37) 45 25 34 | +370 613 09 373 | kajokaite@greitojipagalba.lt |
| 8. | Daiva Dankšienė | Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno skyriaus vadovė |  | +37060286839 | kaunas@redcross.lt |
| 9. | Valdas Pempė | Lietuvos šaulių sąjungos Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė vado pavaduotojas |  | +37069689338 | valdas.pempe@sauliusajunga.lt |
| 10. | Romutė Filomena Smolskienė | Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos m-jos Kauno departamento visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja | (8 37) 33 16 98 |  | romute.smolskiene@nvsc.lt |
| 11. | Remigijus Stukas | Kauno apskrities VPK Viešosios tvarkos valdybos viršininkas |  | +37068619763 | remigijus.stukas@policija.lt |
| 12. | Konstantinas Šumskas | Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos Kauno aplinkos inspekcijos vyriausiasis specialistas | (8 37) 32 07 04 | +370 614 72 216 | konstantinas.sumskas@aad.am.lt |
| 13. | Daiva Švelnienė | Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tanybos viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė | (8 37) 31 43 60 | +370 611 44 775 | daiva.svelniene@vmvt.lt |
| 14. | Rimantas Vilimas | Kauno miesto savivaldybės administracija Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas | (8 37) 42 40 65 | +37064628211 | rimantas.vilimas@kaunas.lt |
| 15. | Rasina Žolynienė | Kauno miesto savivaldybės administracija |  | +37061489649 | rasina.zolyniene@kaunas.lt |
| 16. | Jonas Tarasevičius | Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Civilinės saugos ir mobilizacijos poskyrio vyr. specialistas | (8 37) 42 42 83 | +37067379285 | jonas.tarasevicius@kaunas.lt |
| Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupės vadovas |
| 17. | Tomas Jarusevičius | Kauno miesto savivaldybės taryba ir mero sekretoriatas Mero patarėjas |  | +37060683957 | tomas.jarusevicius@kaunas.lt |
| Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupės nariai |
| 18. | Ona Guevičienė | Kauno miesto savivaldybės administracija Švietimo skyriaus vedėja | (8 37) 42 24 84 | +37061583032 | ona.guceviciene@kaunas.lt |
| 19. | Arnoldas Bukelis | Kauno miesto savivaldybės administracija Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiasis specialistas |  | +37060683957 | arnoldas.bukelis@kaunas.lt |
| 20. | Daiva Kuzminienė | Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos vyriausioji specialistė | (8 37) 42 42 08 | +370 620 49 982 | daiva.kuzminiene@kaunas.lt |
| 21. | Kristina Kripienė | Kauno miesto savivaldybės administracijos Teisės ir konsultavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja | (8 37) 42 34 36 | +37061115154 | kristina.kripiene@kaunas.lt |
| Materialinio techninio aprūpinimo, administravimo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupės vadovas |
| 22. | Artūras Andriuška | Kauno miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas | (8 37) 42 36 60 | +370 686 91 219 | arturas.andriuska@kaunas.lt |
| Materialinio techninio aprūpinimo, administravimo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupės nariai |
| 23. | Vytautas Augonis | Kauno miesto savivaldybės administracija E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus vedėjas | (8 37) 42 47 17 | +37061479576 | vytautas.augonis@kaunas.lt |
| 24. | Lina Judeikienė | Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Civilinės saugos ir mobilizacijos poskyrio vyr. specialistė | (8 37) 42 43 01 | +370 618 59 689 | lina.judeikiene@kaunas.lt |
| 25. | Martynas Matusevičius | Kauno miesto savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas | (8 37) 20 00 09 | +370 612 77 608 | martynas.matusevicius@kaunas.lt |
| 26. | Aloyzas Pakalniškis | Kauno miesto savivaldybės administracija Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas | (8 37) 42 36 77 | +37068613951 | aloyzas.pakalniskis@kaunas.lt |
| 27. | Jolanta Baltaduonytė | Kauno miesto savivaldybės administracija Socialinių paslaugų skyriaus vedėja | (8 37) 32 06 25 | +37068268141 | jolanta.baltaduonyte@kaunas.lt |
| 28. | Donatas Valiukas | Kauno miesto savivaldybės administracija Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas | (8 37) 42 34 33 | +37061295120 | donatas.valiukas@kaunas.lt |

Priedas Nr. 3

UAB” Okseta” NPT atsakingų asmenų

sąrašas

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Telefono/ fakso Nr. | Mob. Nr. | El. paštas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aleksandras Šutovičius | Generalinis direktorius | 8 37 400 210 | 8 615 27383 | aleksandras.sutovičius@okseta.lt |
| 2. | Tadas Janulaitis | Generalinio direktoriaus pavaduotojas | 8 37 400 210 | 8 640 13771 | tadas@okseta.lt |
| 3. | Limantas Mikalauskas | Technikos direktorius | 8 37 400 210 | 8 688 72261 | limantas.mikalauskas@okseta.lt |
| 4. | Justinas Urbonavičius | Kauno NPT vyr. inžinierius | 8 37 400 210 | 8 670 26276 | justinas@okseta.lt |
| 5. | Vaidotas Cirtautas | Kauno NPT terminalo vadovas | 8 37 400 210 | 8 686 85950 | vaidotas.c@okseta.lt |
| 6. | Arturas Macaitis | Projektų vadovas-darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas | 8 37 400 210 | 8 686 49519 | arturas.macaitis@okseta.lt |
| 7. | Arnas Macaitis | SND SS vadovas | 8 37 400 210 | 8 693 39999 | arnas.macaitis@okseta.lt |
| 8. | Feliksas Jankauskas | Apsaugos vadovas | 8 37 400 210 | 8 686 59406 | feliksas.jankauskas@gmail.com |

Priedas Nr. 4

(Pirminio pranešimo apie paskelbtą ekstremaliąją situaciją formos pavyzdys)

FORMA ES-1

PIRMINIS PRANEŠIMAS

(paskelbtos ekstremaliosios situacijos pavadinimas ir ekstremaliojo įvykio kriterijus)

| 1. PRANEŠĖJAS (institucijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centras ar kt.) |  |
| --- | --- |
| 1.1. DATA, LAIKAS |  |
| 1.2. TEL. RYŠIO NR. |  |
| 1.3. EL. PAŠTAS |  |
| 2. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS: |  |
| 2.1. KADA SUSIDARĖ |  |
| 2.2. KUR SUSIDARĖ (savivaldybė, seniūnija, vietos koordinatės ar kt.) |  |
| 2.3. KAS ĮVYKO |  |
| 2.4. PRIEŽASTYS |  |
| 2.5. PROGNOZĖ |  |
| 3. Į EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VIETĄ IŠVYKUSIOS (DALYVAVUSIOS) CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGOS |  |
| 4. SUŽEISTIEJI, SUSIRGUSIEJI SKAIČIUS |  |
| 5. ŽUVUSIEJI, MIRUSIEJI SKAIČIUS |  |
| 6. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (aktualūs duomenys apie ekstremaliąją situaciją, esami ir galimi pavojaus šaltiniai, įsakymo dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo kopija ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas) |  |
| 7. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO (pareigos, vardas ir pavardė) |  |

________________

Priedas Nr. 4

(Pranešimo apie atliekamus gelbėjimo darbus, paskelbtą ekstremaliąją situaciją formos pavyzdys)

FORMA ES-2

PRANEŠIMAS

(apie gelbėjimo darbus, paskelbtos ekstremaliosios situacijos eigą)

| 1. PRANEŠĖJAS (institucijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centras ar kt.) |  |
| --- | --- |
| 1.1. DATA, LAIKAS |  |
| 1.2. TEL. RYŠIO NR. |  |
| 1.3. EL. PAŠTAS |  |
| 2. IŠSAMUS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS |  |
| 3. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS OPERACIJŲ VADOVAS, JO TEL.RYŠIO NR. |  |
| 4. GELBĖJIMO DARBŲ VADOVAS, JO TEL. RYŠIO NR. |  |
| 5. DALYVAUJANČIOS CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGOS: | ŽMONĖS | TECHNIKA |
| 5.1. |  |  |
| 5.2. |  |  |
| 6. ATLIEKAMI GELBĖJIMO DARBAI |  |
| 7. PADARYTA ŽALA IR PATIRTI NUOSTOLIAI |  |
| 8. GYVENTOJŲ / DARBUOTOJŲ APSAUGOS ORGANIZAVIMAS |  |
| 9. POREIKIAI, SIŪLYMAI, PASTABOS |  |
| 10. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (aktualūs duomenys apie ekstremaliąją situaciją, įsakymo dėl ekstremaliosios situacijos atšaukimo kopija arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo data ir numeris) |  |
| 11. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO (pareigos, vardas ir pavardė) |  |

________________

Priedas Nr. 4

(Pranešimo apie ekstremaliosios situacijos likvidavimą formos pavyzdys)

FORMA ES-3

PRANEŠIMAS

(padėtis pašalinus ekstremaliosios situacijos padarinius)

| 1. PRANEŠĖJAS (institucijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centras ar kt.) |  |
| --- | --- |
| 1.1. DATA, LAIKAS |  |
| 1.2. TEL. RYŠIO NR. |  |
| 1.3. EL. PAŠTAS |  |
| 2. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PADARINIŲ ŠALINIMO DARBŲ PABAIGA (trumpas aprašymas) |  |
| 3. ŽUVUSIEJI, MIRUSIEJI SKAIČIUS |  |
| 4. SUŽEISTIEJI, SKAIČIUS |  |
| 5. KITA INFORMACIJA (veiksmai, padaryta žala, patirti nuostoliai ir t. t.) |  |
| 6. DALYVAVUSIOS CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGOS: | ŽMONĖS | TECHNIKA |
| 6.1. |  |  |
| 6.2. |  |  |
| 6.3. |  |  |
| 7. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (aktualūs duomenys apie ekstremaliąją situaciją, įsakymo dėl ekstremaliosios situacijos atšaukimo kopija arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo data ir numeris) |  |
| 8. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO (pareigos, vardas ir pavardė) |  |

_________________

Priedas Nr.5