KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VERŠVOS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALUSIS PLANAS

### I.TEKSTINĖ DALIS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

II. PLANO PROCEDŪRŲ DOKUMENTAI

### III. GRAFINĖ DALIS

Vilnius, 2010

OBJEKTAS:		 Veršvos kraštovaizdžio draustinis

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:

Kauno miesto savivaldybės administracija

Miesto plėtros departamentas

PLANAVIMO RŪŠIS IR LYGMUO:

Savivaldybės lygmens specialiojo planavimo dokumentas

PLANAVIMO DOKUMENTAS:

Kauno miesto savivaldybės Veršvos kraštovaizdžio draustinio specialusis planas

##### TURINYS:	I. Tekstinė dalis

1. Aiškinamasis raštas

II. Plano procedūrų dokumentai

III. Grafinė dalis

1. Draustinio ir buferinės apsaugos zonos ribų planas M 1:5 000

2. Draustinio tvarkymo planas                                     M 1:5 000

3. Vandens apsaugos juostos                                        M 1:5 000

|  | VALSTYBINIS ŽEMĖTVARKOS INSTITUTAS KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS J. Lelevelio 6, LT 01102 Vilnius tel./faksas 8-5-262 16 72 | Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija..... |
| --- | --- | --- |
| PAREIGOS | PARAŠAS | PAVARDĖ | Sutartis Nr. 1144 Data: 2007 09 12 |
| Projekto vadovė KP-13, ŽS-2 |  | Rita Palčiauskaitė | Užsakymas įvykdytas: Data: 2010 |
| Grupės vadovė |  | Aušra Kitovienė |  |
| Architektė |  | Neringa Jarašūnienė |  |

TURINYS

- TEKSTINĖ DALIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ĮVADAS.....................................................................................................................................5

1. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ........................................................................................6

1.1.Draustinio teritorijos geografinė apžvalga................................................................6

    - Situacija...................................................................................................6

    - Gamtinės aplinkos bruožai .....................................................................6

1.2. Teritorijos taikomųjų tyrimų rezultatai....................................................................7

1.2.1. Gamtos paveldas.......................................................................................7

1.2.2. Kultūros paveldas................................................................................ .....7

1.2.3. Kraštovaizdžio rekreacinis potencialas	.....................................................9

1.2.4. Problemos ir konfliktai	...........................................................................10

2. DRAUSTINIO IR BUFERINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS.....................................12

2.1. Kraštovaizdžio draustinio riba...............................................................................12

2.2. Kraštovaizdžio draustinio buferinės apsaugos zona..............................................12

3. TERITORIJOS TVARKYMAS........................................................................................12

  - Kraštovaizdžio tvarkymo zonos..............................................................................12

3.1.1. Konservacinės paskirties žemės tvarkymas..................................................13

3.1.2. Miškų ūkio paskirties žemės tvarkymas.......................................................13

3.1.3. Žemės ūkio paskirties žemės tvarkymas.......................................................13

3.1.4. Kitos paskirties žemės tvarkymas.................................................................14

3.1.5. Vandens ūkio paskirties žemės tvarkymas....................................................14

3.2. Kraštovaizdžio tvarkymo zonų suvestinė..............................................................15

3.3. Aplinkosaugos priemonių sistema.........................................................................16

3.3.1. Gamtotvarkos kryptys...................................................................................16

3.3.2. Kultūros paveldo tvarkymas.........................................................................16

3.3.3. Rekreacinis naudojimas................................................................................17

3.4. Pakrančių apsaugos juostų nustatymas..................................................................17

# 4. SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA...............................................17

- PLANO PROCEDŪRŲ DOKUMENTAI

1. PLANAVIMO SĄLYGOS.................................................................................................20

1. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento raštas Nr. S-6299 “Planavimo sąlygų sąvadas specialiojo planavimo dokumentams rengti” 2007m. birželio 15d..............................................................................................................................................

2. Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus, 2007-06-15 raštas Nr. 6299................

3. Kauno apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktoriaus raštas Nr. 5R-248-(16.28) “Planavimo sąlygos specialiojo planavimo dokumentui rengti” 2007m. gegužės 25d...................................................................................................................

4. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus raštas “Planavimo sąlygos specialiojo planavimo dokumentui rengti”, 2007-05-02, Nr. 252.......................................................................................................................................

5. Kultūros vertybių apsaugos departamento Kauno teritorinio padalinio raštas “Planavimo sąlygos regiono lygmens specialiojo planavimo dokumentams rengti” 2008-02-05, Nr.51......

6. Planavimo užduotis.................................................................................................................

#### 2.VIEŠUMĄ UŽTIKRINANČIŲ PROCEDŪRŲ MEDŽIAGA........................................42

2.1. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 04 02 įsakymas Nr. A-1185  “Dėl Kauno miesto savivaldybės Veršvos kraštovaizdžio draustinio specialiojo planavimo organizavimo”...........................................................................................................................43

2.2.Visuomenės dalyvavimo ataskaita......................................................................................44

2.3. Priedai:

1 priedas. Informacija apie teritorijų planavimą 2007 spalio 4d. laikraštyje “Kauno diena”...46

2 priedas. Informacija apie teritorijų planavimą Kauno miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje ...............................................................................................................................47

3 priedas. Informacija apie teritorijų planavimą Šilainių seniūnijos skelbimų lentoje............49

4 priedas. Informacija apie parengtą tvarkymo planą 2008 rugsėjo 5d. laikraštyje “Kauno diena” .......................................................................................................................................50

5 priedas. Informacija apie parengtą tvarkymo planą Kauno miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje ......................................................................................................51

6 priedas. Informacija apie parengtą tvarkymo planą Šilainių seniūnijos skelbimų lentoje........................................................................................................................................53

7 priedas. Svarstymo su visuomene viešo susirinkimo Šilainių seniūnijoje 2008- lapkričio 18d. protokolas Nr ...................................................................................................................54

8 priedas. Svarstymo su visuomene viešo susirinkimo Šilainių seniūnijoje 2008-lapkričio 18d. dalyvių sąrašas..........................................................................................................................56

#### 3.GAUTUS PASIŪLYMUS APIBENDRINANTI MEDŽIAGA........................................58

3.1. Pasiūlymų ir pastabų registracijos žurnalo suvestinė.........................................................59

3.2. Piliečių prašymai bei pasiūlymai:

1-12 priedai. Piliečių prašymai bei pasiūlymai ir planavimo organizatoriaus atsakymai........61

4. DERINIMO RAŠTAI

I. TEKSTINĖ DALIS

ĮVADAS

Kauno miesto tarybos 1995 m. vasario 23 dienos sprendimu Nr. 23 Veršvos parkas buvo paskelbtas vietinės reikšmės kraštovaizdžio draustiniu. Tuo pačiu sprendimu buvo patvirtinti draustinio nuostatai. Kraštovaizdžio draustinis įsteigtas siekiant išsaugoti Veršvos upelio slėnio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Tai unikali teritorija, kuriai nėra alternatyvos ir kuri saugoma, naudojama ir tvarkoma planais, parengtais vadovaujantis galiojančiais įstatymais, Valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir draustinių tvarkymo planų rengimo taisyklėmis, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos patvirtintais įsakymais, nuostatomis, kitais teisės aktais.

Šiais dokumentais buvo nustatytos svarbiausios gairės šios teritorijos perspektyvinei kraštotvarkos programai:

- kraštovaizdžio gamtinės struktūros bei vertingų gamtos ir kultūros objektų išsaugojimas;

- statybų invazijos sustabdymas;

- tvarkymo programos diferencijavimas pagal atskiras teritorines zonas;

#### Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2007 m. balandžio 2 d. išleido įsakymą Nr. A-1185 „Dėl Kauno miesto savivaldybės Veršvos kraštovaizdžio draustinio specialiojo planavimo organizavimo“.

#### Specialiojo plano tikslai:

- patikslinti draustinio ir jo buferinių apsaugos zonų ribas;

- nustatyti teritorijos tvarkymo principus bei kraštovaizdžio tvarkymo zonas

- numatyti draustinio teritorijos bei jo buferinių apsaugos zonų tvarkymo reglamentus ir priemones, užtikrinančius slėninio kraštovaizdžio išsaugojimą, pažeistų kraštovaizdžio kompleksų bei objektų atkūrimą;

- patikslinti teritorijos aplinkosaugos, kultūros paveldo, rekreacijos, miškų ūkio vystymo kryptis bei priemones;

- išnagrinėti žemėnaudas, numatyti jų transformavimo galimybes;

- numatyti reikiamą infrastruktūrą pažintiniam turizmui ir trumpalaikiam poilsiui gamtoje organizuoti.

Rengiant draustinio ribų bei tvarkymo planus vadovautasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu (Žin., 1993, Nr.63-1188; Žin., 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr.107-2391; Žin., 2004, Nr. 21-617; Žin., 2006, Nr.66-2429), Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (1997, Nr.30-713; Žin., 1997, Nr.67-1676; Žin., 1997, Nr.96-2421; Žin., 2000, Nr.40-1114; Žin., 2001, Nr. 39-1346; Žin., 2002, Nr. 68-2775; Žin., 2002, Nr. 123-5552; Žin., 2004, Nr. 153-5571), Saugomų teritorijų tipiniais apsaugos reglamentais (Žin., 2004, Nr. 131-4704), Valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir draustinių tvarkymo planų rengimo taisyklėmis (Žin., 2004, Nr. 105-3903), Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43) ir kitais teisės aktais.

1. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ

1.1. Draustinio teritorijos geografinė apžvalga

1.1.1. Situacija. Veršvos kraštovaizdžio draustinis yra Kauno apskrityje, vakarinėje Kauno miesto dalyje, Šilainių seniūnijoje. Jo plotas – 108,85 ha.

Draustinio teritorija yra gerai pasiekiama nuo Baltų prospekto ir Šilainių plento. Ji patogiai pasiekiama ne tik automobiliais, bet ir pėsčiomis, nes betarpiškai ribojasi su gyvenamaisiais rajonais - Šilainiais, Milikoniais, Smėliais, Linkuva.

Veršvos upelio slėnio kraštovaizdžiui priskiriama teritorija, apimanti upelį, jo slėnio ir raguvų šlaitus, tarpraguvinius atragius. Tai gamtinio ir sukultūrinto kraštovaizdžio unikalus teritorinis kompleksas svarbus ne tik Kauno miesto vakarinei daliai, bet ir visam miestui bei jo apylinkėms. Slėnio vertybes sudaro:

- Veršvos upelio slėnio ir į jį įsirėžusių gilių raguvų ir tarpraguvinių atragių geomorfologinis kompleksas;

- Veršvos upelis, jį maitinantys intakai ir šaltinėliai, sudarantys retą ir natūralų hidrografinį kompleksą;

- Apaugusios natūralia sumedėjusia augalija slėnio raguvos, sudarančios natūralų biotopą ir terpę miškų bei laukų faunai urbanizuotoje aplinkoje;

- Raiškios bei natūralios, vešlia ir natūralia lapuočių bei spygliuočių augalija apaugusios raguvų bei atragių orografinės formos, sudarančios labai vaizdingą gamtinį kompleksą, turintį didelį estetinį bei emocinį potencialą bei psichofiziologinį poveikį lankytojui. Tai ypač reta urbanizuotoje teritorijoje.

- Buvusio Linkuvos dvaro sodyba. Tai unikalus istorijos, kraštovaizdžio architektūros bei dailėtyros objektas.

1.1.2.Gamtinės aplinkos bruožai. Visa draustinio teritorija yra Kauno miesto gamtinio karkaso sistemos sudėtinė dalis ir turi poveikį Kauno miesto ir apymiesčio ekologinei situacijai.  Tai yra regioninės reikšmės migracijos koridorius.

Klimatas. Kauno miestas įeina į Pietryčių aukštumų klimatinio rajono Aukštaičių parajonį. Teritorija, kaip ir visa Lietuva, yra drėgmės pertekliaus geografinėje zonoje, tačiau kritulių režimas Vidurio Lietuvoje kontinentalesnis nei pajūryje. Kritulių per metus iškrenta daugiau (apie 650 mm) nei išgaruoja (540 mm). Iš jų apie 32 proc. vandens nuteka. Metuose būna daugiau debesuotų nei giedrų dienų, beveik pusė dienų per metus būna su krituliais. Šiltuoju periodu jų iškrenta dvigubai daugiau nei šaltuoju. Daugiausia kritulių per metus tenka rugpjūčio mėnesiui. Didžiausias kiekis vandens išgaruoja vegetacijos metu, ir tik trečdalis – žiemą. Nemuno vidurupio ir Neries žemupio plynaukštės, kurioje yra kraštovaizdžio draustinio teritorija, klimato sąlygas nulemia orografinis įvairumas.

Vidutinis santykinis oro drėgnumas – apie 80 proc. Metinė vidutinė oro temperatūra yra +6,3ºC: sausio mėn. – -5,2ºC, liepos – +16,9ºC. Absoliuti maksimali temperatūra birželio – liepos mėnesiais būna +32ºC. Tuo tarpu absoliuti minimali retai nukrenta iki –31ºC. Šalnos prasideda rugsėjo 24 d., baigiasi gegužės 21 d. – be šalnų būna 126 dienos. Nuolatinė sniego danga susidaro vidutiniškai apie gruodžio 25 dieną, o sniegas ištirpsta kovo 15-ąją. Sniego dangos išsilaikymo trukmė Kauno apylinkėse 85-100 dienų. Žemą temperatūrą žiemą nulemia arktinio arba kontinentinio poliarinio oro įsiveržimai. Kai vyrauja šiltas atlantinis oras, žiemos būna švelnios, neretai su atlydžiais ir rūkais. Temperatūrų svyravimo požiūriu labai nepastovūs yra pavasariai: permainingi ir apsiniaukę. Vasaros gana šiltos, dažni lietūs su perkūnijomis ir audromis. Rudenį kraštą dažnai lanko darganos ir krituliai, vėjai ir temperatūrų permainos.

Dirvos nuolatinio įšalimo data laikoma gruodžio 8 d., o pašalas iš jos išeina balandžio 6 dieną.

Vidutinis metinis vėjo greitis siekia 3,8 m/s. Daugiausiai vėjo atneša šaltieji, ramiausi – vasaros mėnesiai.

Hidrografinis tinklas.

Veršvos upelis yra dešinysis Nemuno intakas, jo bendras ilgis 4,5 km.

Nemuno slėnyje nuo Kalnų gatvės iki pat įtekėjimo į Nemuną Veršvos upelis sukanalizuotas, jo slėnis užstatytas pramonės, gyvenamaisiais ir kitos paskirties pastatais.

Sukanalizuotas ir Veršvos upelio aukštupis nuo pat Sargėnų gyvenvietės iki buvusio Linkuvos dvaro sodybos. Į požeminį drenažą suvesti upelio aukštupio intakai bei šaltinėliai. Nesukanalizuoto upelio teliko 3,7 km. Šia atkarpa upelis teka vaizdingiausiu slėnio kraštovaizdžiu. Čia slėnio šlaitai, žalieji plotai, upelio krantai ir pats upelis užteršti statybinių medžiagų ir buitinėmis atliekomis. Tvenkinių bei upelio vandens kokybė ir pakrančių sanitarinė būklė daugelyje vietų labai bloga. Kai kuriose vietose slėnio prieigose ir šlaituose kasamas smėlis ir žvyras, pilamos šiukšlės, buitinės atliekos, išleidžiama lietaus vandens ir fekalinės kanalizacijos vandenys, ardomi raguvų šlaitai ir upelio krantai.

Augalija.

Veršvos kraštovaizdžio draustinyje didžiausius plotus užima miškai ( apie 65% ). Į teritoriją patenka Kauno miesto 14 ir 16 kvartalo miškai. Medynai auga banguotame reljefe. Vyrauja pusamžiai medynai.

Veršvos upelio šlaituose auga lapuočių medynai: pribręstantys ir brandūs baltalksnynai, brandūs uosynai, brandūs ąžuolai ir liepos. Pietvakarinėje draustinio dalyje yra sodintų kultūrinių medynų, įvairių savo rūšine sudėtimi ir estetiškai patrauklių savo kokybe.

Botaniniu požiūriu labai vertingas Romainių kapinių apsuptas Veršvos intako slėnis su čia išlikusiais reliktiniais mažai žmogaus ūkinės veiklos paliestais spygliuočių medynais, kur vyrauja brandūs eglynai. Draustinyje išliko ir vertingų botaninių objektų: natūralių pievų fragmentai, neužaugę pietinės ekspozicijos šlaitai su etaloninėmis žolinių augalų bendrijomis.  (Veršvos kraštovaizdžio draustinio gamtinės įvairovės detalūs tyrimai ir rekomendacijos kaip ją išsaugoti, 2004)

Gyvūnija.

Veršvos kraštovaizdžio draustinio teritorijoje yra didelė gausa paukščių rūšių, kurių daug visais metų laikais. Tai lemia gana didelė biotopų įvairovė. Nors gamtinė aplinka ir stipriai pakeista, kai kurios paukščių rūšys vis tik randa tinkamų perėjimo, mitybos ir poilsio vietų. Draustinio teritorijoje yra viena gausiausių lakštingalų populiacija prie Kauno. (Veršvos kraštovaizdžio draustinio gamtinės įvairovės detalūs tyrimai ir rekomendacijos kaip ją išsaugoti, 2004).

1.2. Teritorijos taikomųjų tyrimų rezultatai

1.2.1. Gamtos paveldas

Veršvos kraštovaizdžio draustinio teritorijoje registruotų gamtos paveldo objektų nėra. Draustinio gamtines vertybes sudaro:

- Veršvos upelio slėnio ir į jį įsirėžusių gilių raguvų ir tarpraguvinių atragių geomorfologinis kompleksas;

- Veršvos upelis, jį maitinantys intakai ir šaltinėliai, sudarantys retą ir natūralų hidrografinį kompleksą;

- Apaugusios natūralia sumedėjusia augalija slėnio raguvos, sudarančios natūralų biotopą ir terpę miškų bei laukų faunai urbanizuotoje aplinkoje;

- Raiškios bei natūralios, vešlia ir natūralia lapuočių bei spygliuočių augalija apaugę raguvų bei atragių orografinės formos, sudarančios labai vaizdingą gamtinį kompleksą, turintį didelį estetinį bei emocinį potencialą bei psichofiziologinį poveikį lankytojui. Tai ypač reta urbanizuotoje teritorijoje.

- saugomos augalų, vabzdžių ir paukščių rūšys. (Veršvos kraštovaizdžio draustinio gamtinės įvairovės detalūs tyrimai ir rekomendacijos kaip ją išsaugoti, 2004)..

1.2.2. Kultūros paveldas

Saugomose teritorijose kultūros paveldas vertingas ne tik kaip kultūros turtas, bet ir kaip kraštotvarkiniai ištekliai. Taikomieji kultūriniai tyrimai skirti ne tik paveldo apskaitai ir vertei nustatyti, bet ir pateikti siūlymus jų naudojimui, nustatyti tvarkymo prioritetines kryptis bei priemones, užtikrinančias vertybių išlikimą.

Veršvos kraštovaizdžio draustinio teritorijoje yra kompleksinis kultūros paveldo objektas: “Linkuvos dvaro sodybos fragmentai”, (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – 182). Šį kompleksą sudarantys objektai registruoti savarankiškai: rūmai (32652), klojimo liekanų (32653), parko fragmentų (32655), Šv. Jono Krikštytojo koplyčios (32656), Kristaus Karaliaus skulptūrinės kompozicijos(32657), skulptūrinės grupės “Poilsis”(32659), pirmo(32660) ir antro fontano(32661) (1 lentelė).

Kompleksinio objekto reikšmingumo lygmuo – regioninis.

Vertingųjų savybių pobūdis: architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, retas), želdynų (lemiantis reikšmingumą, tipiškas), istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), memorialinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), dailės (lemiantis reikšmingumą, retas), sakralinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus).

Nekilnojamajai kultūros vertybei taikomas tausojamojo naudojimo režimas, kuris nustatomas tiems kultūros paveldo objektams, kuriems išsaugoti tikslinga parinkti tokį naudojimo būdą ir pritaikymą, kad mažiausiai būtų sužalotos objekto vertingosios savybės, o valdytojas būtų suinteresuotas jį prižiūrėti. (Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 13 straipsnis).

Linkuvos dvaro sodybos (u.k. 182) teritorija pažymėta Veršvos kraštovaizdžio draustinio specialiajame plane naudojant Lietuvos nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenis bei vertybės teritorijos ribų planus M 1:10 000.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Kultūrinio kraštovaizdžio kompleksai ir objektai | Unikalus objekto kodas | Teritorijos plotas (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Statinių kompleksas |  |  |
|  | Linkuvos dvaro sodybos fragmentai | 182 | 16,1 |
| 1 | Rūmai | 32652 |  |
| 2 | Klojimo liekanos | 32653 |  |
| 3 | Parko fragmentai | 32655 |  |
| 4 | Šv.Jono Krikštytojo koplyčia | 32656 |  |
| 5 | Kristaus Karaliaus skulptūrinė kompozicija: | 32657 |  |
| 6 | Skulptūrinė grupė “Poilsis” | 32659 |  |
| 7 | Fontanas I | 32660 |  |
| 8 | Fontanas II | 32661 |  |

1.2.3. Kraštovaizdžio rekreacinis potencialas

Veršvos kraštovazdžio draustinio paskirtis ne tik išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo vertybes, gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, bet ir sudaryti sąlygas pažintiniam poilsiui, propaguoti gamtosaugos idėjas, materialinės ir dvasinės kultūros palikimą.

Veršvos kraštovaizdžio draustinyje vyrauja pusiau natūralios teritorijos, užimančios daugiau nei 70% draustinio ploto. Daugiau nei pusę teritorijos užima valstybiniai miškai. Juose galima įrengti specializuotus pažintinius takus.

Neabejotinas Veršvų kraštovaizdžio draustinio savitumas - reginiai.. Nuo apžvalgos vietų atsiveria Nemuno slėnio atkarpa nuo santakos su Nerimi iki Raudondvario ir puiki Kauno miesto panorama.

Pagrindinė rekreacinių išteklių grupė yra gamtiniai rekreaciniai ištekliai:

- gamtinis pobūdis – vyrauja miško želdiniai;

- raiškus reljefas ir teritorijos vaizdingumas;

- Veršvos upelio slėnis, kaip kraštovaizdžio dominantė;

Trūkumai rekreacinei veiklai plėtoti yra:

- Jau užstatyti šlaitai ir naujos statybos trukdo įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus bei labai apriboja jų rekreacinį panaudojimą

- Nėra pėsčiųjų ir dviratininkų takų šlaitų viršutine briauna

- Trūksta apžvalgos aikštelių, nėra apžvalginių trasų ties viršutinėmis šlaitų briaunomis, todėl galimybės grožėtis iš viršaus slėnių vaizdais yra ribotos Regyklos beveik visiškai neparuoštos lankymui. Daugumai jų būtina atlikti kraštovaizdžio formavimo kirtimus ir krūmynų valymus. Trukdo elektros linijos.

Dabartiniu metu planuojama teritorija rekreacijai nėra paruošta, nors tam turi palankias galimybes.

Laiptai pėsčiųjų take, jungiančiame						Liepų alėja

Romainius su Vilijampole

1.2.4. Problemos ir konfliktai

Pagrindiniai draustinyje iškylantys konfliktai ir problemos susiję su naudojimo ir apsaugos nesuderinamumu, lėšų trūkumu organizuojant tvarkymą:

- gamtinių vertybių išsaugojimas ir naudojimas;

- kultūros paveldo vertybių išsaugojimas ir pritaikymas lankymui;

- statybų plėtra, susijusi su žemės privatizavimu;

- įvairiapusės taršos poveikis aplinkai;

- vietinių gyventojų nesuinteresuotumas apsauga, švietimo ir informacijos stoka;

Kitos problemos, kylančios sprendžiant šiuos konfliktus, atsiranda dėl norminių teisės aktų, nuostatų netobulumo, teritorijų planavimo sistemos trūkumų, reglamentų nustatymo be ekonominio ir teisinio pagrindimo ir kt.

Daugiausia pažeidimų susiję su draustinio apsaugos ir naudojimo režimo nesilaikymu, teršimu, šiukšlinimu buitinėmis atliekomis, dažnai pažeidžiamas upelio pakrantės apsaugos ir naudojimo reglamentas.Veršvos kraštovaizdžio draustinio pagrindiniai teritoriniai konkurenciniai konfliktai susidarė arba gali kilti tarp šių funkcijų:

- gamtosaugos ir užstatymo plėtros - šis tarpfunkcinis konfliktas kelia realią grėsmę upelio šlaitams (vakarinėje, šiaurinėje bei pietrytinėje draustinio dalyje),

- gamtosaugos ir infrastruktūros plėtros - labiausiai pastebimas pietinėje draustinio dalyje, kur teritoriją kerta aukštos įtampos elektros linijos.

- kultūros paveldo apsaugos ir užstatymo plėtros - tai konfliktas, kylantis dėl neišvengiamos prieštaros tarp naujų gyvenimo reikalavimų ir konservacinės paveldo apsaugos poreikio.

- Dėl netinkamos ūkinės veiklos dauguma šlaitų yra ardomi ir teršiami, užstatomos gražiausios vietos ir prarandamos gražiausios miesto gamtinės ir rekreacinės vertybės.

Veršvos upelyje yra ir tokių “vertybių”

Veršvos upelio slėnis Linkuvos dvaro sodyboje

Veršvos upelio slėnis žemupyje prie Vyžuonos gatvės

2. DRAUSTINIO IR BUFERINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS

2.1. Kraštovaizdžio draustinio riba

Veršvos kraštovaizdžio draustinio ribos nustatomos taip, kad būtų apimtas visas gamtinis Veršvos upelio slėnio ir į jį įsirėžusių gilių raguvų ir tarpraguvinių atragių geomorfologinis kompleksas bei Linkuvos dvaro sodyba, kaip neatsiejama kultūrinio kraštovaizdžio dalis. Siekiant aiškumo ir optimalios apsaugos riba vedama keliais, valstybinio miško pakraščiu, daugeliu atvejų riba derinama su žemės nuosavybės sklypų ribomis.

Draustinio plotas yra 108, 85 ha.

2.2. Kraštovaizdžio draustinio buferinės apsaugos zona

Buferinės apsaugos zoną Veršvos kraštovaizdžio draustiniui siūloma nustatyti siekiant apsaugoti saugomos teritorijos regimąją aplinką, užtikrinant bendrąją ekologinę pusiausvyrą vadovaujantis LR saugomų teritorijų įstatymo 19 straipsniu.

Teritorijai tarp Linkuvos dvaro sodybos ir Vakarinio lanksto nustatomas buferinės apsaugos zonos reglamentas. Jos tikslas užtikrinti Linkuvos dvaro sodybos vizualinį lauką, reguliuojant statybas. Ji sutampa su kultūros paveldo objektui nustatyta vizualinės apsaugos reguliavimo zona. Naujos statybos galimos bendrajame plane numatytose, kaip sodybinio užstatymo teritorijose, detaliaisiais planais nustačius teritorijos naudojimo tipą (pastatų aukštį, užstatymo plotą, tankį). Draudžiama statyti sublokuotus, daugiabučius gyvenamuosius namus. Buferinės apsaugos zonos plotas – 19,8 ha.

Buferinės apsaugos reglamentas nustatomas ir nedidelei daliai 2-osios ligoninės sklypo (teritorijai nuo tvoros iki valstybinės reikšmės miško). Reglamentuojamos teritorijos plotas 1,2 ha. Teritorijoje išlaikomos atviros erdvės, draudžiamos statybos, galima įrengti poilsio takus.

Bendras buferinės apsaugos zonos plotas – 21,0 ha.

3.TERITORIJOS TVARKYMAS

3.1. Kraštovaizdžio tvarkymo zonos

Kraštovaizdžio tvarkymo (ūkio ir apsaugos vykdymo) zonas formuoja konkretūs aplinkos tvarkymo priemonių tipai. Tvarkomasis zonavimas sukuria ūkines pozones – savotiškas žemės, miško, vandenų, urbanistinių bei kitokių naudmenų ūkines grupes arba kategorijas. Tvarkomasis zonavimas vykdytas šia tvarka:

- žemės naudmenų rūšių išskyrimas;

- tvarkymą reglamentuojančių interesų (prioritetų) tipų nustatymas;

- žemės naudojimo paskirties diferencijavimas pagal reglamentuojančių interesų reiškimosi pobūdį;

- tvarkymo reglamentų tipų nustatymas pagal žemės paskirties ir tvarkymo interesų derinius;

- tvarkymo reglamentų konkretizavimas pagal tvarkymo interesų aktyvumą;

- būdingų tvarkymo reglamentų teritorinis lokalizavimas;

- išskirtų tvarkymo zonų indeksavimas.

Kraštovaizdžio tvarkymo zonos sudaro teritorijos kraštotvarkinių kategorijų sistemą, skirstomą į konservacinės, miškų ūkio, žemės ūkio ir kitos pagrindinės paskirties bei vandens ūkio paskirties žemės zonų grupes (tvarkymo reglamentus). Kraštovaizdžio tvarkymo zonos nenustato sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, jų naudojimo būdų ir pobūdžių.

Kraštovaizdžio tvarkymo zonų (toliau KTZ) ir jų reglamentų sistemą reglamentuoja LR Vyriausybės patvirtinti „Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai“ (Žin. 2004, Nr. 131-4704). Visos išskirtos kraštovaizdžio tvarkymo zonos pažymėtos tvarkymo brėžinyje.

3.1.1. Konservacinės paskirties žemės tvarkymas

Šios paskirties KTZ bendrus tvarkymo principus nustato Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai, Saugomų gamtinio kraštovaizdžio (gamtos paveldo) objektų nuostatai, Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.

Konservacinė funkcija, kaip pagrindinis tikslinis žemės naudojimas, galima tik rezervatų ir saugomų kraštovaizdžio objektų teritorijose. Konservacinės tikslinės paskirties žemės tvarkymo reglamentą apibrėžia Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų, Miškų ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymai, Valstybinių rezervatų ir rezervatų-muziejų bei Saugomų kraštovaizdžio objektų (vertybių) nuostatai, o taip pat Miškų apsaugos ir naudojimo saugomose teritorijose taisyklės.

Lietuvos Respublikos kultūros paveldo objektų sąraše nurodytų kultūros paveldo objektų ir jų apsaugos zonų teritorijose veikla reglamentuojama nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais bei saugomų teritorijų specialiaisiais planais. Saugomi statinių kompleksai ir vietovės tvarkomi pagal specialiuosius planus. Veršvos kraštovaizdžio draustinyje kultūros paveldo objekto teritorijoje – Linkuvos dvaro sodyboje - išskirta reguliuojamos apsaugos konservacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zona – KOr. Joje:

- draudžiama bet kokia veikla, galinti suniokoti saugomus objektus;

- ribojama veikla, galinti pakeisti saugomų objektų artimą aplinką;

- leidžiami kraštovaizdį formuojantys miško kirtimai;

- leidžiama šalinti savaime užaugančius medžius ir krūmus, šienauti;

- leidžiami moksliniai tyrimai, stebėjimai;

- visi darbai vykdomi  pagal nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo taisykles;

Konkrečios tvarkymo priemonės nustatomos gamtotvarkos ir kultūros  paveldosaugos specialiaisiais planavimo dokumentais.

3.1.2. Miškų ūkio paskirties žemės tvarkymas

Šios kategorijos teritorijų reglamentą nustato Lietuvos Respublikos Miškų įstatymas, Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai, Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002m. spalio 21d. nutarimu Nr.1651 patvirtintu Kauno miesto miškų priskyrimo miškų grupėms planu, Veršvos kraštovaizdžio draustinyje esantys miškai priskirti antrai grupei. Pagal reglamento ypatumus draustinyje išskirtos ekosistemas išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo (MEk) kraštovaizdžio tvarkymo zonos. Ekosistemų apsaugos miškuose taikomi teisės aktų, reglamentuojančių naudojimą IIA grupės miškuose, reikalavimai.

(MAs) -ekstensyvaus pritaikymo (miesto miškų) reglamentas. Tai miesto teritorijoje esantys kiti miškai. Jų tikslas tenkinti miesto gyventojų sanitarijos ir higienos reikmes, gryninti miesto orą, formuoti ir palaikyti tam tinkamiausius medynus.

3.1.3. Žemės ūkio paskirties žemės tvarkymas

Vertingiausiose gamtiniu požiūriu pievose išskirta Ekosistemas išsaugančio ūkininkavimo  (ŽEk) KTZ . Joje:

- išlaikomas tradicinis istoriškai paveldėtas agroekosistemos pobūdis;

- draudžiama naikinti natūralią augaliją ir gyvūniją, saugoma biologinė įvairovė;

- draudžiama keisti hidrologinį režimą;

- draudžiama statyti pastatus;

- skatinama nenaudoti trašų, pesticidų, kitų chemikalų.

Specialiojo apsauginio ūkininkavimo KTZ (ŽAs) išskirtos kitose draustinio pievose:

- laikomasi bendrųjų ekologinės apsaugos principų;

- draudžiama suarti pievas;

- draudžiama statyti pastatus ir plėtoti inžinerinę infrastruktūrą;

- leidžiama įrengti mokomųjų ir pažintinių takų sistemą;

3.1.4. Kitos paskirties žemės tvarkymas

Veršvos kraštovaizdžio draustinyje išskirtos šios kitos paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos:

- gyvenamosios ir visuomeninės paskirties;

- komunikacinės-inžinerinės paskirties;

Gyvenamosios ir visuomeninės paskirties žemių kraštovaizdžio tvarkymo zonos

Tai draustinio dalys, užstatytos gyvenamųjų namų kvartalais, sodybomis. Joms taikomi reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymuose bei Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose. Pirmiausia stengiamasi išlaikyti istoriškai susiformavusio kultūrinio kraštovaizdžio, urbanistinių ir architektūrinių jo elementų vertės požymius, tradicines architektūros formas ir mastelį. Galima vykdyti statybos darbus esamose namų valdose, nustatyta tvarka rekonstruoti, remontuoti Nekilnojamo turto registre įregistruotus pastatus.

Šios teritorijos tvarkomos, nustatant joms specialų urbanistinį reglamentą - sugriežtinto vizualinio reguliavimo (GAi) KTZ. Bendrieji reglamento reikalavimai:

- išlaikomas esamas gyvenamųjų teritorijų pobūdis, nekeičiamas užstatymo intensyvumas, plotas, nedidinamas aukštingumas, nesodinami želdiniai, galintys užstoti ar trukdantys apžvelgti saugomus objektus ar kompleksus;

- saugomas natūralus reljefo raiškumas ir pobūdis;

- dideli valdų sklypai (> 0,15 ha);

- retas užstatymas, nestelbiantis aplinkos;

- teritorijas su gamtos vertybėmis (vandenimis, želdynais) siūloma atskirti bendrojo naudojimo teritorijomis (palikti galimybę įrengti takus).

Komunikacinės-inžinerinės paskirties žemės tvarkymas

Ekstensyviai technogenizuotos aplinkos komunalinių-inžinerinių sklypų (NTn) kraštovaizdžio tvarkymo zona išskirta Šilainių plentui, kertančiam draustinį. Ši teritorija tvarkoma pagal atliekamos funkcijos, reikiamos technologijos ir infrastruktūros kūrimo reikalavimus, esamų objektų veikla turi būti derinama su saugomos teritorijos interesais. Papildomi apribojimai šiame reglamente nenustatomi.

Esami inžinieriniai tinklai tvarkomi vadovaujantis 1992-05-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo patvirtintomis „Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis”.

3.1.5. Vandens ūkio paskirties žemės tvarkymas

Veršvos upelio vagai nustatomas ekosistemas atkuriančio ūkininkavimo reglamentas - (VEr) KTZ, pagal kurį:

- draudžiama veikla, galinti pakenkti hidroekosistemų stabilumui;

- draudžiama naikinti saugomus vandenų biotos objektus;

- reguliuojama rekreacija , neigiamai veikianti saugomų objektų ir kompleksų būklę ir atsparumą;

- vykdomos ir skatinamos priemonės atkurti pažeistą vandens telkinio hidrologinį režimą.

Linkuvos dvaro tvenkiniui nustatomas ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo  reglamentas - (VAe) KTZ, pagal kurį:

- draudžiama veikla, galinti pakeisti bendrą gamtinį komplekso pobūdį;

- draudžiama naikinti saugomus vandenų biotos objektus;

- draudžiama pertvarkyti kranto linijas ir vagas, keisti vandens lygį, išskyrus valymo darbus pagal specialųjį planą;.

3.2. Kraštovaizdžio tvarkymo zonų suvestinė

Kraštovaizdžio tvarkymo zonos užima labai nevienodą plotą. Didžiąją dalį ploto sudaro miškų ūkio paskirties žemė (2 lentelė).

2 lentelė

| Eil. Nr. | Kraštovaizdžio tvarkymo zona | Indeksas | Plotas (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | KONSERVACINĖS PASKIRTIES ŽEMĖ |  |  |
|  | Kultūros ir gamtos paveldo objektų teritorijos |  |  |
|  | Reguliuojamos apsaugos | KOr | 15,20 |
| II | MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ |  |  |
|  | Ekosistemų apsaugos miškai |  |  |
|  | Išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo | MEk | 66,00 |
|  | Apsauginiai miškai |  |  |
|  | Ekstensyvaus pritaikymo (miesto) miškai | MAs | 0,45 |
| III | ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ |  |  |
|  | Ekosistemas saugančios agrarinės teritorijos |  |  |
|  | Išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo | ŽEk | 3,25 |
|  | Apsauginės agrarinės teritorijos |  |  |
|  | Specialiojo apsauginio ūkininkavimo | ŽAs | 10,00 |
| IV | KITOS PASKIRTIES ŽEMĖ |  |  |
|  | Gyvenamosios ir visuomeninės paskirties žemėje |  |  |
|  | Sugriežtinto vizualinio reguliavimo | GAi | 11,50 |
|  | Komunikacinės inžinerinės paskirties žemėje |  |  |
|  | Ekstensyviai technogenizuotos aplinkos komunikacinių-inžinerinių sklypų | NTn | 1,35 |
| V | VANDENS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ |  |  |
|  | Ekosistemas saugantys vandenys |  |  |
|  | Atkuriančio ūkininkavimo | VEr | 0,50 |
|  | Bendrosios apsaugos vandenys |  |  |
|  | Ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo | VAe | 0,60 |
|  | Iš viso: |  | 108,85 |

3.3. Aplinkosaugos priemonių sistema

3.3.1. Gamtotvarkos priemonės

Pagrindines Veršvos kraštovaizdžio draustinio gamtos apsaugos kryptis nusako jau pati šio draustinio paskirtis: 1) išsaugoti Veršvų upelio slėnio ir į jį įsirėžusių gilių raguvų ir tarpraguvinių atragių geomorfologinį kompleksą ir augalų rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą, augimvietes; 2) išsaugoti draustinio gamtinės ekosistemos stabilumą.

Veršvos kraštovaizdžio draustinis iš visų pusių apsuptas gyvenamųjų rajonų, o ir jo teritorijoje yra gyvenamųjų namų. Draustinis yra gana smarkiai paveiktas antropogeninio faktoriaus, nes jame ilgą laiką buvo vykdoma gana intensyvi ūkinė veikla. Per pastaruosius keletą metų nutraukus intensyvią ūkinę veiklą Linkuvos dvaro teritorijoje atsirado daug apleistų pastatų ir jų aplinkos, kuri pavirto bergždynais, užaugo piktžolėmis. Dar buvusios gana vertingos natūralios pievos beveik nebešienaujamos ir apauga krūmais, jose plinta piktžolės. Ūkinės veiklos sumažėjimas davė ir teigiamų rezultatų: akivaizdžiai sumažėjo upelio tarša, bet pagrindinis tvenkinys iki šiol teršiamas. Draustinyje išliko ir vertingų botaninių objektų: natūralių pievų fragmentai, brandūs Veršvos šlaitų miškai, neužaugę pietinės ekspozicijos šlaitai su etaloninėmis pievų bendrijomis.

Rekomendacijos:

Reikėtų šienauti kartą per metus dar išlikusias natūralias pievas dešiniajame Veršvos slėnio šlaite. Geriausiai šienauti liepos rugpjūčio mėnesiais.

Išsaugoti šaltiniuotame šlaite esančią mažųjų viksvynų bendriją su čia augančiomis Lietuvos raudonosios knygos rūšimis. Sausais metais ją taip pat reikėtų vieną kartą nušienauti arba bent jau iškirsti pradedančius augti krūmus.

Pietinės ekspozicijos šlaituose išlikusiose bebaigiančiose užaugti aikštelėse su būdingomis žolinių augalų bendrijomis, reikėtų iškirsti krūmus, kol jie visiškai nenustelbė čia augančių žolinių augalų.

Tvarkant tvenkinių sistemą ir juos valant reikėtų stengtis nesunaikinti čia augančios Lietuvos raudonosios knygos rūšies miškinės monažolės. Pagrindinės jos augimvietės – šaltiniuoti upelių ir tvenkinių šlaitai.

Botaniniu požiūriu labai vertingas ir Romainių kapinių apsuptas Veršvos intako slėnis su čia išlikusiais reliktiniais mažai žmogaus ūkinės veiklos paliestais spygliuočių medynais. Reikėtų užkirsti kelią jų šiukšlinimui.

3.3.2. Kultūros paveldo tvarkymo priemonės

Bendrieji reikalavimai

Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą kultūros vertybės saugomos jas tinkamai prižiūrint, tvarkant bei naudojant. Už jų išsaugojimą tiesiogiai atsako vertybių savininkai ir valdytojai.

Tinkamas kultūros paveldo naudojimas – tai valstybės nustatyta nekilnojamosios kultūros vertybės naudojimo apribojimų ir sąlygų visuma, atitinkanti tokios vertybės kultūrinę vertę ir autentiškumą ir sudaranti galimybę tokią vertybę tinkamai eksponuoti. Remiantis naudojimo režimais nustatomos leidžiamos panaudojimo paskirtys ir apimtys (kurios nesukeltų poreikio iš esmės keisti šių vertybių sudėties ir apimties) bei reikalingos eksponavimo sąlygos. Naudojimo režimai tiesiogiai skirti nekilnojamųjų kultūros vertybių vienam iš autentiškumo požymių – funkcijai, kuriai atlikti šios vertybės ir buvo suformuotos ar istorijos raidoje pakeistos, saugoti.

Linkuvos dvaro sodybos (kultūros paveldo objekto) konkretūs paveldosaugos reikalavimai, atgaivinimo, atkūrimo priemonės, rekomenduojamos paveldosaugos ir kitos veiklos vystymo planuojamoje vietovėje kryptys bus nustatytos individualiais reglamentais ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais. Pastarieji turi būti parengti vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio reikalavimais pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV – 261/D1-322 (Žin., 2005, Nr. 81-2973).

3.3.3. Rekreacija

Kauno miesto šlaitai yra ypatingos reikšmės ir vertės miesto kraštovaizdžio elementas. Jie sudaro miesto gamtinę terpę, formuoja jo erdvinę struktūrą bei savitumą. Tai didelė gamtinė ir estetinė – rekreacinė Kauno vertybė. Nuo šlaitų viršaus atsiveria gražiausi Nemuno ir Neries upių slėnių vaizdai bei miesto panorama.

Tikslu sudaryti sąlygas susipažinti su svarbiausiomis kraštovaizdžio draustinio  vertybėmis yra kuriama pažintinių pėsčiųjų bei dviratininkų takų sistema, įrengiamos apžvalgos aikštelės ir atokvėpio vietos.

Veršvos kraštovaizdžio draustinyje jau yra pėsčiųjų takas, vedantis nuo Vilijampolės (Veršvų kapinių) laiptais aukštyn iki Romainių kapinių. Siūloma nauja atkarpa šlaito viršuje su dviem apžvalgos aikštelėmis ir galimybe nusileisti iki Vyžuonos gatvės. Siūlomas pažintinis (gamtos) takas palei visą Veršvos upelį. Takas prasideda žemupyje (nuo Vyžuonos gatvės), kur numatoma automobilių stovėjimo aikštelė, ir kyla aukštyn palei upelio vagą dešiniuoju šlaituŠiaurinėje draustinio dalyje siūloma upelį kirsti numatomu pėsčiųjų tiltu ir kairiuoju upelio šlaito viršumi pasiekti Mosėdžio gatvę bei Linkuvos dvarą. Šis takas galėtų būti tinkama vieta gyventojų poilsiui ir supažindinti su draustinyje esančiomis vertybėmis.

Dar viena apžvalgos vieta siūloma Veršvos žemupyje kairiojo šlaito viršuje, prie 2-osios klinikinės ligoninės. Čia atsiveria ypatingai gražūs panoraminiai vaizdai į Nemuno ir Neries santaką bei Kauno senamiestį.

Veršvos kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plane pažymėti Kauno miesto dviračių takai ir trasos (pagal 2001 m. lapkričio 30 d. Kauno miesto Tarybos sprendimu Nr. 203 patvirtintą dviračių takų plėtros schemą) ir siūloma nauja dviračių trasos atkarpa šiaurės vakariniu draustinio pakraščiu.

3.4. Pakrančių apsaugos juostų nustatymas

Vadovaujantis Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2007-05-02 dieną išduotomis planavimo sąlygomis specialiojo planavimo dokumentui rengti Nr. 252 Veršvos kraštovaizdžio draustinio teritorijoje nustatytos vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos pagal “Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašą” (toliau Aprašas), patvirtintą Aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-98. Veršvos kraštovaizdžio draustinio teritorijoje esančių vandens telkinių Apsaugos zonų plotis lygus Apsaugos juostų pločiui (Aprašo III skyriaus 11 punktas).

Linkuvos dvaro tvenkiniui, atsižvelgiant į pakrantės nuolydį, nustatoma 50 m pločio apsaugos juosta pietinėje dalyje (Aprašo II skyriaus 5.1.3 ir 6.1. punktai), iki 9-ojo forto gatvės raudonosios linijos ir iki pat dvaro rūmų, nes jie pastatyti ant paties šlaito. Apsaugos zonos plotis lygus pakrantės apsaugos juostai (Aprašo III sk.11 punktas).

Veršvos upeliui, atsižvelgiant į pakrantės nuolydį, nustatomos 10 m pakrantės apsaugos juostos (Aprašo II skyriaus 5.1.1 ir 6.1. punktai). Apsaugos zonos plotis lygus pakrantės apsaugos juostai (Aprašo III sk.11 punktas).

Apsaugos juostos išorinė riba turi būti nutolusi nuo pakrantės šlaito, o kai pakrantės šlaito nėra, - nuo kranto linijos (Aprašo II skyriaus 5 punktas).

4. SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. Nr. 920 nutarimu “Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 13-4228), buvo atliktas sprendinių poveikio vertinimas. Sprendinių poveikis buvo vertintas šiais aspektais:

- poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai;

- poveikis ekonominei ir socialinei aplinkai;

- poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.

Poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai. Įgyvendinus tvarkymo plano sprendinius, tikimasi, kad Veršvos kraštovaizdžio draustinyje bus pasiekti šie tikslai: nustatyti teritorijos tvarkymo principai bei kraštovaizdžio tvarkymo zonos, numatyti teritorijos tvarkymo reglamentai, nustatytos tvarkymo priemonės vertybių išsaugojimui, numatyta reikiama infrastruktūra pažintiniam poilsiui organizuoti. Numatoma minimaliai keisti draustinio ribas. Prognozuojamas teigiamas, ilgalaikis poveikis savivaldybės saugomai vertingai teritorijai. Numatomi sprendiniai neturės tiesioginio poveikio, nes jiems įgyvendinti reikės parengti techninius ar kitus specialius projektus. Teigiamą poveikį patirs aplinkosaugos, pažintinio turizmo, miškininkystės, paveldo objektų tvarkymo veiklos sritys. Neigiamas konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikis ar pasekmė nenumatoma.

Poveikis ekonominei aplinkai. Draustinio įsteigimas jau nustatė draustinio naudojimo ir apsaugos režimą. Kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentas tik patikslina nustatytus apribojimus, konkretizuoja ūkinės veiklos galimybes, todėl poveikis ekonominei aplinkai išlieka nepakitęs. Išlaidos, susijusios su projektuojamų takų priežiūra bei įrengimu, gali padidėti. Taip pat padidės išlaidos rengiant planus, projektus ar programas, reikalingas numatytų priemonių įgyvendinimui.

Poveikis socialinei aplinkai. Įgyvendinus sprendinius, numatytus tvarkymo plane, atsiras galimybė praleisti daugiau laisvo laiko draustinyje. Įrengti nauji takai ir rekreacinė infrastruktūra padidins gyventojų užimtumą. Sutvarkyta takų sistema leis pilniau vykdyti švietėjišką darbą supažindinant su draustiniu, leis tinkamai eksponuoti gamtos ir kultūros vertybes. Sprendiniuose numačius reikalavimus pastatų statybai ir rekonstrukcijai, gali kilti savininkų nepasitenkinimas.

Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. Sprendinių įgyvendinimas turės teigiamos įtakos oro, paviršinių ir požeminių vandenų, dirvožemio kokybei. Sprendinių įgyvendinimas pagerins kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą. Gamtinė rekreacinė aplinka bus išsaugota, pilniau įsisavinta ir tvarkoma. Kraštovaizdžio estetinė kokybė pagerės, nes bus tvarkomos lankytinos vietos, takų tinklas, supanti aplinka. Sprendinių poveikio išvadinė santrauka pateikta 3 lentelėje.

##### TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

##### 3 lentelė

| 1. | Teritorijų planavimo dokumento organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius |
| --- | --- |
| 2. | Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius |
| 3. | Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Kauno miesto savivaldybės Veršvos kraštovaizdžio draustinio specialusis planas |
| 4. | Sąsaja su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais: Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 29 d. Sprendimu Nr. T-242 Kauno miesto valstybinės reikšmės miškų schema, 2002m. |
| 5. | Sąsaja su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: |
| 6. | Status quo situacija: Neorganizuotas draustinio lankymas daro žalą gamtai, sukelia kraštovaizdžio degradaciją. Nesprendžiami gyvenamųjų teritorijų tvarkymo ir pažintinio turizmo klausimai. Kasmet blogėtų saugomų gamtinių ir kultūrinių vertybių būklė |
| 7. | Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: Ribų planas optimizuotų draustinio ribas, kurios (kai kur ir teritorijos statusas) ne visada atitinka draustinio interesus, neužtikrina gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugos. Tvarkymo planas nustatytų apsaugos ir tvarkymo kryptis, kraštovaizdžio tvarkymo zonas bei jų reglamentus, numatytų kraštovaizdžio apsaugos, formavimo, rekreacinės infrastruktūros kūrimo bei kitas tvarkymo priemones. |
| 8. | Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas) |
|  | Vertinimo aspektai | Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis | Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis |
| 9. | Sprendinio poveikis: |  |  |
|  | draustinio ribų pakeitimas |  |  |
|  | teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai | Būtų sudarytos sąlygos geresnei draustinio apsaugai ir tvarkymui, ribos daug kur buvo koreguotos ir optimizuotos, ištaisant senas planavimo klaidas bei siekiant didesnio aiškumo vietovėje. | nenumatomas |
|  | ekonominei ir socialinei aplinkai | Pakoreguotose draustinio teritorijose atsiveria geresnės socialinės-ekonominės plėtros perspektyvos | nenumatomas |
|  | gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui | Optimizavus draustinio ribas, pagerėja ekosistemų ir draustinyje esančių vertybių apsauga | nenumatomas |
| 10. | gamtos, kultūros paveldo apsaugos, rekreacijos, gyvenviečių infrastruktūros plėtros krypčių ir apsaugos priemonių įtaka |  |  |
|  | teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai | Aktyvi gamtosaugos politika užtikrina aukštą gamtinės aplinkos kokybę, sudaro sąlygas rekreacijos plėtotei Užtikrinamas draustinio lankytojų pasiskirstymas, subalansuotas rekreacinių išteklių naudojimas, nedarant žalos gamtinei aplinkai, gamtos ir kultūros paveldo vertybėms | - |
|  | ekonominei ir socialinei aplinkai | Aktyvi kultūros paveldo apsaugos politika sudaro prielaidas rekreacijos plėtotei | - |
|  | gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui | Užtikrinama gamtinio kraštovaizdžio, biotos, gamtos ir kultūros paveldo apsauga bei gamtinės ekosistemos stabilumas Užtikrinama gamtinio kraštovaizdžio stabilumo ir estetinių išteklių apsauga, gamtos vertybių apsauga, atkūrimas ir tinkamas tvarkymas Užtikrinama nekilnojamų kultūros paveldo vertybių apsauga, tinkamas tvarkymas bei atkūrimas, šių objektų naudojimas. Rekreacinės infrastruktūros plėtra nukreipiama taip, kad darytų kuo mažesnį neigiamą poveikį gamtinei aplinkai, gamtos ir kultūros paveldo vertybėms, kraštovaizdžiui. | nenumatomas |
|  | kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamento poveikis |  |
|  | teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai | Užtikrinama gamtinio kraštovaizdžio, biotos, gamtos ir kultūros paveldo apsauga bei gamtinės ekosistemos stabilumas. | nenumatomas |
|  | ekonominei ir socialinei aplinkai | Optimizuojamas draustinio teritorijos naudojimas, gerinamos sąlygos rekreacinei veiklai | nenumatomas |
|  | gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui | Užtikrinama nekilnojamų kultūros paveldo vertybių apsauga, tinkamas tvarkymas bei atkūrimas, palaikomos ir gaivinamos etnokultūrinės tradicijos, plėtojamas aplinkosauginius interesus geriausiai atitinkantis žemės naudojimas, palaikomas biologiniu požiūriu vertingų agrobiotopų (pievų) ekstensyvus naudojimas. | nenumatomas |

Kaip matyti iš sprendinių poveikio vertinimo ir kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentų reikalavimų taikymo draustinio teritorijoje, draustinio išsaugojimas būtų užtikrintas. Šio tikslo ir siekiama norint išsaugoti kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes.

Išvada. Sprendinių poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai, ekonominei, socialinei aplinkai, biologinės įvairovės išsaugojimo, kraštovaizdžio, gamtos išteklių, aplinkos kokybės aspektais Veršvos kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plane būtų teigiamos. Atlikta analizė parodė, kad planavimo sprendiniai neabejotinai pagerins gamtinės aplinkos ir paveldo būklę. Galimos neigiamos pasekmės yra nežymios, jos susijusios su statybų plėtros apribojimais kai kuriose vertingose teritorijose, kurie neišvengiami siekiant aplinkosauginių tikslų.

# Text boxes

VĮ VALSTYBINIS ŽEMĖTVARKOS INSTITUTAS

KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS